| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENIE CIVIL |
| INSTALLATION DE CHANTIER |
| L'installation de chantier est comprise dans les différents prix unitaires du présent bordereau. |
| I.1– TERRASSEMENT |
|  | MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Le cube des fouilles en pleine masse, en puits, en rigole, dans toutes natures de terrain et à toutes profondeurs, sera calculé net de talutage et mesuré et payé exclusivement en vide déblai ou de fouilles suivant les profils théoriques levés contradictoirement avec l'entrepreneur avant et après exécution des terrassements. Les élargissements des fouilles pour coffrages accès à l’œuvre, éboulements etc..., étant compris dans les prix unitaires du bordereau de chaque nature de terrassement. Les prix comprennent également le remblaiement des fouilles après exécution des fondations, le répandage des terres provenant des fouilles ainsi que le transport des terres de l'intérieur du terrain aux décharges publiques quelle que soit la distance de ces dernières. Les travaux de terrassement seront exécutés dans toute nature de terrain à toute profondeur. Ils comprennent l'emploi de la pointe de masse, les blindages des parois des fouilles, les étais et les épuisements des eaux, le dressement des parois et des fonds des fouilles avec élargissement en pattes d'éléphant, le tout étant à la charge et responsabilité de l'Entreprise et à chaque fois que le Maître d'Œuvre le juge nécessaire. L'entrepreneur doit fournir les dossiers d'exécutions des différents lots approuvées par le bureau de contrôle avant le démarrage des travaux |  |  |  |  |
| I.1.1 | Préparation de plate-forme - décapage : Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la plateforme. Il comprend le décapage des terres de toute nature, et l'exécution d'un mouvement de toute masse sur une moyenne de 30 cm de hauteur dans les endroits indiqués par l'ingénieur avec désherbage, arrachage des arbres, dessouchage, incinération des racines, y compris déblais, remblais, mise à niveau selon les côte des plateformes et exécution des pentes conformément au plan, arrosage, compactage à 95% de l'O,P,M, évacuation des terres accidentelles et résidus à la décharge publique et toutes sujétions. Le mètre carré: ............................................................................... | m² | 35 |  |  |
| I.1.2 | Fouilles en puits : Ce prix rémunère au mètre cubé l’exécution des fouilles en puits y compris blindage des parois, dressement des parois et du fond, épuisement des eaux ainsi que l'évacuation des déblais selon indications de l’ingénieur et quelque que soit la distance et la destination. Exécution à toutes profondeurs. Le mètre cube : ............................................................................... | m³ | 20 |  |  |
| I.1.3 | Fouilles en rigoles : Ce prix rémunère au mètre cubé l’exécution des fouilles en rigole y compris blindage des parois, dressement des parois et du fond, épuisement des eaux ainsi que l'évacuation des déblais selon indications de l’ingénieur et quelque que soit la distance et la destination. Exécution à toutes profondeurs. Le mètre cube : ............................................................................ | m³ | 8 |  |  |
| I.1.4 | Remblais d'apport : Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution de remblais sélectionnés d'apports extérieurs de bonne qualité au gré de l'ingénieur, en tout venant 0/40 avec mise en œuvre par couches de 30 cm y compris confection des talus, réglage, arrosage, compactage à 98% de l'O,P,M et toutes sujétions. Le mètre cube: ............................................................................ | m3 | 15 |  |  |
| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| I.1.5 | Démolition et décapage : Démolition murs, cloisons et acrotère et décapage de revêtement, forme de pente et d'enduits : Démolition soignée de tout type de murs et cloison de toute épaisseur et à toute hauteur, sans déstabiliser les éléments de structure, y compris accès à l'œuvre, Blindage, étaiements, tout moyen nécessaire à la protection des personnes et des ouvrages, déchargement de tous les gravats et transport à une décharge contrôlé en nettoyage et toutes sujétions. L'ensemble........................................................................................................... | Ens | 1 |  |  |
| TOTAL 1–TERRASSEMENT |  |

| I.2 - FONDATIONS |
| --- |
|  | MODE D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Le béton pour tous les ouvrages en fondation, en élévation, étanche, et béton pour divers ouvrages sera compté au m3 de béton mis en œuvre sauf autres indications. L'épaisseur des linteaux sera évaluée en prenant l'épaisseur brute des murs sur lesquels ils sont posés. La surface des planchers en béton armé payée au m² sera décomptée en projection horizontale entre les parements intérieurs des murs ou des poutres. Nature des travaux en béton armé en fondation: Les ouvrages de béton armé en fondation comprennent les semelles isolées, les semelles filantes, les longrines, les chaînages, les radiers, les socles pour toute assise, les voiles périphériques et intérieurs, pour surélévation des bâtiments par rapport au niveau du terrain naturel s'il y a lieu, les radiers et voiles pour piscines, bâches à eau et galeries techniques, les pré-poteaux, les caniveaux, etc..., et d'une manière générale tous les types de bétons en fondation prévus par les plans d'exécution du projet et ceux qui peuvent être demandés par le Maître d'Œuvre au cours des travaux. Ce béton sera dosé à 350 kg/m3 pour les ouvrages courants et 400 kg/m3 pour les ouvrages hydrauliques (piscine, bâche à eau, ...). Béton armé en élévation: Les ouvrages de béton armé en élévation comprennent les poteaux, poutres, raidisseurs, poutrelles, linteaux de toutes formes et dimensions, l'ensemble des dalles de la toiture, voûtes, coupoles dalles, auvent consoles, corniches, paillasse, marches d'escaliers et d'escalier tournant, parois voiles et ouvrages minces, dallettes, acrotères, pergolas, appuis de fenêtres et dalles de toutes formes et dimensions, comptoir réception, plage de lavabo, écritoires, caniveaux, socles, etc..., et d'une manière générale tous les ouvrages de béton armé en élévation de toutes sortes et de toutes formes et à toutes hauteurs prévues par les plans d'exécution du projet et ceux qui peuvent être demandés par le Maître d'Œuvre au cours des travaux. Ce béton sera dosé à 350 kg/m3. Le prix du mètre cube ou du mètre carré comprend toutes les réservations et les fourreautages qui sont indiqués sur les plans ou qui peuvent être demandés en cours des travaux. |  |  |  |  |
|  | ACIERS |  |  |  |  |
|  | Les aciers utilisés dans les ouvrages en béton armé en fondation ou en élévation, planchers en corps creux, toitures en voûtes, coupoles et autres ouvrages en BA sont inclus dans le prix du mètre cube de béton ou du mètre carré de ces ouvrages, (sauf mention contraire). Le prix de ces ouvrages comprend entre outre la fourniture, le façonnage et la mise en place des aciers. |  |  |  |  |
| I.2.1 | Gros béton en fondations : Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre d’un Béton dosé à 250 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 HRS, mis en place et exécuté par couches successives de 20 cm d'épaisseur damée, avec exécution d'un boisage autour si la nature du sol l'exige, y compris fourniture, confection, coffrage, décoffrage et toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : ………………………………………………....... | m³ | 15 |  |  |
| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| I.2.2 | Béton de propreté : Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre d’un Béton dosé à 150 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 HRS d’épaisseur minimale de 5 cm, mis en place et réalisé avec du gravier 5/25 y compris fourniture, confection et toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : ………………………………………………........ | m³ | 3 |  |  |
| I.2.3 | Béton banché : Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre d’un Béton dosé à 250 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 HRS, pour rattrapage, calage ou remplissage, y compris armatures de principe ou de connexion (taux maximum à 50kg/m3), confection, coffrage, décoffrage, calage et toute sujétion de parfaite exécution Le mètre cube : ……………………………………………… | m³ | 1 |  |  |
| I.2.4 | Béton armé en fondation : Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre d’un Béton Armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 HRS pour ouvrage en grande ou faible épaisseur, tels que semelles, fûts, pré poteaux, longrines, voile de soubassement, fondation etc,…..y compris confection, accès à l'œuvre, coffrage, décoffrage pour surfaces planes ou courbes, étayage, vibrations, mise en place et confection armatures et toutes sujétions . |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………… | m³ | 3 |  |  |
| I.2.5 | Chape en béton armé de 12 cm : Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’une chape d’épaisseur 12 cm en béton armé dosé à 350Kg/m3 de ciment CEM I 42.5 HRS y compris confection de béton, des aciers, mise en œuvre, y compris film polyane épaisseur 200µ avec recouvrement de 20 cm le tout suivant les indications du plan et toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………………… | m² | 35 |  |  |
| TOTAL 2- FONDATIONS |  |

| I.3 - BETON ARME en elevation |
| --- |
| I.3.1 | Béton armé en élévation : Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre d’un Béton Armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 pour poteaux, voiles, linteaux, poutres, raidisseurs, dalles pleines, ouvrages minces, ouvrages décoratifs, escaliers, acrotères, y compris fourniture, confection, coffrage, décoffrage, façonnage et mise en place des aciers conformément aux plans de béton armé, échafaudages, pilonnage. Le plancher en dalle pleine doit présenter une épaisseur régulière, le coffrage sera constitué par un platelage jointif et supporté par des planches et des chevrons et toutes sujétions. Le mètre cube : ……………………………………………… | m³ | 4 |  |  |
| I.3.2 | Plancher en hourdis 16 + 5 : Ce prix rémunère au mètre carré la confection, la mise en œuvre et la fourniture à pied d’œuvre, de plancher en hourdis traditionnel y compris chape de compression en béton armé dosé à 350 Kg/m3 de ciment CEM I 42.5, armatures, chapeaux, calage, vibrage mécanique et toutes sujétions. Le tout conformément aux plans. Le mètre cube : ……………………………………………… | m³ | 21 |  |  |
| TOTAL 3- BETON ARME |  |

| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.4 - MAÇONNERIE |
|  | MODE D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  |
|  | L'épaisseur de la maçonnerie brute d'un mur enduit sera évaluée en prenant l'épaisseur totale du mur enduit et en déduisant 0,025m par face enduite. Les côtes d'épaisseur des maçonneries de briques portées sur les dessins comprennent toujours les enduits à moins d'indications contraires. Les maçonneries seront mesurées de toutes épaisseurs et à toutes hauteurs sans plus-values d'aucune sorte pour retour, tableaux réservations pour niches encastrées, saillies, retraits et reliefs, pour éléments décoratifs, retours en dents de scie, etc. Tous les vides et ouvrages en béton armé seront déduits quelles que encastrées, saillies, retraits et reliefs, pour éléments décoratifs, retours en dents de scie, etc. Tous les vides et ouvrages en béton armé seront déduits quelles que soient leurs dimensions, leurs épaisseurs et profondeurs. Les prix des maçonneries comprennent le transport des matériaux à pied d'œuvre, le déchargement, le montage, tous trous pour tous les vides et ouvrages en béton armé scellement ou passage des tuyaux, les feuillures ou entailles qui devront être réservées en construisant, tous frais d'échafaudage, de cintrage, etc..., et toutes sujétions de construction et de fournitures comprises. Les prix des maçonneries en briques s'appliquent pour tous les ouvrages prévus de toutes les dimensions et formes, ainsi que pour les habillages, chemisages, faux poteaux, éléments rapportés, décoratifs, redents, mur en fruit, partie cintrée ou demi - cintrée. |  |  |  |  |
| I.4.1 | Double cloison de 0,30 cm d'épaisseur: Double cloison de 0.30m d’épaisseur finie comprenant : Une cloison paroi extérieure en briques à 12 trous (30x20x15) posées sur champ. Une cloison paroi intérieure en briques plâtrière (30x20x7) posées sur champ. Les deux cloisons seront reliées par des Boutisses en fer lisse de 6 en nombre de 5 unités par m² trompé dans la barbotine diluée, tout hourdé au mortier de ciment dosé à 350kg/m3, y compris éléments décoratifs de façade en relief, compris mise en œuvre, coupes, déchets retour pour tableaux de baies à toutes hauteurs compris échafaudage, accès à l’œuvre et toute sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 35 |  |  |
| I.4.2 | Murs de 25 cm d'épaisseur: Cloison en brique à 12 trous posée à plat hourdée au mortier de ciment dosée à 350kg/m3 compris mise en œuvre, coupes, déchets, retour pour tableaux de baies à toutes hauteurs y compris échafaudage, accès à l’œuvre et toute sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 15 |  |  |
| I.4.3 | Murs de 20 cm d'épaisseur: Cloison en brique à 12 trous posée sur champ hourdée au mortier de ciment dosée à 350kg/m3 compris mise en œuvre, coupes, déchets, retour pour tableaux de baies à toutes hauteurs y compris échafaudage, accès à l’œuvre et toute sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 15 |  |  |
| I.4.4 | Murs de 10 cm d'épaisseur: Cloison en plâtrière posée sur champ hourdée au mortier de ciment dosée à 350kg/m3 compris mise en œuvre, coupes, déchets, retour pour tableaux de baies à toutes hauteurs y compris échafaudage, accès à l’œuvre et toute sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 200 |  |  |
| TOTAL 4- MAÇONNERIE |  |

| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.5 - ENDUIT |
|  | MODE D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Les prix d'enduits s'appliquent à toutes les surfaces droites, courbes, en talus sur béton armé, moellons ou en briques sans plus-value d'aucune espèce pour tableau, feuillures, ébrasements, arêtes droites, courbes ou arrondie, chanfreins, raccords solins, etc. Ils sont payés et décomptés en déduisant tous les vides. La hauteur des enduits est décomptée à partir de la plinthe. Les prix des enduits extérieurs ou intérieurs comprennent l'enduit grillagé de 30 cm de largeur au droit des intersections des ouvrages en béton armé et de la maçonnerie par le moyen de grillage à mailles hexagonales de 2 cm. Aucune plus value ne sera donnée pour le grillage, la coupe, la fixation, les chutes. |  |  |  |  |
| I.5.1 | Enduits extérieurs Sur murs, murettes, cloisons, ouvrages en béton armé etc. pour toutes surfaces plane ou courbe retour, etc..., en trois couches de 0,025 d'épaisseur totale, la première couche d'accrochage au coulis de ciment dosé à 500 kg de ciment fortement projeté à la truelle, la 2ème couche constituée d'un sous - enduit au mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 150 kg de chaux hydraulique fouettée à la truelle, dressée à la règle. Enfin un enduit de finition au mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment de 150 kg de chaux hydraulique frottasse et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 70 |  |  |
| I.5.2 | Enduits intérieurs Sur murs, murettes, cloisons et ouvrages en béton intérieurs en trois couches d'une épaisseur totale de 0,015 m constituée par une couche d'accrochage au coulis de ciment dosé à 500 kg de ciment fortement projeté à la truelle, un sous enduit constitué d'un mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 125 kg de chaux hydraulique. Enfin, un enduit de finition au mortier bâtard dosé à 200 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique. Exécution à toute hauteur, accès à l’œuvre et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 500 |  |  |
| I.5.3 | Enduits sous-plafonds à surface plane ou courbe, exécutés dans les mêmes conditions que l'enduit intérieur et toutes sujétions. La surface enduite sous les formes courbées et les planchers inclinés sera mesurée en surface de développée. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 35 |  |  |
| TOTAL 5 - ENDUIT |  |

| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.6 - REVETEMENT SOLS ET MURS |
|  | MODE D’EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  |
|  | La fourniture des carrelages, grès, faïences, marbres, pierres etc., sera soumise à l’approbation préalable de l’architecte et doit tenir compte des coupes de la casse et tout défaut de qualité ne répondant pas aux exigences du Maître de l'Œuvre. Ce prix concerne la surface réellement posée. Les revêtements seront payés au mètre carré ou linéaire comprenant toutes les pièces spéciales telles qu’angles rentrants, sortants, bords arrondis, pose en calpinage etc. Le prix du mètre carré de chaque revêtement s'entend pour toutes les surfaces grandes ou petites, les bandeaux décoratifs les tablettes, ceinturage, pose en calpinage et autres. Le prix de chaque type du revêtement (de sol, horizontal et vertical) comprend la protection des ouvrages contre toute dégradation éventuelle et le gardiennage pendant toute la durée du chantier et jusqu'à la réception provisoire des travaux. Les manutentions diverses, le lit de sable, le mortier de pose, le remplissage des joints au coulis de ciment blanc, le ponçage, le lustrage, la cristallisation, le nettoyage, la main d’œuvre pour la pose et autre sont à la charge de l'Entrepreneur. Le prix du revêtement marbré et granito marbré comprend le ponçage à la pierre ponce à la ponceuse avec des moyens mécaniques en trois passages ainsi que la cristallisation qui aura lieu après achèvement de l’ensemble des travaux de peinture. L'entreprise prendra à sa charge la fourniture éventuelle des gabarits, relevés sur place avec des dimensions précises et nécessaires, devant servir à l'usinage des pièces de revêtements (pièces de calpinage de raccords, marches et contremarches). Tout ouvrage de ces revêtements qui sera dégradé ou détérioré sera remplacé par l'Entreprise et à sa charge. |  |  |  |  |
| I.6.1 | Revêtement de sol en grès dans la masse polis 1er choix suivant échantillons approuvé par l'architecte, y compris une chape de rattrapage de niveau en béton; la pose se fait par du ciment colle. Les joints seront coulés en produit de carreaux joints, compris nettoyage, coupe et toutes sujétions. mis en œuvre conformément aux dispositions prévues à l'article correspondant du C C T P. (couleur au choix de l'Architecte) et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 130 |  |  |
| I.6.2 | Revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant 1er choix de dimensions et de couleurs identiques aux échantillons témoins approuvés par l'architecte et à son choix, posés à joints vides à bain de mortier de ciment dosé à 400 kg, la forme de rattrapage de niveau dosé à 300 kg/m3 étant comprise dans le prix du m2, y compris coupe, polissage, remplissage des joints par un coulis de ciment blanc ou coloré à la demande, nettoyage, fournitures, main-d’œuvre et toutes sujétions Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 36 |  |  |
| I.6.3 | Carrelage en granito marbré de 1er choix suivant échantillons approuvé par l'architecte, posés å joints vides au mortier de ciment dosé å 300kg de ciment par m3 de sable et de 0,02 d'épaisseur posé sur un lit de sable criblé. Les joints seront coulés au Ialt de ciment blanc pur, compris ponçage mécanique, nettoyage, lustrage, coupe et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 31 |  |  |

| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.6.4 | Revêtement mural en Faïence 1er choix : échantillon au choix de l'Architecte, sans éraflures sans cassures, surface plane; posés au mortier de ciment dosé à 300 kg, ou au ciment-colle (fiche technique exigée), y compris baguette d'angle inox ou autre choix de l'architecte toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 50 |  |  |
| I.6.5 | Plinthe en grès dans la masse de 0.07 m de hauteur : Fourniture et pose de plinthe en grès dans la masse de 7 cm de hauteur, du même type que le revêtement posé ou découpée à l'usine de ses carreaux, posée à bain de mortier dosé à 350 kg de ciment CPA, jointes au mortier de ciment, y compris fourniture, pose, et toutes sujétions. Le mètre linéaire: …………………………………………………………… | ml | 160 |  |  |
| I.6.6 | Marche d'escalier en marbre Thala Gris1er choix de 3 cm d'épaisseur Fourniture et pose de marches d’escaliers en dalle de marbre Thala Gris ton uniforme, posé au mortier de ciment M1, y compris chape de nivellement dressée en béton B4, bords arrondis ¼ de rond (R=1.5 cm) saupoudrage en ciment blanc entre le marbre et le mortier de pose et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 2 |  |  |
| I.6.7 | Contre marche d'escalier en marbre Thala Gris 1er choix de 2 cm d'épaisseur Fourniture et pose de contre marche d’escalier en marbre Thala gris lustré 1er choix de 2 cm d’épaisseur y compris toutes sujétions. Le mètre carré: …………………………………………………………… | m² | 1 |  |  |
| I.6.8 | Rampe d’accès en marbre Thala Gris 1er choix de 2 cm d'épaisseur Fourniture et pose de rampe en dalle de marbre Thala Gris ton uniforme, posé au mortier de ciment M1, y compris chape de nivellement dressée en béton B4, saupoudrage en ciment blanc entre le marbre et le mortier de pose et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 6 |  |  |
| I.6.9 | Seuils et table de travail en marbre Thala Gris 1er choix à bord arrondi d'épaisseur 3 cm, sans éraflures sans cassures, surface plane poncée et lustrée; posés au mortier de ciment dosé à 300 kg, saupoudrage en ciment blanc entre le marbre et le mortier de pose y compris toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 5 |  |  |
| I.6.10 | Sifflet en marbre Thala Gris 1er choix d'épaisseur 3 cm, sans éraflures sans cassures, surface plane poncée et lustrée; posés au mortier de ciment dosé à 300 kg, saupoudrage en ciment blanc entre le marbre et le mortier de pose y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire: …………………………………………………………… | ml | 20 |  |  |
| I.6.11 | Appuis de fenêtres en marbre Thala Gris 1er choix de 2 cm d'épaisseur à bord arrondi d'épaisseur 2 cm, avec larmier sur la face inferieure en sailli, |  |  |  |  |
|  | échantillon au choix de l'Architecte, sans éraflures sans cassures, surface plane poncée et lustrée ; posés au mortier de ciment dosé à 300 kg, saupoudrage en ciment blanc entre le marbre et le mortier de pose y compris toutes sujétions . Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 15 |  |  |
| TOTAL 6 - REVETEMENT SOLS ET MURS |  |

| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.7 – ETANCHEITE ET EVACUATION |
|  | Spécifications Générales Les travaux d’étanchéité seront exécutés conformément aux prescriptions des dernières circulaires ministérielles en vigueur, REE et DTU, ainsi qu’aux plans et détails. Avant toute application, les formes et supports doivent être examinés et approuvés par le bureau de contrôle. Des prélèvements seront effectués à la demande du bureau de contrôle pour analyse par un laboratoire spécialisé agréé par le bureau de contrôle. |  |  |  |  |
| I.7.1 | Forme de pente sur terrasse de 2 % en béton dosé à 250 kg/m3 d’épaisseur minimale de 4 cm soigneusement damée et formant gorge à la jonction de toutes les parties horizontales, y compris enduit de ravoirage et toutes sujétions. Le mètre carré : ………………………………………………………………. | m² | 35 |  |  |
| I.7.2 | Solin Grillagé constitué par un enduit en mortier de ciment dosé à 350kg de ciment par m3 à 0.04m d’épaisseur. L’enduit sera armé d’un grillage à maille hexagonale 25 galvanisé et soigneusement enrobé. Ce grillage doit être fixé en tête du relevé dans le support par au moins 3 fixations par ml, aspect uniforme, rectiligne et toutes sujétions. Le mètre Linéaire : ............................................................................................ | ml | 30 |  |  |
| I.7.3 | Etanchéité en monocouche préfabriquée sur terrasses y compris relevé de l’étanchéité de 30 cm minimum (le prix du relevé de l'étanchéité est intégré dans le prix du m²). Application à la brosse après dilution à l'eau (1 volume d'émulsion pour 1/2 volume d'eau) d'une émulsion bitumineuse, à raison de 300 gr / m2. Pose d'une monocouche préfabriquée de 4.4 mm , composée d'une double armature en voile de verre et polyester non tissé, enrobé dans un mélange de bitume modifié, (fiche technique exigée) , posé en adhérence par soudure à la flamme, y compris mise en eau pour épreuve de l'étanchéité et toutes sujétions. Le mètre carré : ………………………………………………………………. | m² | 35 |  |  |
| I.7.4 | Autoprotection de l'étanchéité en vernis: Autoprotection rapportée par un vernis d’aluminium compatible en deux couches croisées, 30 jours après la pose de l’étanchéité et toutes sujétions, le prix de la protection en vernis appliquée sur le relevé d’étanchéité est compris dans le prix de m². Le mètre carré : ………………………………………………………………. | m² | 35 |  |  |
| I.7.5 | Descente d’eau pluviale : En P.V.C de diamètre 125 mm allant se brancher de l’acrotère avec ses accessoires jusqu’au trottoir de protection par un socle de refuge en béton et par des colliers de fixation sur mur vertical distants de un mètre et coude de refuge en P.V.C, y compris fourniture et pose de moignon en plomb avec crapaudine, raccordement à l’étanchéité et à la descente d’eau pluviale et toutes sujétions. Le mètre linéaire: …………………………………………………………… | ml | 12 |  |  |
| I.7.6 | Couvre joint : fourniture et pose d’un couvre joint de dilatation ou de rupture vertical plat ou angulaire, exécuté en profilé aluminium spécial couvre joint, ou pièce façonnée en tôle galvanisée (échantillon à approuver par l'architecte) fixé d’un seul côté du joint, y compris fourniture, exécution et toutes sujétions. Le mètre linéaire: …………………………………………………………… | ml | 25 |  |  |
| TOTAL 7- ETANCHEITE ET EVACUATION |  |
| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| I.8- MENUISERIE - QUINCAILLERIE - FERRONNERIE |
|  | A/ MENUISERIE EN BOIS Y COMPRIS QUINCAILLERIE Les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du descriptif. Les prix du présent chapitre devront en outre tenir compte: Des sections et profils des différentes composantes des menuiseries telles qu'elles apparaissent sur les détails exécutés en bois rouge de premier choix et de première qualité. Des précautions à prendre en compte et engendrées par les prescriptions du descriptif et appliquées aux ouvrages correspondants. Des profils exécutés suivant les plans et détails et à défaut suivant les prescriptions du descriptif. Des chambranles avec ou sans feuillures selon les détails de menuiserie. Des socles pour revêtements muraux. Des parcloses. Du ponçage parfait des chevrons et lattes des moucharabiehs ou persiennes avant leur assemblage à mis bois ou dans leurs cadres. Des protections de tout genre de menuiseries telles qu'elles ressortent du descriptif, y compris couche de peinture à l'huile de lin et brûlage des nœuds. Le bourrage des joints d'appui par des cordes goudronnées et par un élastomère. Des charnières de tout genre, des équerres et contre-équerre, des paumelles en acier roulé ou d'autre type si nécessaire, de nombre et de dimensions suffisantes, de serrures de portes à coulisse, des pivots pour châssis basculants ou pivotants, des battements des persiennes, des vis (l'ensemble étant du type BRICARD ou similaire selon échantillons approuvés par le maître de l’œuvre). De la pose des cadres et des pré-cadres La pose des cadres et pré cadres est comprise dans les prix unitaires des différents types de menuiserie De la pose de la menuiserie et de sa protection. Il est à noter que les menuiseries seront payées à l'Entrepreneur au m² et comprennent les cadres, bâti et en général toutes les pièces faisant partie de l'ouvrage exécuté comme il est décrit dans les plans et dans le descriptif. l'Entrepreneur, se doit quand même de prendre en considération au moment de l'exécution des menuiseries de toutes les implications dues à l'application des prescriptions relatives à celles-ci et traitées dans le descriptif. |  |  |  |  |
| I.8.1 | Portes extérieures en bois : en planches assemblées de 45 mm d’épaisseur de bois rouge de premier choix, y compris pré-cadre, bâti dormant suivant détail du tableau de menuiserie, panneaux en MDF plaqués en saillis décoratifs, des oculus vitrés, y compris quincaillerie chromée, chambranles, ajustages, brulage de nœuds , y compris peinture en trois couches égrenage, époussetage, impression ,ponçage, une couche intermédiaire d'impression à l'huile de lin, la 3ème couche pourrait être brillante à la demande du chef du projet et toutes sujétions de fourniture et d’exécution. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 5 |  |  |
| I.8.2 | Portes intérieures : Menuiserie pour croisées en bois rouge de premier choix, de 35 mm d’épaisseur y compris pré-cadre, bâti dormant y compris parement, anneaux en MDF plaqués en saillis décoratifs, moulures, mise en place ajustage, chambranles, quincailleries chromées, y compris étagères pour placards exécutées en MDF 19 mm stratifié blanc avec couvre champ apparent en stratifié blanc, y compris peinture en trois couches égrenage, époussetage, impression ,ponçage, une couche intermédiaire d'impression à l'huile de lin, la 3ème couche pourrait être brillante à la demande du chef du projet et toutes sujétions de fournitures et d’exécution. |  |  |  |  |
| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| 8.2.1 | P2 : Dimension : 90cm x 220cm L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 14 |  |  |
| 8.2.2 | P3 : Dimension : 80cm x 220cm L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 3 |  |  |
| I.8.3 | Persienne : en planches assemblées de 45 mm d’épaisseur de bois rouge de premier choix, y compris pré-cadre, bâti dormant suivant détail du tableau de menuiserie, y compris peinture en trois couches égrenage, époussetage, impression ,ponçage, une couche intermédiaire d'impression à l'huile de lin, la 3ème couche pourrait être brillante à la demande du chef du projet , y compris peinture, quincaillerie chromée, chambranles, ajustages, brulage de nœuds et toutes sujétions de fourniture et d’exécution. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 10 |  |  |
|  | B/ MENUISERIE EN ALUMINIUM Y COMPRIS QUINCAILLERIE SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution, ainsi qu'aux prescriptions du chapitre du C.C.T.P. Les plans d'exécution de la menuiserie Aluminium sont à la charge de l'Entreprise et doivent être approuvés par le Contrôleur technique. Aucun ouvrage en aluminium ne sera livré sur chantier avant l'approbation de ce lot par le Contrôleur technique. * De toutes les pièces spéciales et nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble comme : freins à bain d'huile à encastrer dans le revêtement du sol (avec garantie d'au moins 2 ans), serrures, paumelles, joints en PVC etc...) * De la fourniture et de la pose de verres de toute couleur de 6mm, selon les détails de menuiserie. * De la fourniture et de la pose de tout type de ventilation et d'appel d'air. * Des parecloses et des visseries nécessaires. |  |  |  |  |
| I.8.4 | Portes et fenêtres en aluminium : Fourniture et pose de porte, de fenêtre et de porte-fenêtre battantes ou coulissantes de toute dimension en aluminium pré-laqué blanc, y compris selon le tableau et le cahier de menuiserie et toutes sujétions. Le mètre carré: ……………………………………………………………. | m² | 21 |  |  |
| I.8.5 | Châssis vitrée fixe CVF1 : Fourniture et pose de Châssis vitrée fixe en aluminium laqué blanc, à vitrage stop-sol clair d’épaisseur 6mm, y compris accessoires, quincaillerie et toutes sujétions. Dimension :160cm x 120cm L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| I.8.6 | Châssis vitrée fixe CVF2 : Fourniture et pose de Châssis vitrée fixe en aluminium laqué blanc, à vitrage en plexiglas d’épaisseur 6mm, y compris accessoires, quincaillerie et toutes sujétions. Dimension : 100cm x 120cm L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| I.8.7 | Porte élément Bas-cuisine : Fourniture et pose de porte coulissante en aluminium laqué blanc, à panneau en MDF d’épaisseur 19 mm stratifié, y compris accessoires, quincaillerie et toutes sujétions. Dimension : 180cm x 70cm L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
|  | C/FERRONNERIE : MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES Fer forgé pour tout ouvrage tels que grillages, garde corps, grille de protection pour fenêtres, soit en fer carré plein, fer plat, fer en tube carré, rectangle ou rond, ou tôle, suivant détail de l’architecte y compris couche antirouille, et deux couches laquées brillante teinte au choix de l’architecte, y compris brossage à la brosse métallique, travaux préparatoires, nettoyage, fourniture, transport, pose, soudure. Le prix du m² comprend tous ces ouvrages et toutes sujétions. L’évaluation sera le m² façonné à l’atelier c'est-à-dire avant la peinture quelque soit le mode de façonnage. |  |  |  |  |
| I.8.8 | Portes métallique : Fourniture et pose des portes métalliques conformément aux détails de cahier de menuiserie y compris façonnage, soudure , sablage, protection antirouille, peinture au choix de l'Architecte et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 11 |  |  |
| I.8.9 | Portes métallique avec habillage tôle MDF local coffre : Fourniture et pose des portes métalliques avec bardage en tôle et en MDF conformément aux détails de cahier de menuiserie y compris façonnage, soudure , sablage, protection antirouille, peinture au choix de l'Architecte et toutes sujétions. Dimension : 180cm x 70cm L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| I.8.10 | Portes métallique avec tôle local batteries: Fourniture et pose de porte métallique avec bardage en tôle conformément aux détails de cahier de menuiserie y compris façonnage, soudure , sablage, protection antirouille, peinture au choix de l'Architecte et toutes sujétions. Dimension : 180cm x 70cm L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| I.8.11 | Porte garage métallique basculante à manœuvre manuelle: dimensions suivant plans de l'architecte, ensemble conforme aux normes, comprenant : - panneau constitué d’un cadre en profil tubulaire et d’un bardage en tôle d’acier nervuré, assemblé par soudage électrique ; - huisserie composée de 2 rails profilés à froid, formant couvre-joint extérieur, supportant le mécanisme de sustentation et d’équilibrage du panneau, et comportant chacun 3 oreilles de fixation ; - mécanisme d’équilibrage avec 2 équilibreurs à ressort de compression protégés par une gaine tubulaire télescopique agissant sur les bras de sustentation assurant l’équilibrage en cours de manœuvre ; - serrure à clé sur organigramme. - guidage assuré par 2 galets polyamide à gorge trapézoïdale ; - verrouillage assuré par 2 pênes à blocage latéral, commandés par une serrure équipée : - d’une poignée extérieure anti-effraction ; - d’une poignée intérieure ; - d’un bloc de sécurité, profil international. Tous les éléments métalliques seront en tôle d’acier galvanisé à chaud suivant norme. Les procédés d’assemblage employés assureront la continuité de la protection. Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. Les portes devront avoir la possibilité d’être motorisée. Teinte au choix du Maître d'ouvrage Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 6 |  |  |
| N° de prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| I.8.12 | Grille de protection métallique pour portes et fenêtres: Selon détail fourni par l'architecte, scellée soigneusement aux murs, y compris quincaillerie, serrures, finition de soudure, brossage soigné à la brosse métallique, dérouillage chimique si nécessaire, une sous-couche épaisse d’antirouille appliquée au pinceau, et deux couches de peinture spécial métal appliquées avec un rouleau laqueur qui permet une finition parfaite, et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 19 |  |  |
| I.8.13 | Cimaise en MDF stratifié : Cimaise en MDF 5 mm stratifié de 20 cm de largeur moyenne (couleur au choix de l'architecte) plaqués en saillis décoratifs (découpe suivant détail de l'architecte) , mise en place , ajustage , y compris fixation et toutes sujétions de fournitures et d’exécution. Le mètre linéaire: …………………………………………………………… | ml | 160 |  |  |
| TOTAL 8- MENUISERIE - QUINCAILLERIE - FERRONNERIE |  |
| I.9 – PEINTURE |
|  | MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux dispositions prévues au descriptif. Les peintures utilisées, l'exécution de la préparation des supports ainsi que l'exécution des peintures seront conformes aux dispositions du descriptif et aux règles de l'art. Les prix du présent chapitre tiendront compte en outre de : - L'accès à l’œuvre à toutes hauteurs. - L'exécution des échantillons. - Le nettoyage des locaux après les travaux. Il est à noter que les quantités qui seront décomptées à l'entreprise seront : - Pour les supports courants, le métrage se fera selon les surfaces développées réellement exécutées quelques soient leurs formes, planes, courbes, murs, plafonds, voûtes, coupoles etc... - Pour les menuiseries des portes, avec ou sans imposte, y compris vantaux, cadres, chambranles, épaisseur des bois, serrures, quincailleries, seront comptées deux fois ½ la surface hors cadre et par porte (deux faces comprises). - Les tuyauteries seront comptées en mètre linéaire indépendamment de la section. Les éléments de vitreries seront posés et fixés sur leur cadres supports avec le plus grand soin ces éléments de vitrage devront être posés à bain de mastic sous baguette et pointés en nombre suffisant. |  |  |  |  |
| I.9.1 | Peinture à l'eau intérieure : Peinture à l’eau sur mur, plafond et faux plafond intérieurs, appliquée en 3 couches sur une couche d'accrochage, y compris mastic en trois couches pour y compris fourniture, accès à l’œuvre, main d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à peindre. finition parfaite et toutes sujétions Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 700 |  |  |
| I.9.2 | Peinture à l'eau extérieure : Peinture à l’eau sur mur extérieurs, de couleurs au choix de l'architecte, appliquée en 3 couches sur une couche d'accrochage, y compris fourniture, accès à l’œuvre, main d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à peindre. finition parfaite et toutes sujétions Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 40 |  |  |
| I.9.3 | Peinture laquée :Peinture intérieure finition glycérophtalique brillante soignée en 3 couches, appliquée sur les murs de circulation (galeries et couloirs) à une hauteur et de couleurs aux choix de l'architecte, la mise en œuvre conformément aux dispositions prévues à l'article correspondant du CCTP. (couleurs au choix de l'architecte). Le mètre carré: ………………………………………………………………. | m² | 30 |  |  |
| TOTAL 9 – PEINTURE |  |
| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| II - ELECTRICITE |
| II.0 -DEPOSE DE L'INSTALLATION EXISTANTE : |
| II.0.1 | Dépose, nettoyage et stockage dans les dépôts indiqués par le Maître de l'ouvrage, des installations électriques (coffrets et armoires électriques, lustrerie, câble, circuits divisionnaires et petits appareillage) existants dans les locaux faisant l'objet de rénovation, y compris rebouchage et fermeture des réservations restantes, nettoyage, et remise en état des lieux d'intervention. L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 1 |  |  |
| TOTAL 0 - DEPOSE DE L'INSTALLATION EXISTANTE |  |

| II.1- CIRCUIT DE TERRE - MISE A LA TERRE |
| --- |
| II.1.1 | Exécution prise de terre constituée de 3 piquets chemisés cuivre dans un regard maçonné, y compris couvercle en tôle striée d’épaisseur 4,5 mm, liaisons entre regard et armoire correspondant, équipement FM conformément aux plans et descriptif technique par conducteurs en cuivre V/J - 35 mm² sous conduit de protection, cosse, barrette de mesure et toutes sujétions. L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 1 |  |  |
| II.1.2 | Fourniture, pose, raccordement de l'ensemble des liaisons équipotentielles générales du bâtiment (canalisations diverses, chemins de câbles, etc…) en fil 2,5mm² minimum V/J sous série H07V, sous fourreau, y compris cosse, tout accessoire de raccordement. L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 1 |  |  |
| TOTAL 1 - CIRCUIT DE TERRE - MISE A LA TERRE |  |

| II.2-ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX |
| --- |
| II.2.1 | Fourniture, pose, raccordement y compris fixation, repérage et toutes sujétions de câbles U1000 R2V de section : - Câble de section 4x10 mm² Le mètre linéaire:………………………………………………………. | ml | 25 |  |  |
| II.2.2 | Câble de section 5x4 mm² Le mètre linéaire:………………………………………………………. | ml | 35 |  |  |
| II.2.3 | Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 29 mm Le mètre linéaire:…………………………………………………….... | ml | 30 |  |  |
| II.2.4 | Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 21 mm Le mètre linéaire:…………………………………………………….... | ml | 50 |  |  |
| II.2.5 | Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 16 mm Le mètre linéaire:…………………………………………………………….. | ml | 30 |  |  |
| II.2.6 | Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une prise informatique et ce, depuis une prise jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite carre d'encastrement de prise ,boite de tirage s'il y a lieu (peut regrouper au maximum 03 fourreaux de Ø16 dans une boite ) et toutes sujétions L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 18 |  |  |
| II.2.7 | Fourreau ICD gris F 29 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une prise HDMI et ce, depuis une prise jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite carre d'encastrement de prise avec monture, cache et module obturateur et toutes sujétions L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 2 |  |  |

| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.2.8 | Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une camera de surveillance et ce, depuis une camera jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite d'encastrement a l'intérieur de bâtiment et faire sortir un fourreau Ø29 vers l'emplacement du camera, boite de tirage s'il y a lieu et toutes sujétions .cet article inclus les boites d'encastrement, fourreau Ø16 et Ø29 et les boites de tirage L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 12 |  |  |
| TOTAL 2– ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX |  |

| II.3-ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION : |
| --- |
|  | Fourniture et équipement complet conformément aux plans, schémas unifilaires et devis descriptif, pose et raccordement. Essais, mise en service des armoires et coffrets, suivants (Equipements avec pouvoirs de coupure appropriés). Enveloppe en tôle d'acier, peinture, accessoires de fixation, de pose et de raccordement, jeux de barres Cu ou répartiteur, repérage mise à la terre, plastrons, porte documents et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| II.3.1 | Armoire Générale A-G L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.3.2 | Armoire Ondulée A-On L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.3.3 | Plus value ou moins value pour adjonction ou suppression d'un disjoncteur différentiel 2x16 - 30 ou 300mA PDC 10KA, effectué sur site ou en atelier, y compris accessoires de fixations et de raccordement. L'ensemble:…………………………………………………………….. | U | 2 |  |  |
| TOTAL 3 – ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION |  |
| II.4- CIRCUITS DIVISIONNAIRES |
| II.4.1 | Fourniture, pose, raccordement des réseaux, boîtes de dérivations, quote part de la ligne principale d'alimentation du circuit, appareillages, etc… y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en état initial des saignées et du génie civil en général, fourreautage divers, câblages généraux, câblage et fileries terminaux, accessoires de dérivation et toutes sujétions, fixations et attente pour raccordement de lustrerie. |  |  |  |  |
| II.4.1 | Constitution d'un point lumineux commandé par un interrupteur simple allumage L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 3 |  |  |
| II.4.2 | Constitution de deux points lumineux commandé par un interrupteur simple allumage L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 6 |  |  |
| II.4.3 | Constitution de deux points lumineux commandé par un interrupteur double allumage L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.4.4 | Constitution de trois points lumineux commandés par un interrupteur double allumage L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 3 |  |  |
| II.4.5 | Constitution de Onze points lumineux commandés par un interrupteur double allumage L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.4.6 | Constitution De deux points lumineux commandés par deux interrupteurs va et vient Etanche L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.4.7 | Constitution De Trois points lumineux commandé par Trois bouton poussoir L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| II.4.8 | Constitution De Sept points lumineux commandé par six boutons poussoir L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.4.9 | Circuit d’un point lumineux d’éclairage extérieur en câble de sections 3x2,5 mm² sous fourreau de protection, y compris tout les accessoires (boites de dérivation étanche , interrupteur crépusculaire ....) et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 9 |  |  |
| II.4.10 | Adjonction ou suppression d'un point lumineux à un groupe de point lumineux quelque soit la commande L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 5 |  |  |
| II.4.11 | Prise de courant 2P+T-10/16 A, y compris câblage en câble 3x2,5 mm² sous fourreau de protection avec marquage en couleur rouge et une étiquette sur laquelle c’est écrit « Ondulé » les prises de courant ondule et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 40 |  |  |
| II.4.12 | Prise de courant 2P+T-10/16 A Etanche , y compris câblage en câble 3x2,5 mm² sous fourreau de protection et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 2 |  |  |
| II.4.13 | Tableaux de Trois Prise de courant 2P+T-10/16 A , y compris câblage en câble 3x2,5 mm² sous fourreau de protection et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.4.14 | Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré en en câble 3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A. située à 50cm du plafond y compris fourreau, câbles, prise et toutes sujétions. L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 8 |  |  |
| II.4.15 | Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique, NVR ) sous fourreau encastré en en câble 3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A. y compris fourreau, câbles, prise et toutes sujétions. L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 2 |  |  |
| TOTAL 4 – CIRCUITS DIVISIONNAIRES |  |

| II.5- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE |
| --- |
|  | Fourniture, pose en applique ou en suspension, raccordement et mise en service de la lustrerie prévue au titre du présent projet y compris tous appareillages auxiliaires avec ballast électronique, y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en état initial des saignées et du génie civil en générale, accessoires de pose, et toutes sujétions |  |  |  |  |
| II.5.1 | Luminaire à grille en aluminium brillantée basse luminance à double parabole, équipé de 2 tubes fluorescents de 28 w, y compris ballaste électroniques et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 8 |  |  |
| II.5.2 | Luminaire à grille en aluminium brillantée basse luminance à double parabole, équipé de 2 tubes fluorescents de 28 w à compensation électronique suspendue à un hauteur 3 mètre y compris tout accessoire de pose et de fixation et toutes sujétions. L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 4 |  |  |
| II.5.3 | Luminaire à grille en aluminium brillantée basse luminance à double parabole, équipé de 2 tubes fluorescents de 14 w, y compris ballaste électroniques et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 8 |  |  |
| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| II.5.4 | Luminaire étanche 2 x 28 W à compensation électronique, y compris ballaste électroniques et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 4 |  |  |
| II.5.5 | Applique décorative monté en applique ou en plafonnier équipée d'une lampe économique 26 W L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 2 |  |  |
| II.5.6 | Applique décorative étanche monté en applique Ou en plafonnier équipée d'une lampe économique 13W L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 6 |  |  |
| II.5.7 | Fourniture de spot LED 12 W ,carre ou circulaires dans les circulation (de couleur et de forme selon le choix de bureau d'études, l'architecte et le maitre d'ouvrage) basse luminance du type encastré, réflecteur en aluminium, grand brillant, collerette en aluminium et vasque en verre sablé ou claire, y compris tout accessoire de pose et toutes sujétions. L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 16 |  |  |
| II.5.8 | Projecteur étanche IP55, 6 joules pour éclairage extérieur équipé d’une lampe à iodures métalliques 250W avec appareillages auxiliaires incorporés, grille de protection anti-vandalisme accessoires de fixation et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 6 |  |  |
| TOTAL 5 – LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE |  |

| II.6-ECLAIRAGE DE SECURITE |
| --- |
| II.6.1 | fourniture et pose d'un Bloc autonome d'éclairage de sécurité 60 lumens, y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en état initial des saignées et du génie civil en générale, fourreautage, câblage, alimentation et télécommande, essai de mise en service et toutes sujétions. L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 6 |  |  |
| TOTAL 6 – ECLAIRAGE DE SECURITE |  |

| II.7- TELEPHONIQUE |
| --- |
| II.7.1 | Fourniture, pose et raccordement de câble téléphonique 21 paires type extérieur sous fourreau de protection et toutes sujétions . Le mètre linéaire : ……………………………………………………………. | ml | 20 |  |  |
| II.7.2 | Fourniture et exécution d’une ligne téléphonique liant une prise au répartiteur téléphonique, par câble 5/10, 2 paires, sous fourreau de protection y compris prise téléphonique type RJ11, ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en état initial des saignées et du génie civil en générale , et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 18 |  |  |
| II.7.3 | Fourniture et pose d’un répartiteur téléphonique 21 paire , y compris boite d’encastrement et de protection, accessoires de pose et de fixation, raccordement et toutes sujétions L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| TOTAL 7 –TELEPHONIQUE |  |

| II.8- EXTINCTEUR |
| --- |
| II.7.1 | Fourniture et pose sur un crochet mural, d’un extincteur d’incendie type CO2 de poids 5 kg L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 1 |  |  |
| II.7.2 | Fourniture et pose sur un crochet mural, d’un extincteur d’incendie type ABC de poids 6 kg L'Unité : ………………………………………………………………. | U | 4 |  |  |
| TOTAL 8– EXTINCTEUR |  |

| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.9- DIVERS |
| II.9.1 | Fourniture et pose d'un ensemble d'accessoires pour les portes de distribution du hall d'accueil constitué de: - une Serrure avec gâchette électrique encastrée ou apparente, modèle à approuver par l'architecte, y compris alimentation électrique et toute sujétions. - un Ferme porte hydraulique dimensionné selon le poids de la porte L'Ensemble : .................................................................................................... | Ens | 2 |  |  |
| II.9.2 | Fourniture d'un Réfrigérateur à 2 portes, blanc, 260 litres, largeur 55 cm, hauteur 145 cm et profondeur 56 cm, de marque offrant un service après vente local et approuvé par l'architecte L'Unité : ........................................................................................................... | U | 1 |  |  |
| II.9.3 | Fourniture d'une Plaque de cuisson électrique à 4 feux encastrable de couleur blanche, puissance 1500 watts, thermostat réglable et témoin lumineux, de marque offrant un service après vente local et approuvé par l'architecte L'Unité : ........................................................................................................... | U | 1 |  |  |
| TOTAL 9–DIVERS |  |
| TOTAL II – ELECTRICITE |  |
| III - FLUIDE |
| III.1-SPLIT SYSTEM INVERTER |
|  | Fourniture, manutention, pose et raccordement d'unités de traitement d'air split système INVERTER, composées de : Unité intérieure : -moto-ventilateurs à 3 vitesses et pression disponible -batterie d'échange à ailettes aluminium et tubes cuivre -bac à condensas calorifugé -filtre à air lavable Unité extérieure : -moto-ventilateur axial * Compresseur type scroll ou rotatif à variation de vitesse électronique -Charge R410a -Batterie ailettes aluminium et tubes cuivre -Grille de protection ventilateur et condenseur * Régulation thermostat mural à affichage digital * Raccordement raccordement frigorifique des unités intérieures jusqu'aux unités extérieures par tube cuivre frigorifique, isolation charge frigorifique, raccordement électrique et toutes sujétions. Classe Energétique 3 ou meilleure Limite de fonctionnement 52 °C Y COMPRIS LIAISON FRIGORIFIQUE AVEC CHARGE ET LIAISON ELECTRIQUE |  |  |  |  |
| III.1.1 | Puissance frigorifique : 12 000 BTU L’ensemble : ...................................................................................... | Ens | 4 |  |  |
| TOTAL 1- SPLIT SYSTEM INVERTER |  |
| N° de Prix Désignation Unité Qte Prix unitaire (H.T.V.A) Prix Total (H.T.V.A) |
| III.2-PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE: |
| III.2.1 | CUMILUS ELECTRIQUE : Fourniture, pose et raccordement d'un cumulus électrique composée d'une cuve en acier émaillé, isolation en polyuréthane enveloppe de protection y compris raccordement électrique et hydraulique : Y compris - Anode de magnésium - Voyant d'avertissement marche-arrêt. - Contrôleur de la température extérieure - Thermostat avec dispositif de sécurité - groupe de sécurité équipé d'un siphon - support de fixation et toutes sujétions Cap = 200Litres L’ensemble : ...................................................................................... | Ens | 1 |  |  |
| III.2.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE CHAUFFE EAU SOLAIRE capteur solaire individuel composé de : un coffre étanche isolé thermiquement en mousse de polyuréthane, exécuté en profilé d'aluminium. un absorbeur constitué de tube et collecteurs en cuivre une couverture transparente en verre trompé spécial solaire posée avec joint d'étanchéité. Toutes les précautions de mise en œuvre, suivant les règles de l’art, seront prises. un ballon de stockage AVEC résistance électrique Capacité = 300 litres L’ensemble : ...................................................................................... | Ens | 1 |  |  |
| TOTAL 2- PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |

| III.3-APPAREILS ET ROBINETTERIES SANITAIRES: |
| --- |
|  | Tous les appareils sanitaires, leurs équipements de vidage et leurs robinetteries seront approuvés par l'Architecte. Les travaux concernent le déchargement, la manutention dans l’emprise du chantier, la pose et le raccordement sont à la charge de l’entreprise, de même la fourniture des raccords REX pour branchement des robinetteries sanitaires, les coudes à souder et flexibles de raccordement chasse d’eau (wc) le raccordement des vidages, le joint silicone à la pompe sur bordure des vasques, toutes sujétions comprises, suivant les règles de l’art. Les raccords et les soudures sont à la charge de l’entreprise. Le prix comprend aussi la fourniture des accessoires nécessaires aux poses telles que vis, tirefonds, joints, joint silicone, supports, raccords, siphons.etc. TOUTE LA ROBINETTERIE SANITAIRE DEVRA AVOIR UNE GARANTIE DE SEPT ANS MINIMUM |  |  |  |  |
| III.3.1 | Vasques : vasque en porcelaine Vitrifiée de couleur blanche 56 cm posée sur tablette équipé des accessoires suivants: - Robinet temporisé de lavabo, à poser sur plage. Fermeture automatique temporisée à 7 sec. réglable par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l’eau. Corps en laiton massif chromé avec sécurité anti vandalisme - une vidange à tirette, une bonde à grille - un siphon - un miroir 6 mm 60 x 40 cm et toutes sujétions de pose L'ensemble …………………………………………………………….. | Ens | 4 |  |  |

| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.3.2 | Cuvettes W.C administration: Cuvette de W.C blanche de type SENSPENDUE de 1er choix à l'anglaise sans réservoir de chasse et toutes sujétions. Équipée de: Bâti-support pour WC temporisé suspendu : Y COMPRIS Piétement monobloc et renforts solidaires, Bâti en acier électro zingué, avec pieds et armatures renforcés, Fixation en sol porteur par 4 chevilles métalliques et au mur par ancrages, Réglable en hauteur (châssis télescopique). Conforme aux exigences de la norme NF EN D12-208. Équipé de robinetterie de chasse directe temporisée souple Niveau acoustique conforme aux exigences NF EN classe II. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré. Rosace en métal chromé Ø 195 à fixation cachée. Corps en laiton massif et mécanisme antichoc insensible au tartre. Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55. Pipe d’évacuation Ø 100 à joint d’étanchéité. - abatant double rigide - joint à lèvre - robinet ablution avec flexible et toutes sujétions L'ensemble …………………………………………………………….. | Ens | 3 |  |  |
| III.3.3 | Cuvette combinée cellules Ensemble de cuvette-lavabo en INOX 304 bactériostatique épaisseur 2 mm, Le WC est entièrement soudé au lavabo . posé au sol. Montage mural avec 3 trappes de visite, avec vis antivol, les Coins et bords seront arrondis pour une meilleure sécurité. Surface lisse pour un nettoyage aisé. équipée de: - Lavabo équipé d’un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes - WC équipé d’un robinet temporisé : temporisation 7 secondes - joint à lèvre - buse d’ablution à jet d’eau L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 2 |  |  |
| III.3.4 | DOUCHE Caniveau de douche en acier inoxydable/inox, type AISI 304, avec cadre d’encollage à coins arrondis. À Fond avec pente transversale (profil en V) Sortie au milieu par avaloir avec siphon embouti, soudé au caniveau, tout en inox, avec sortie mâle horizontale Ø 50 mm. y compris Siphon en matière synthétique démontable, avec joint y compris grille fixée dans le caniveau par des ergots en caoutchouc et repose sur le fond du caniveau. Avec pattes d’ancrage et raccord pour mise à la terre. La grille est munie d’un film de protection lors de la pose. Equipé d'un mitigeur encastré avec pompe de douche a jet d'eau à fermeture temporisée, mécanisme autonettoyant par fil frein, pièces intérieurs en matériaux résistant à la corrosion et à l'entartrage avec sécurité anti vandalisme, y compris bonde siphoïde en laiton à sortie latérale et grille en inox L'ensemble …………………………………………………………….. | Ens | 2 |  |  |
| III.3.5 | EVIER A UN BAC : évier à un bac en céramique de couleur blanche de 1er choix équipés de - trop plein latéral -bouchon, chaînette, grille ; siphon à double -branche à culot démontable réglable en hauteur -mélangeur à bec mobile L'ensemble …………………………………………………………….. | Ens | 1 |  |  |
| TOTAL 3 – APPAREILS ET ROBINETTERIES SANITAIRES : |  |

| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| III.4-TUYAUTERIES - VANNERIES - ACCESSOIRES DIVERS |
| --- |
|  | TUYAUTERIE D’ALIMENTATIONS Fourniture et pose de tuyauteries et canalisations pour divers réseaux d’alimentation désignés ci-après, y compris supports, raccords, toutes pièces spéciales de liaison l’exécution des réseaux doit-être conforme aux prescriptions du devis descriptif, toutes sujétions comprises concernant la mise en œuvre de chaque type de tuyauterie indiquées dans le présent chapitre. |  |  |  |  |
| III.4.1 | Tuyauterie multicouche : Fourniture et pose de tubes MULTICOUCHE en rouleau pré-gainé par un fourreau isolant pour alimentation particulières encastrés, y compris saignées, protection de la tuyauterie par du mortier de ciment pendant toute la période du chantier. Toutes les dispositions de mise en œuvre décrites au devis descriptif seront appliquées. Exécution suivant les règles de l’art. |  |  |  |  |
| 4.1.1 | DN 16. Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 80 |  |  |
| 4.1.2 | DN 32. Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 10 |  |  |
| III.4.2 | Tuyauteries en polyéthylène : Fourniture et pose de tube en polyéthylène Haute densité PN 10, pour réseaux d’eau froide enterrés à l’extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. Y compris toutes les pièces spéciales de raccordement, les fouilles en tranchées, la protection supérieure et inférieure par couche de sable fin de 10 à 15 cm grillage avertisseur et le remblaiement conformément aux prescriptions du devis descriptif, y compris traversée par fourreaux en PVC assainissement, et toutes sujétions comprises. |  |  |  |  |
| 4.2.1 | DN 32. Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 15 |  |  |
| 4.2.2 | DN 25 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 40 |  |  |
| III.4.3 | COLLECTEUR EN LAITON Fourniture, pose et raccordement de nourrices en laiton équipées de robinets d’arrêt, y compris supports et toutes sujétions |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Nourrice de 3 départs L’unité : ..................................................................................................... | U | 1 |  |  |
| 4.3.2 | Nourrice de 7 départs L’unité : ..................................................................................................... | U | 1 |  |  |
| 4.3.3 | Nourrice de 9 départs L’unité : ..................................................................................................... | U | 1 |  |  |
| TOTAL 4 – TUYAUTERIES - VANNERIES - ACCESSOIRES DIVERS : |  |

| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.5-ÉVACUATIONS D’EAUX USÉES ET EAU VANNES INDICATIONS GÉNÉRALES : |
|  | L’ensemble des évacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales est à prévoir dans l’emprise du bâtiment qu’il soit en élévation ou en encastré en partie pour rejoindre les réseaux extérieurs. Les chutes EU et EV comporteront toutes les pièces spéciales nécessaires à leur mise en œuvre suivant les règles de l’art, tels que coudes, culottes, réductions, tampons hermétiques de dégorgement et raccordements particulières etc... Leurs fixations en verticale se feront par colliers en PVC à contre partie démontable. Les travaux comprendront tous les supports, percements et ouverture pour passage de tubes à travers les cloisons, les rebouchages des trous après passage des tubes, retouches d’enduit causées par le présent lot et même de peinture, si celui-ci exécute des travaux après le passage du lot peinture. La limite de prestation du présent lot, est le regard sec de connexion se trouvant en attente en bas ou à côté de la chute considérée. L’inobservation de ces remarques et indications par le présent lot entraînera la prise en charge de celui-ci de tous les travaux de reprise quelque soit leur nature |  |  |  |  |
| III.5.1 | Evacuations particulières EU, EV chute et collecteurs en pvc série assainissement : |  |  |  |  |
| 5.1.1 | DN110 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 5 |  |  |
| 5.1.2 | DN100 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 5 |  |  |
| 5.1.3 | DN50 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 10 |  |  |
| 5.1.4 | DN40 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 10 |  |  |
| 5.1.5 | DN32 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 5 |  |  |
| III.5.2 | Réseau enterre : Fourniture et pose des conduites en PVC de différents diamètres enterrés, série assainissement de tous les appareils sanitaires en RDC de l'intérieur du bâtiment vers les regards siphoïdes à l'extérieur conformément aux plans. |  |  |  |  |
| 5.2.1 | DN 125 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 20 |  |  |
| 5.2.2 | DN 160 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 30 |  |  |
| 5.2.3 | DN 200 Le mètre linéaire: ……………………………………………………… | ml | 10 |  |  |
| III.5.3 | Boite de branchement siphoïde : Fourniture et mise en œuvre de boite de branchement siphoïde : Fourniture et mise en œuvre de boite de branchement siphoïde sur radier d’épaisseur 15cm. Toutes les faces intérieures enduites au mortier de ciment peigné lissés de 2cm d’épaisseur L’étanchéité sera assurée par un enduit au ciment lissé de 0,5cm d’épaisseur, les angles seront arrondis, les feuillures seront prévues pour percevoir un double tampon hermétique de 5cmd’épaisseur en béton, y compris fourniture, pose d’anneaux de levage escamotable, fouille, remblai et toutes sujétions. L’Unité : ............................................................................................. | U | 3 |  |  |

| N° de Prix | Désignation | Unité | Qte | Prix unitaire (H.T.V.A) | Prix Total (H.T.V.A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.5.4 | Regards : Exécutions des regards en béton armé sur radier d'épaisseur 15 cm, toutes les faces intérieures enduites en mortier de ciment peignés de 2 cm d'épaisseur, l'étanchéité sera assurée par un enduit ciment lisse de 0,5 cm d'épaisseur, les angles seront arrondis, les feuillures seront prévues pour recevoir des tampons hermétiques de 10 cm d'épaisseur en béton y compris fourniture feuille, remblai Quinette et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Regards carre 40*40 profondeur variable L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 7 |  |  |
| 5.4.2 | Regards carre 60*60 profondeur variable L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 3 |  |  |
| III.5.5 5.5.1 | Siphons de sol : Fourniture, pose et raccordement de siphon de sol avec panier en inox AISI 304 sortie DN40 horizontale avec platine intégrée pour étanchéité sous chape avec garde d'eau 50mm minimum et toute sujétions. L’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour leur fourniture. La pose sera effectuée par le lot G.C. Siphon 15 * 15. L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 3 |  |  |
| TOTAL 5– ÉVACUATIONS D’EAUX USÉES ET EAU VANNES |  |
| III.6- DIVERS |
| III.6.1 | EXTRACTEUR Fourniture pose et raccordement de: Caisson d'extraction à ventilateur centrifuge à faible niveau sonore à entrainement direct, grillage anti-volatile, parapluie et toutes sujétions de pose. L'ensemble:…………………………………………………………….. | Ens | 1 |  |  |
| III.6.2 | GRILLE DE TRANSFER Fourniture, pose et raccordement des grilles de transfert murales auront les ailettes renforcées mobiles permettant un soufflage simple (ou double) déflexion. Elles seront fixées par vis apparentes. Elles seront en aluminium anodisé finition laqué blanc 300 x 50 L’unité : ..................................................................................................... | U | 1 |  |  |
| TOTAL 6– DIVERS : |  |
| TOTAL III - FLUIDE |  |

| TABLEAU RECAPITULATIF |
| --- |
| I-GENIE CIVIL |
| TOTAL 1 -TERRASSEMENT |  |
| TOTAL 2 - FONDATIONS |  |
| TOTAL 3 -BETON ARME EN ELEVATION ET PLANCHERS |  |
| TOTAL 4 -MAÇONNERIE |  |
| TOTAL 5 - ENDUIT |  |
| TOTAL 6 - REVETEMENT SOLS ET MURS |  |
| TOTAL 7 - ETANCHEITE ET EVACUATION |  |
| TOTAL 8 - MENUISERIE - QUINCAILLERIE - FERRONNERIE |  |
| TOTAL 9 - PEINTURE |  |
| TOTAL GENIE CIVIL H.T |  |
| II-ELECTRICITE |
| TOTAL 0 -DEPOSE DE L'INSTALLATION EXISTANTE |  |
| TOTAL 1 -CIRCUIT DE TERRE - MISE A LA TERRE |  |
| TOTAL 2 - ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX |  |
| TOTAL 3 -ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION |  |
| TOTAL 4 - CIRCUITS DIVISIONNAIRES |  |
| TOTAL 5 - LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE |  |
| TOTAL 6 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |
| TOTAL 7 - TELEPHONIQUE |  |
| TOTAL 8 - EXTINCTEUR |  |
| TOTAL 9 - DIVERS |  |
| TOTAL ELECTRICITE H.T |  |
| III- FLUIDE |
| TOTAL 1- SPLIT SYSTEM INVERTER : |  |
| TOTAL 2 –PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE: |  |
| TOTAL 3 – APPAREILS SANITAIRES : |  |
| TOTAL 4 – TUYAUTERIES - VANNERIES - ACCESSOIRES DIVERS: |  |
| TOTAL 5 – ÉVACUATIONS D’EAUX USÉES ET EAU VANNES: |  |
| TOTAL 6 – DIVERS: |  |
| TOTAL FLUIDE H.T |  |

| TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL |
| --- |
| TOTAL GENIE CIVIL : |  |
| TOTAL ELECTRICITE : |  |
| TOTAL FLUIDE : |  |
| TOTAL GENERAL H.T |  |

ARRETE CE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE.................................................................................................. ..................................................................................................................................................HORS TAXES

### Dressé par                                                                  	Lu et complété par :

### L’Architecte	    L'Entrepreneur

Tunis le: . . . . . .                                                                                         	    Tunis le: . . . . . . .