Приложение 1

Ссылка: UNDP/Green Schools/123/2019

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

на приобретение 18 (восемнадцати) метеостанций и выполнение сопутствующих услуг (монтаж, пуско-наладка, обучение, ввод в эксплуатацию)

Закупка метеостанций, включая сопутствующие услуги, для основных и вспомогательных ресурсных центров «зеленых школ» и клубов экологического мониторинга на базе «зеленых школ» осуществляется в рамках Проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН.

Функциональное назначение: метеостанции предназначены для использования основными  и вспомогательными ресурсными центрами «зеленых школ» и клубами экологического мониторинга на базе «зеленых школ» для мониторинга атмосферного воздуха, сравнения и анализа полученных данных.

Место установки: список получателей оборудования указан в разделе Специальные условия контракта выше. Получатели оборудования рассредоточены по всей территории Республики Беларусь.

Количество приобретаемого оборудования: 18 комплектов.

| Наименование товара | Описание/ спецификация товара (согласно Запросу коммерческого предложения) | Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению) Укажите характеристики предлагаемого товара: |
| --- | --- | --- |
| Метеостанция (18 комплектов) | Модель, производитель, страна происхождения: | Укажите для предлагаемого товара Модель: __________________ Производитель: ___________ Страна происхождения: ____ |
|  | 1. Состав комплекта оборудования: блок датчиков, блок управления, программное обеспечение для связи с компьютером, аксессуары; | Укажите для предлагаемого товара состав комплекта: |
|  | 2. Тип: беспроводная метеостанция, обеспечивающая: - измерение заданных параметров; -передачу измеренных параметров состояния атмосферного воздуха на блок управления метеостанцией/дисплей для отображения текущих параметров; -регистрацию (архивирование) данных с установленным Пользователем интервалом; -сбор, анализ и графическое отображение информации с помощью персонального компьютера (компьютер не входит в предмет поставки). | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 3. Параметры, измеряемые метеостанцией: Температура воздуха; Влажность воздуха; Атмосферное давление; Скорость и направление ветра; Количество осадков. | Укажите параметры, измеряемые метеостанцией: |
|  | 4. Блок датчиков: |  |
|  | 4.1. определения температуры воздуха: диапазон измерений: от -40 до +60° предел допускаемой погрешности: ±0,5°С единицы измерения: градусы в Цельсиях Cº и Фаренгейтах ºF | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 4.2 определения влажности воздуха: диапазон измерений: от 1 до 100% относительной влажности предел допускаемой погрешности: ±3% единицы измерения: %RH | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 4.3. определения атмосферного давления: диапазон измерений: от 600 до 1100гПа предел допускаемой погрешности:±1 гПа единицы измерения: дюйм рт.ст., мм. рт. ст., гПа, мбар | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 4.4. определения количества осадков: количество осадков: не хуже от 0 до 99 мм | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 4.5. определения cкорости и направления ветра (в случае поставки анемометра предусмотреть кабель длиной не менее 12 м): Скорость ветра: диапазон измерений: от 0 до 60 м/c точность: ±5% единицы измерения: м/с, м/ч, узлы, км/ч Направление ветра: диапазон измерений: от 0 до 360° точность: ±3° единицы измерения: градусы | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | внешний блок метеостанции (блок датчиков) должен состоять из погодоустойчивого материала; для минимизации воздействия внешних факторов (например, солнечного излучения) чувствительные элементы должны быть размещены в вентилируемом корпусе (защитном экране) с защитой от излучения. | Подтвердите соответствие требованиям: |
|  | 5. Блок управления метеостанцией (консоль) в комплекте с блоком питания на 220В: Отображение текущих погодных условий (как минимум следующих показателей (но не ограничиваясь): Температура окружающей среды; Влажность окружающей среды; Атмосферное давление; Скорость и направление ветра; Количество осадков. Блок управления метеостанцией должен иметь разъем подключения интерфейса программного обеспечения (ПО) для передачи данных на персональный компьютер (ПК). | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 6. Программное обеспечение, архивирование и отображение данных: Наличие программного обеспечения для передачи данных на ПК для их хранения, обработки, анализа, построения графиков, сравнения за выбранный период. Формат представления данных должен быть совместим с наиболее популярными пакетами обработки баз данных, таблиц и текстовыми процессорами. Наличие регистратора данных для архивирования погодных данных объемом не менее 2500 архивных записей для дальнейшей передачи на компьютер. Архивация должна происходить автоматически (с установленным Пользователем интервалом) в память регистратора данных, независимо от работы компьютера. Память регистратора данных должна быть энергонезависимой, и данные должны быть защищены даже в случае отключения питания блока управления. Наличие возможности передачи данных на компьютер- автоматически при его включении (подключении) по USB-порту. Наличие соединительных кабелей с требуемыми разъемами для обеспечения регистрации данных и их передачи на ПК. | Подтвердите соответствие требованию и конкретизируйте информацию: |
|  | 7. Аксессуары: |  |
|  | 7.1. Крепежный комплект: наличие | Подтвердите наличие и конкретизируйте состав комплекта: |
|  | 7.2. Литиевый элемент питания для внешнего блока метеостанции: наличие | Подтвердите наличие и опишите детали: |
|  | 7.3. Солнечная батарея для питания внешнего блока метеостанции в дневное время: наличие | Подтвердите наличие и опишите детали: |
|  | 7.4. Другие элементы предлагаемой метеостанции, входящие в стандартный комплект Производителя | Укажите другие элементы при их наличии: |
|  | 7.5. Оборудование для установки метеостанции (например, стальная мачта с требуемыми монтажными креплениями, штанга монтажная с требуемыми монтажными креплениями, тренога и т.п.) Оборудование для установки метеостанции должно соответствовать требованиям производителя метеостанций и обеспечивать ее надлежащую работу, а также получение заданных параметров измерения. Подрядчик предоставляет требования к площадке/основанию для установки поставляемого оборудования (размеры, тип основания, материал основания и другие необходимые параметры) | Укажите, какое оборудование будет поставлено, его характеристики (материал, высота, способ крепления и т.д.) |
|  | 8. Общие требования: |  |
|  | 8.1. Год выпуска: не ранее 2018 года; Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 8.2. Гарантийное обслуживание: Гарантия – не менее 12 месяцев на метеостанции от даты подписания акта приема-передачи Товара. В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком/ уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части. Если закупленный товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен Поставщиком на новый; | Подтвердите соответствие, укажите срок гарантии: |
|  | 8.3. Монтаж, пуско-наладка и ввод оборудования в эксплуатацию: Поставщик обеспечивает сборку, монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию. Монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию включают: - монтаж метеостанции Поставщиком на подготовленное конечным пользователем основание; - пусконаладочные работы; - тестовые испытания, ввод оборудования в эксплуатацию и передачу Покупателю; - все необходимые дополнительные работы для выполнения указанного выше. Конечный Пользователь метеостанции должен выполнить следующее: - подготовить помещение для установки внутреннего блока метеостанции (блок управления) до начала монтажно-сборочных работ; - подготовить площадку/основание для установки внешнего блока метеостанции согласно рекомендациям Поставщика до начала монтажно-сборочных работ; | Подтвердите соответствие указанным требованиям: |
|  | 8.4. Обучение персонала работе на поставленном оборудовании: Поставщик организует обучение персонала конечного Пользователя эксплуатации и техническому обслуживанию метеостанции по стандартной программе Поставщика силами своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию. Язык проведения занятий: русский. Место проведения занятий: 18 площадок, расположенных по всей территории Республики Беларусь (адреса указаны в разделе Условия поставки); | Подтвердите соответствие указанным условиям: |
|  | 8.5. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт изделия: Руководство и паспорт на русском или белорусском языках (входят в комплект поставки); | Подтвердите соответствие указанным условиям: |
|  | 8.6. Документы, подтверждающие качество товара: Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара (сертификат/декларация качества/соответствия товара, иные документы, подтверждающие качество товара, маркировка знаком соответствия), сертификат ISO 9001 либо аналогичный национальный сертификат; | Подтвердите соответствие указанным условиям, укажите прилагаемые документы, подтверждающие качество: |
|  | 8.7. Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза (ТС): Копия документа (сертификат соответствия), подтверждающего соответствие требованиям; | Подтвердите наличие документа: |
|  | 8.8. Частоты: Частота метеостанции должна соответствовать требованиям решения государственной Комиссии по радиочастотам при Совете безопасности Республики Беларусь № 12К/12 от 28 августа 2012г. (в редакции решений Комиссии от 27 декабря 2012г. № 23К/12, от 19 февраля 2013 г. № 02К/13, от 1 декабря 2016 г. № 39К/16, от 20 сентября 2018 г. № 28К/18); | Подтвердите соответствие указанным условиям: |
|  | 8.9. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать полную сохранность поставляемого оборудования (компонентов, составных частей), предохранять от повреждений при транспортировке и предотвращать порчу от воздействия атмосферных осадков и иных погодных явлений; | Подтвердите соответствие указанным условиям: |
|  | 8.10. Информация о внесении в реестр средств измерений: В соответствии с требованиями нормативных документов (законодательства) Республики Беларусь в данной сфере. | Просим указать, внесен ли прибор в реестр средств измерений и указать основание |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 2

Ссылка: UNDP/Green Schools/123/2019

ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и предлагаем поставить товары, как указано ниже, в соответствии с технической спецификацией и требованиями ПРООН, указанными в Запросе коммерческого предложения UNDP/Green Schools/123/2019:

ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров, соответствующих технической спецификации и требованиям

Валюта:_________

| Поставка 18 (восемнадцати) метеостанций и оказание сопутствующих услуг (монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию метеостанций, а также обучение обслуживающего персонала) |
| --- |
| № п/п | Описание/ спецификация товара | Кол-во, ед. | Цена за единицу* (без НДС) | Общая стоимость* (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость* (с НДС) |
| 1 | Метеостанция (согласно технической спецификации и требованиям Приложения 1) Модель:__________ | 18 комплектов |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование для установки метеостанции (п.7.5. технического задания) (например, стальная мачта с требуемыми монтажными креплениями, штанга монтажная с требуемыми монтажными креплениями, тренога и т.п.) | 18 комплектов |  |  |  |  |
| 3 | Сопутствующие услуги (монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию метеостанций согласно технической спецификации Приложения 1)** | _дней |  |  |  |  |
| 4 | Сопутствующие услуги (обучение обслуживающего персонала конечного Пользователя работе с оборудованием, согласно технической спецификации Приложения 1 на 18 площадках в РБ)** | _дней |  |  |  |  |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: |  |  |  |  |  |
| - | Условия поставки: |
| - | Общая стоимость предложения, валюта предложения (цифрами): |
| - | Общая стоимость предложения, валюта предложения (словами): |

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

Примечание:

*Цена за единицу, общая стоимость без НДС и общая стоимость с НДС указываются с учетом доставки (18 пунктов назначения), гарантии и всех прочих применимых расходов.

** Покупатель не несет ответственности за любые расходы и удовлетворение иных запросов сотрудников Поставщика, выполняющих сопутствующие услуги (сборку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, обучение), а также на выезды специалистов Поставщика на места монтажа оборудования для проведения замеров и изучения площадки (при необходимости) т.е. проживание, питание, транспортировку, командировки, топливо, страховку, выплату командировочных, оплату расходов и т.д. (если таковые имеются). Все расходы на командирование специалистов Поставщика для выполнения сопутствующих услуг (сборки, монтажа, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию, обучения) и проведения замеров, исходя из обычного для данного вида оборудования срока выполнения работ и проведения обучения персонала конечного Пользователя относятся на счет Поставщика и включаются в стоимость сопутствующих услуг.

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Опции по оборудованию для установки метеостанции (дополнительные варианты, не описанные в тендерном предложении), если имеются

| Оборудование для установки метеостанции |
| --- |
| № п/п | Описание/ спецификация товара | Кол-во, ед. | Цена за единицу* (без НДС) | Общая стоимость* (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость* (с НДС) |
| 1 | Оборудование для установки метеостанции Вариант 1 | 18 комплектов |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование для установки метеостанции Вариант 2 | 18 комплектов |  |  |  |  |
| - | Подробное описание оборудования для установки метеостанции Вариант 1: |
| - | Подробное описание оборудования для установки метеостанции Вариант 2: |

Примечание:

В приведенной таблице указываются варианты оборудования для установки метеостанции, которые могут быть рассмотрены в качестве альтернативы к предложенному в тендерном предложении варианту (если таковые имеются);

При указании вариантов оборудования для установки метеостанции необходимо предусмотреть все требуемые крепежные элементы и составляющие;

Необходимо предоставить описание предлагаемых вариантов оборудования для установки метеостанции (материал, состав, способ установки, место установки и т.п.);

По каждому варианту необходимо уточнить, требуются ли особые условия по транспортировке к месту установки, например определенная длина автомобиля и т.п. по сравнению с основным вариантом оборудования для установки метеостанции, которое предложено в тендерном предложении, т.е. повлияет ли замена основного варианта оборудования для установки метеостанции на альтернативный на выбор средства (автомобиля) поставки всего комплекта оборудования к месту эксплуатации.

Указанные цены должны быть действительны в течение всего срока действия коммерческого предложения: Не менее 90 дней, начиная от крайней даты подачи предложения.

ПРООН оставляет за собой право заменить предложенный в тендерном предложении основной вариант оборудования для установки метеостанции на один из альтернативных вариантов (полностью или частично) на стадии заключения договора на поставку с учетом указанной стоимости данных позиций.

Ссылка: UNDP/Green Schools/123/2019

ТАБЛИЦА 2: Соответствие предложения прочим требованиям

| Прочая информация, относящаяся к нашему Запросу: | Ваш ответ |
| --- | --- |
|  | Да, мы соответствуем | Нет, мы не можем соответствовать | Укажите встречное предложение (в случае несоответствия) |
| Срок поставки: В течение 60 дней от даты подписания контракта (укажите минимально возможный срок поставки в соответствующем поле) |  |  |  |
| Условия поставки (Инкотермс 2010): Доставка транспортом и за счет Поставщика в адрес 18-ти Получателей, расположенных по всей территории Республики Беларусь (адреса указаны в разделе Условия поставки) |  |  |  |
| Условия оплаты: Товар (метеостанция): 100% в течении 10 банковских дней после подписания Покупателем акта приема-передачи Товара и акта сдачи-приемки сопутствующих услуг (монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, обучение), или Товар (метеостанция): 100% от стоимости товара по контракту в течении 10 банковских дней после подписания Покупателем акта приема-передачи Товара; Сопутствующие услуги (монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала конечных Пользователей: 100% в течение 10 банковских дней после подписания Покупателем акта сдачи-приемки сопутствующих услуг (монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, обучение). |  |  |  |
| Срок действия коммерческого предложения: Не менее 90 дней, начиная от крайней даты подачи предложения |  |  |  |
| Принятие всех положений Общих условий для контрактов ПРООН (товары и / или услуги), размещенных по ссылке: http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html (на английском языке) и по ссылке: http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procurement.html (на русском языке) |  |  |  |
| Наличие копии Свидетельства о регистрации компании |  |  |  |
| Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в Приложении №1 (технические спецификации, технические данные предлагаемого товара в форме каталогов/технических брошюр/паспорта изделия и т.д.) |  |  |  |
| Наличие копии сертификата соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного Союза). Если такая сертификация отсутствует на крайний срок подачи предложений, Претендент должен предоставить официальное письмо – обязательство о предоставлении такого сертификата до подписания контракта |  |  |  |
| Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара (сертификат/декларация качества/соответствия товара, иные документы, подтверждающие качество товара, маркировка знаком соответствия), сертификат ISO 9001 либо аналогичный национальный сертификат; |  |  |  |
| Подтверждение того, что Претендент предлагает продукцию собственного производства или документальное подтверждение того, что Претендент получил надлежащие полномочия от производителя/ дистрибьютера предлагаемого товара (доверенность, дистрибьюторский договор и т. п.), если сам Претендент не является производителем; |  |  |  |
| Перечень контрактов на аналогичные проекты/поставку аналогичных товаров, выполненных за последние 3 года и контактная информация клиентов, с которыми можно связаться для получения дальнейшей информации по указанным контрактам. |  |  |  |
| Подтверждение того, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание |  |  |  |

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.

Мы заявляем, что вся прочая информация, не приведенная в таблице, автоматически подтверждает наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 3

Ссылка: UNDP/Green Schools/123/2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕТЕНДЕНТА

Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое предложение на поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ, должны заполнить данную форму:

| 1 | Наименование юридического лица/предпринимателя: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес: |  |
| 3 | Телефон: |  |
| 4 | Адрес электронной почты: |  |
| 5 | Факс: |  |
| 6 | Место регистрации: |  |
| 7 | Год регистрации: |  |
| 8 | Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение: |  |
| 9 | ФИО, должность руководителя компании/организации: |  |
| 10 | Контактное лицо по настоящему предложению: |  |
| 11 | Банковские реквизиты: |  |

Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Ссылка: UNDP/Green Schools/123/2019

Опыт реализации аналогичных контрактов

Предоставьте следующую информацию по контрактам (минимум 3) на аналогичные поставки (желательно в Республике Беларусь), выполненным за последние 3 года и контактной информации клиентов, с которыми можно связаться для получения дальнейшей информации по указанным контрактам:

| Клиент (наименование организации) | Продолжительность контракта | Поставленный товар | Контактная информация лиц, которые могут дать рекомендации (ФИО, телефон, адрес эл. почты) |
| --- | --- | --- | --- |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Требования к площадке/основанию для установки поставляемого оборудования

Просим указать требования по подготовке площадки/основания для установки поставляемого оборудования (размеры, тип основания, материал основания и другие необходимые параметры). Эти данные необходимы, чтобы конечный Пользователь товара мог должным образом подготовить площадку/основание для монтажа поставляемого оборудования до начала монтажно-сборочных работ.