Приложение 1

Ссылка: UNDP/Green Schools/134/2019

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Закупка оборудования для основных и вспомогательных ресурсных центров «зеленых школ» и клубов экологического мониторинга на базе «зеленых школ» осуществляется в рамках Проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН.

ЛОТ 1

приобретение рН-метров стационарных

Функциональное назначение: рН-метры предназначены для измерения кислотности осадков (величины pH).

Место поставки: список получателей оборудования указан в разделе Специальные условия контракта выше.

Количество приобретаемого оборудования: 8 комплектов.

| Наименование товара | Описание/ спецификация товара (согласно Запросу коммерческого предложения) | Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению) Укажите характеристики предлагаемого товара: |
| --- | --- | --- |
| рН-метр стационарный (8 комплектов) | Модель, производитель, страна происхождения: | Укажите для предлагаемого товара Модель: __________________ Производитель: ___________ Страна происхождения: ____ |
|  | 1. Тип: рН-метр стационарный; | Укажите тип: |
|  | 2. Диапазон измерения pH: 0.00…14.00 pH; | Укажите диапазон измерения pH предлагаемого оборудования: |
|  | 3. Диапазон измерения ОВП: ±1999 mV; | Укажите диапазон измерения ОВП предлагаемого оборудования: |
|  | 4. Диапазон измерения температуры: 0.0 … 100.0°C; | Укажите диапазон измерения температуры предлагаемого оборудования: |
|  | 5. Точность измерения pH (согласно методике описания средства измерения БелГИМ РБ): 0.08 pH; | Укажите точность измерения pH предлагаемого оборудования: |
|  | 6. Разрешение: pH 0.01 pH; температура 0.1°C; | Укажите разрешение: |
|  | 7. Калибровка pH: автоматическая по 2 точкам; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 8. Автоматическая и ручная компенсация температуры при измерении pH: наличие; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 9. Комплектность: |  |
|  | 9.1. рН-электрод в стеклянном корпусе: 2 шт. (включая идущие в комплекте, если таковые предусмотрены производителем) (срок годности рН-электрода должен быть не менее 2 лет от даты поставки); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 9.2. температурный датчик: наличие; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 9.3. штатив для электрода: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 9.4. сетевой адаптер от сети 220 В: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 9.5. стартовый комплект растворов: наличие | Подтвердите наличие: |
|  | 10. Аксессуары: |  |
|  | 10.1. калибровочный раствор pH=4.01 для калибровки прибора: 5 л (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки, допускается фасовка в емкости объемом 500мл либо 1л); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.2. калибровочный раствор pH=6.86 для калибровки прибора: 5 л (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки, допускается фасовка в емкости объемом 500мл либо 1л); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.3. раствор для очистки электрода: 500 мл (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.4. раствор для хранения электрода: 500 мл (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.5. фильтровальная бумага: 2 упаковки по 100 листов (20x20cм); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.6. вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды: 5 л; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.7. раствор электролита для дозаправки электрода объемом 30 мл: поставляется в комплекте с каждым из 2 электродов; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.8. Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 50 см3 : 3 шт; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.9. Особые требования: Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и должен поверяться в Республике Беларусь. Наличие свидетельства о поверке Республики Беларусь, выданного уполномоченным органом, при поставке товара. | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 11. Год выпуска: не ранее 2018 года; Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, не снятой с производства производителем на момент поставки. | Укажите год выпуска: |
|  | 12. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт изделия: Руководство и паспорт на русском или белорусском языках (входят в комплект поставки). | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13. Гарантийное обслуживание: Гарантия – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи Товара. В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком/ уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части. Если закупленный товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен на новый Поставщиком. Требуется наличие на территории Республики Беларусь авторизованного и сертифицированного производителем оборудования сервисного центра и подтверждение того, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание таким сервисным центром. | Подтвердите соответствие, укажите срок гарантии: |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

ЛОТ 2

приобретение рН-метров портативных

Функциональное назначение: рН-метры предназначены для измерения кислотности осадков (величины pH).

Место поставки: список получателей оборудования указан в разделе Специальные условия контракта выше.

Количество приобретаемого оборудования: 10 комплектов.

| Наименование товара | Описание/ спецификация товара (согласно Запросу коммерческого предложения) | Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению) Укажите характеристики предлагаемого товара: |
| --- | --- | --- |
| рН-метр портативный (10 комплектов) | Модель, производитель, страна происхождения: | Укажите для предлагаемого товара Модель: __________________ Производитель: ___________ Страна происхождения: ____ |
|  | 1. Тип: рН-метр портативный; | Укажите тип: |
|  | 2. Корпус: водоустойчивый; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 3. Диапазон измерения pH: 0.00…14.00 pH; | Укажите диапазон измерения pH предлагаемого оборудования: |
|  | 4. Диапазон измерения ОВП: ±1999mV; | Укажите диапазон измерения ОВП предлагаемого оборудования: |
|  | 5. Диапазон измерения температуры: 0.0 … 100.0°C; | Укажите диапазон измерения температуры предлагаемого оборудования: |
|  | 6. Точность измерения pH (согласно методике описания средства измерения БелГИМ РБ): 0.08 pH; | Укажите точность измерения pH предлагаемого оборудования: |
|  | 7. Разрешение: pH 0.01 pH температура 0.1°C; | Укажите разрешение: |
|  | 8. Калибровка pH: ручная по 2 точкам; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 9. Автоматическая компенсация температуры при измерении pH: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 10. Функция автовыключения: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 11. Индикатор разряда батарей: наличие | Подтвердите наличие: |
|  | 12. Комплектность: |  |
|  | 12.1. рН-электрод в пластиковом корпусе: 2 шт (включая идущие в комплекте, если таковые предусмотрены производителем); (срок годности рН-электрода должен быть не менее 2 лет от даты поставки); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 12.2. температурный датчик: наличие; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 12.3. батарея: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 12.4. калибровочная отвёртка: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 12.5. защитная коробка/чехол: наличие | Подтвердите наличие: |
|  | 12.6. стартовый комплектрастворов: наличие | Подтвердите наличие: |
|  | 13. Аксессуары: |  |
|  | 13.1. калибровочный раствор pH=4.01 для калибровки прибора: 5 л (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки, допускается фасовка в емкости объемом 500мл либо 1л); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13.2. калибровочный раствор pH=6.86 для калибровки прибора: 5 л (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки, допускается фасовка в емкости объемом 500мл либо 1л) | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13.3. раствор для очистки электрода: 500 мл (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки) | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13.4. раствор для хранения электрода: 500 мл (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки) | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13.5. фильтровальная бумага: 2 упаковки по 100 листов (20x20cм) | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13.6. вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды: 5 л | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13.7. Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 50 см3: 3 шт | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 14. Особые требования: Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и должен поверяться в Республике Беларусь. Наличие свидетельства о поверке Республики Беларусь, выданного уполномоченным органом, при поставке товара. | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 15. Год выпуска: не ранее 2018 года; Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, не снятой с производства производителем на момент поставки. | Укажите год выпуска: |
|  | 16. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт изделия: Руководство и паспорт на русском или белорусском языках (входят в комплект поставки) | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 17. Гарантийное обслуживание: Гарантия – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи Товара. В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком/ уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части. Если закупленный товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен на новый Поставщиком. Требуется наличие на территории Республики Беларусь авторизованного и сертифицированного производителем оборудования сервисного центра и подтверждение того, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание таким сервисным центром. | Подтвердите соответствие, укажите срок гарантии: |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

ЛОТ 3

приобретение кондуктометров стационарных

Функциональное назначение: Кондуктометры предназначены для измерения удельной электрической проводимости.

Место поставки: список получателей оборудования указан в разделе Специальные условия контракта выше.

Количество приобретаемого оборудования: 8 комплектов.

| № | Требования | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| кондуктометр стационарный (8 комплектов) | Модель, производитель, страна происхождения: | Укажите для предлагаемого товара Модель: __________________ Производитель: ___________ Страна происхождения: ____ |
|  | 1.Тип: кондуктометр стационарный; | Укажите тип: |
|  | 2. Диапазон измерения проводимости: 0,00 до 29,99 µS/cm; 30,0 до 299,9 µS/cm; 300 до 2999 µS/cm; 3,00 до 29,99 mS/cm; 30,0 до 200,0 mS/cm; до 500,0 mS/cm; | Укажите диапазон измерения проводимости предлагаемого оборудования: |
|  | 3. Количество измерительных диапазонов: 5; | Укажите количество измерительных диапазонов: |
|  | 4. Возможность измерять соленость раствора: наличие; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 5. Точность измерения проводимости (согласно методике описания средства измерения БелГИМ РБ): ±5%; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 6. Разрешение: 0,01µS/cm 0,1µS/cm 1µS/cm 0,01mS/cm 0,1mS/cm; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 7. Калибровка: автоматическая по одной точке; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 8. Автоматическая и ручная компенсация температуры: наличие; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 9. Комплектность: |  |
|  | 9.1. зонд (датчик) с внутренним температурным датчиком (сенсором): наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 9.2. штатив: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 9.3. сетевой адаптер от сети 220 В: наличие | Подтвердите наличие: |
|  | 10. Аксессуары: |  |
|  | 10.1. калибровочный раствор 84 µS/cm для калибровки прибора: 10 л (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки; допускается фасовка в емкости объемом 500мл либо 1л); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.2. фильтровальная бумага: 2 упаковки по 100 листов (20x20cм); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.3. вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды: 5 л; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 10.4. Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 100 см3: 3 шт; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 11. Особые требования: Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и должен поверяться в Республике Беларусь. Наличие свидетельства о поверке Республики Беларусь, выданного уполномоченным органом, при поставке товара. | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 12. Год выпуска: не ранее 2018 года; Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, не снятой с производства производителем на момент поставки. | Укажите год выпуска: |
|  | 13. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт изделия: Руководство и паспорт на русском или белорусском языках (входят в комплект поставки). | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 14. Гарантийное обслуживание: Гарантия – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи Товара. В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком/ уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части. Если закупленный товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен на новый Поставщиком. Требуется наличие на территории Республики Беларусь авторизованного и сертифицированного производителем оборудования сервисного центра и подтверждение того, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание таким сервисным центром. | Подтвердите соответствие, укажите срок гарантии: |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

ЛОТ 4

приобретение кондуктометров портативных

Функциональное назначение: Кондуктометры предназначены для измерения удельной электрической проводимости.

Место поставки: список получателей оборудования указан в разделе Специальные условия контракта выше.

Количество приобретаемого оборудования: 10 комплектов.

| № | Требования | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| кондуктометр портативный (10 комплектов) | Модель, производитель, страна происхождения: | Укажите для предлагаемого товара Модель: __________________ Производитель: ___________ Страна происхождения: ____ |
|  | 1. Тип: кондуктометр портативный; | Укажите тип: |
|  | 2. Корпус: водоустойчивый; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 3. Диапазон измерения проводимости: 0,0…199,9 µS/cm; 0…1999 µS/cm; 0,00…19,99 mS/cm; 0,0…199,9 mS/cm; | Укажите диапазон измерения проводимости предлагаемого оборудования: |
|  | 4. Количество измерительных диапазонов: 4; | Укажите количество измерительных диапазонов: |
|  | 5. Точность измерения проводимости (согласно методике описания средства измерения БелГИМ РБ): ±5%; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 6. Разрешение: 0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 7. Калибровка: ручная по одной точке; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 8. Автоматическая компенсация температуры: наличие; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 9. Индикатор разряда батарей: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 10. Комплектность: |  |
|  | 10.1. зонд (датчик) с внутренним температурным датчиком (сенсором): наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 10.2. батарея: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 10.3. защитная коробка/чехол: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 10.4. стартовый комплект калибровочного раствора: наличие | Подтвердите наличие: |
|  | 11. Аксессуары: |  |
|  | 11.1. калибровочный раствор 84 µS/cm: 10 л; (срок годности раствора должен быть не менее 3 лет от даты поставки, допускается фасовка в емкости объемом 500мл либо 1л); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 11.2. фильтровальная бумага: 2 упаковки по 100 листов (20x20cм); | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 11.3. вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды: 5 л; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 11.4. Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 100 см3: 3 шт; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 12. Особые требования: Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и должен поверяться в Республике Беларусь. Наличие свидетельства о поверке Республики Беларусь, выданного уполномоченным органом, при поставке товара. | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 13. Год выпуска: не ранее 2018 года; Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, не снятой с производства производителем на момент поставки. | Укажите год выпуска: |
|  | 14.Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт изделия: Руководство и паспорт на русском или белорусском языках (входят в комплект поставки). | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 15. Гарантийное обслуживание: Гарантия – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи Товара. В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком/ уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части. Если закупленный товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен на новый Поставщиком. Требуется наличие на территории Республики Беларусь авторизованного и сертифицированного производителем оборудования сервисного центра и подтверждение того, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание таким сервисным центром. | Подтвердите соответствие, укажите срок гарантии: |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

ЛОТ 5

приобретение мешалок магнитных

Функциональное назначение: Мешалки магнитные предназначены для непрерывного перемешивания растворов (проб) в лабораторных условиях.

Место поставки: список получателей оборудования указан в разделе Специальные условия контракта выше.

Количество приобретаемого оборудования: 8 комплектов.

| № | Требования | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| Мешалка магнитная (8 комплектов) | Модель, производитель, страна происхождения: | Укажите для предлагаемого товара Модель: __________________ Производитель: ___________ Страна происхождения: ____ |
|  | 1. Тип: мешалка магнитная без подогрева; | Укажите тип: |
|  | 2. Объем пробы: 1 л; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 3. Скорость вращения: 100…1000 об/мин; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 4. Тип платформы: пластик, устойчивый к воздействию кислот; | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 5. Комплектность: |  |
|  | 5.1. Магнит в тефлоновом покрытии: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 5.2. Сетевой адаптер от сети 220 В: наличие; | Подтвердите наличие: |
|  | 6. Год выпуска: не ранее 2018 года; Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, не снятой с производства производителем на момент поставки. | Укажите год выпуска: |
|  | 7. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт изделия: Руководство и паспорт на русском или белорусском языках (входят в комплект поставки). | Подтвердите соответствие требованию: |
|  | 8. Гарантийное обслуживание: Гарантия – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи Товара. В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком/ уполномоченными представителями Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и части. Если закупленный товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен на новый Поставщиком. Требуется наличие на территории Республики Беларусь авторизованного и сертифицированного производителем оборудования сервисного центра и подтверждение того, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание таким сервисным центром. | Подтвердите соответствие, укажите срок гарантии: |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 2

Ссылка: UNDP/Green Schools/134/2019

ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и предлагаем поставить товары, как указано ниже, в соответствии с технической спецификацией и требованиями ПРООН, указанными в Запросе коммерческого предложения UNDP/Green Schools/134/2019:

ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров, соответствующих технической спецификации и требованиям

Валюта:_________

| ЛОТ 1 приобретение рН-метров стационарных – 8 комплектов |
| --- |
| № п/п | Описание/ спецификация товара | Единица измерения | Цена за единицу/1 комплект (без НДС) | Общая стоимость 8-ми комплектов (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость (с НДС) |
| 1 | рН-метр стационарный (согласно технической спецификации и требованиям Приложения 1) Модель:__________ | 1 комплект | Укажите цену за комплект: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 2 | рН-электрод в стеклянном корпусе (включая идущие в комплекте, если таковые предусмотрены производителем) | 2 шт | Укажите цену за 2 шт: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 3 | калибровочный раствор pH=4.01 для калибровки прибора | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 4 | калибровочный раствор pH=6.86 для калибровки прибора | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 5 | раствор для очистки электрода | 500 мл | Укажите цену за комплект – 500мл: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 6 | раствор для хранения электрода | 500 мл | Укажите цену за комплект – 500мл: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 7 | фильтровальная бумага по 100 листов (20x20cм) | 2 уп | Укажите цену за комплект – 2 уп.: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 8 | вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 9 | раствор электролита для дозаправки электрода объемом 30 мл: (в случае, если поставляется отдельно и не входит в стоимость электрода) | 2 шт | Укажите цену за комплект – 2шт: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 10 | Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 50 см3 | 3 шт | Укажите цену за 3 шт: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| - |  | Условия поставки: |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (цифрами): |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (словами): |

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

Примечание:

- Общая стоимость предложения должна включать транспортировку / доставку требуемого оборудования на условиях согласно поз. «Условия поставки» Таблицы 2 во все требуемые пункты назначения, гарантию, поверку и все прочие применимые расходы.

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

| ЛОТ 2 приобретение рН-метров портативных – 10 комплектов |
| --- |
| № п/п | Описание/ спецификация товара | Единица измерения | Цена за единицу/1 комплект (без НДС) | Общая стоимость 10-ти комплектов (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость (с НДС) |
| 1 | рН-метр портативный (согласно технической спецификации и требованиям Приложения 1) Модель:__________ | 1 комплект | Укажите цену за комплект: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 2 | рН-электрод в пластиковом корпусе (включая идущие в комплекте, если таковые предусмотрены производителем) | 2 шт | Укажите цену за 2 шт: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 3 | калибровочный раствор pH=4.01 для калибровки прибора | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 4 | калибровочный раствор pH=6.86 для калибровки прибора | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 5 | раствор для очистки электрода | 500 мл | Укажите цену за комплект – 500мл: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 6 | раствор для хранения электрода | 500 мл | Укажите цену за комплект – 500мл: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 7 | фильтровальная бумага по 100 листов (20x20cм) | 2 уп | Укажите цену за комплект – 2 уп.: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 8 | вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 9 | Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 50 см3 | 3 шт | Укажите цену за 3 шт: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| - |  | Условия поставки: |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (цифрами): |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (словами): |

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

Примечание:

- Общая стоимость предложения должна включать транспортировку / доставку требуемого оборудования на условиях согласно поз. «Условия поставки» Таблицы 2 во все требуемые пункты назначения, гарантию, поверку и все прочие применимые расходы.

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

| ЛОТ 3 приобретение кондуктометров стационарных – 8 комплектов |
| --- |
| № п/п | Описание/ спецификация товара | Единица измерения | Цена за единицу/1 комплект (без НДС) | Общая стоимость 8-ми комплектов (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость (с НДС) |
| 1 | кондуктометр стационарный (согласно технической спецификации и требованиям Приложения 1) Модель:__________ | 1 комплект | Укажите цену за комплект: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 2 | калибровочный раствор 84 µS/cm для калибровки прибора | 10 л | Укажите цену за комплект – 10л: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 3 | фильтровальная бумага по 100 листов (20x20cм) | 2 уп | Укажите цену за комплект – 2 уп.: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 4 | вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| 5 | Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 100 см3 | 3 шт | Укажите цену за 3 шт: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| - |  | Условия поставки: |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (цифрами): |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (словами): |

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

Примечание:

- Общая стоимость предложения должна включать транспортировку / доставку требуемого оборудования на условиях согласно поз. «Условия поставки» Таблицы 2 во все требуемые пункты назначения, гарантию, поверку и все прочие применимые расходы.

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

| ЛОТ 4 приобретение кондуктометров портативных – 10 комплектов |
| --- |
| № п/п | Описание/ спецификация товара | Единица измерения | Цена за единицу/1 комплект (без НДС) | Общая стоимость 10-ти комплектов (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость (с НДС) |
| 1 | кондуктометр портативный (согласно технической спецификации и требованиям Приложения 1) Модель:__________ | 1 комплект | Укажите цену за комплект: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 2 | калибровочный раствор 84 µS/cm для калибровки прибора | 10 л | Укажите цену за комплект – 10л: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 3 | фильтровальная бумага по 100 листов (20x20cм) | 2 уп | Укажите цену за комплект – 2 уп.: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 4 | вода второй степени чистоты (ГОСТ ISO 3696-2013) для ополаскивания электродов, посуды | 5 л | Укажите цену за комплект – 5л: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| 5 | Лабораторная посуда: полипропиленовые стаканчики объемом 100 см3 | 3 шт | Укажите цену за 3 шт: | Укажите стоимость за 10 комплектов: |  |  |
| - |  | Условия поставки: |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (цифрами): |
| - |  | Общая стоимость предложения, валюта предложения (словами): |

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

Примечание:

- Общая стоимость предложения должна включать транспортировку / доставку требуемого оборудования на условиях согласно поз. «Условия поставки» Таблицы 2 во все требуемые пункты назначения, гарантию, поверку и все прочие применимые расходы.

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

| ЛОТ 5 приобретение мешалок магнитных – 8 комплектов |
| --- |
| № п/п | Описание/ спецификация товара | Кол-во, ед. | Цена за единицу (без НДС) | Общая стоимость (без НДС) | Ставка НДС__%, сумма НДС | Общая стоимость (с НДС) |
| 1 | Мешалка магнитная (согласно технической спецификации и требованиям Приложения 1) Модель:__________ | 8 комплектов | Укажите цену за 1 комплект: | Укажите стоимость за 8 комплектов: |  |  |
| - | Условия поставки: |
| - | Общая стоимость предложения, валюта предложения (цифрами): |
| - | Общая стоимость предложения, валюта предложения (словами): |

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.

Примечание:

- Общая стоимость предложения должна включать транспортировку / доставку требуемого оборудования на условиях согласно поз. «Условия поставки» Таблицы 2 во все требуемые пункты назначения, гарантию и все прочие применимые расходы.

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Ссылка: UNDP/Green Schools/134/2019

ТАБЛИЦА 2: Соответствие предложения прочим требованиям

| Прочая информация, относящаяся к нашему Запросу: | Ваш ответ |
| --- | --- |
|  | Да, мы соответствуем | Нет, мы не можем соответствовать | Укажите встречное предложение (в случае несоответствия) |
| Срок поставки: В течение 45 дней от даты подписания контракта (укажите минимально возможный срок поставки в соответствующем поле) |  |  |  |
| Условия поставки (Инкотермс 2010): Доставка транспортом и за счет Поставщика в адрес Получателей (адреса указаны в разделе Условия поставки) |  |  |  |
| Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней после полной поставки и приемки Товара ПРООН |  |  |  |
| Срок действия коммерческого предложения: Не менее 90 дней, начиная от крайней даты подачи предложения |  |  |  |
| Поставка оборудования в полном комплекте, анонсированном производителем, в соответствии с требованиями Технической спецификации (Приложение 1 к Запросу) |  |  |  |
| Принятие всех положений Общих условий для контрактов ПРООН (товары и / или услуги), размещенных по ссылке: http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html (на английском языке) и по ссылке: http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procurement.html (на русском языке) |  |  |  |
| Наличие копии Свидетельства о регистрации компании |  |  |  |
| Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в Приложении №1 (технические спецификации, технические данные предлагаемого товара в форме каталогов/технических брошюр/паспорта изделия и т.д.) |  |  |  |
| Наличие копии сертификата соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного Союза) на поставляемое оборудование. Если такая сертификация отсутствует на крайний срок подачи предложений, Претендент должен предоставить официальное письмо – обязательство о предоставлении такого сертификата до подписания контракта |  |  |  |
| Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара (сертификат/декларация качества/соответствия товара, иные документы, подтверждающие качество товара, маркировка знаком соответствия), сертификат ISO 9001 либо аналогичный национальный сертификат |  |  |  |
| Подтверждение того, что Претендент предлагает продукцию собственного производства или документальное подтверждение того, что Претендент получил надлежащие полномочия от производителя/ дистрибьютера предлагаемого товара (доверенность, дистрибьюторский договор и т. п.), если сам Претендент не является производителем |  |  |  |
| Перечень контрактов на аналогичные проекты/поставку аналогичных товаров, выполненных за последние 3 года и контактная информация клиентов, с которыми можно связаться для получения дальнейшей информации по указанным контрактам. |  |  |  |
| Гарантия – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи Товара |  |  |  |
| Подтверждение того, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание |  |  |  |
| По Лотам 1-4: Подтверждение того, что прибор внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и поверяется в Республике Беларусь. Подтверждение того, что прибор будет поставлен со свидетельством о поверке Республики Беларусь, выданным уполномоченным органом. |  |  |  |

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.

Мы заявляем, что вся прочая информация, не приведенная в таблице, автоматически подтверждает наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 3

Ссылка: UNDP/Green Schools/134/2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕТЕНДЕНТА

Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое предложение на поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ, должны заполнить данную форму:

| 1 | Наименование юридического лица/предпринимателя: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес: |  |
| 3 | Телефон: |  |
| 4 | Адрес электронной почты: |  |
| 5 | Факс: |  |
| 6 | Место регистрации: |  |
| 7 | Год регистрации: |  |
| 8 | Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение: |  |
| 9 | ФИО, должность руководителя компании/организации: |  |
| 10 | Контактное лицо по настоящему предложению: |  |
| 11 | Банковские реквизиты: |  |

Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Ссылка: UNDP/Green Schools/134/2019

Опыт реализации аналогичных контрактов

Предоставьте следующую информацию по контрактам (минимум 3) на аналогичные поставки (желательно в Республике Беларусь), выполненным за последние 3 года и контактной информации клиентов, с которыми можно связаться для получения дальнейшей информации по указанным контрактам:

| Клиент | Продолжительность контракта | Поставленный товар | Контактная информация лиц, которые могут дать рекомендации (ФИО, телефон, адрес эл. почты) |
| --- | --- | --- | --- |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]