ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров и услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/060/19:

| # ТОВАРА | ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА В [ВАЛЮТА] (БЕЗ НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу | Итоговая цена |
| 1 | Конвейер Конвейер обеспечивает равномерную непрерывную подачу шерсти в рыхлительно-очищающую установку. Равномерная загрузка агрегата имеет большое значение: при загрузке все машины работают в установившемся режиме, качественные показатели мытой шерсти стабильны, процессы рыхления, мойки и сушки протекают в лучших условиях. Техническая характеристика конвейера Производительность, не менее 40 кг/ч Скорость горизонтального транспортера, 0,01—0,03 м/с Рабочая ширина, не менее 500 мм Мощность электродвигателя, не менее 1,5 кВт. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Рыхлительно – очищающая установка применяется для двух одновременно выполняемых операций: разрыхления и трепания шерсти. Она разделяет части руна и крупные куски шерсти на более мелкие и менее плотные. Происходит растаскивание клочков шерсти гарнитурой рабочих органов машины при ударном воздействии на шерсть. Также рыхлительно – очищающая установка встряхивает разрыхленные клочки шерсти при ударе о колосниковые решетки. Из шерсти удаляются связанные с нею засорения. Техническая характеристика рыхлительно – очищающей установки: Производительность, не менее 40 кг/ч Рабочая ширина, не менее 500 мм Частота вращения колковых барабанов, с-1 (оборотов в минуту) первого не менее 4 второго не менее 4,5 Мощность электродвигателя, не менее 4 кВт | шт | 1 |  |  |
| 3 | Моечная установка представляет собой машину непрерывного действия, состоящую из цепочки последовательно расположенных машин, связанных между собой непрерывным технологическим процессом, который включает в себя ряд последовательно выполняемых операций: замачивание, мойку и прополаскивание шерсти. Техническая характеристика моечной установки: Число барок в составе агрегата 5 штук Полный объем барки, не менее 0,4 м3 Рабочая ширина барки, не менее 600 мм Потребляемая мощность, не более 5 кВт | шт | 5 |  |  |
| 4 | Сушильная установка применяется для удаления избытка влаги из шерсти, в результате которого её масса приводится в гигроскопический равновесное состояние с окружающим воздухом. Для удаления влаги используют следующие способы: тепловой и электрический. Техническая характеристика сушильной установки: Влажность шерсти, %: входящей в машину не менее 70% выходящей из машины не более 10% Средняя температура воздуха в сушильных камерах, не менее 80°С Удельная испарительная способность с 1 м2 рабочей поверхности сетки, не менее 10 кг/ч Производительность, не мене 40 кг/ч | шт | 1 |  |  |
| 5 | Виброшлифовальная машина для валяния шерсти Функции виброшлифовальной машины для валяния шерсти состоят в первичной притирке войлока и для приваливания «тяжелых» материалов. Она работает до того момента, когда изделие снимается с шаблона и имеет вполне стабильный вид. Техническая характеристика виброшлифовальной машины: Потребляемая мощность не более 250 Вт Количество оборотов не менее 12000 об/мин Частота колебаний не менее 25000 кол/мин Амплитуда колебаний не менее 1.4 мм | шт | 4 |  |  |
|  | Итоговая цена товаров |  |
|  | Транспортные расходы |  |
|  | Упаковка, страхование и другие расходы |  |
|  | Установка/монтаж |  |
|  | Итоговая цена предложения включающая все расходы |  |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Примечания:

- Участники торгов должны указать настоящие фирменные продукты. ПРООН может проводить осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.

- Цена включает доставку, установку / испытание / ввод в эксплуатацию.

- Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением.

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html.

При подаче предложения, заявители прямо соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения.

Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Отправьте свое предложение, заполнив правую колонку формы приведённой ниже:

| Требования ПРООН | Ответ заявителя |
| --- | --- |
| Срок действия предложения: 60 дней В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Предлагаемый период гарантии: не менее 12 месяцев | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Описание гарантийного покрытия: Стандартная гарантия производителя | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Описание службы послепродажного обслуживания: Гарантия на запасные Части и Труд на минимальный период 12 месяцев Техническая поддержка Предоставление сервисного запчасти при вывозе для обслуживания/ремонта Другие: обмен на новый аналогичный продукт на любой товар, если выявится его не функциональность на момент поставки Поставщиком | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010): ☒ DAP Точный адрес/адреса мест доставки и установки: Узбекистан, Кашкадарьинская область, Дехканабадский район Таможенное оформление, при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН только для иностранных поставщиков (компании зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан) | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Условия оплаты: Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане): В узбекских сумах (UZS): производится посредством 15% авансового платежа после подписания контракта обеими сторонами и 85% окончательного платежа после поставки и приемки товара ПРООН Оплата иностранным поставщикам (компании зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан): ☒ Оплата в размере 100% от суммы договора на поставку будет переведена на расчетный счет Исполнителя после поставки продукции и принятия товаров со стороны ПРООН. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Срок поставки: Как можно скорее, но не более чем 30 календарных дней: - со дня получения 15% предоплаты, для местных компаний; - со дня подписания контракта обеими сторонами, для иностранных компаний. Внимание: если срок поставки, указанный в ценовом предложении, превышает срок поставки, указанный выше, соответствующее предложение может быть отклонено. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на: Английском или Русском языке | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае "Нет": _____________________ |
| Ликвидированные убытки: ☐Не будет наложено Будет наложено в следующих условиях: Процентная цена контракта за день задержки: 0.5% от общей суммы контракта за каждый день просрочки до максимальной суммы 10% от суммы контракта и последующее аннулирование контракта без права возмещения понесенных затрат. Максимум количество дней задержки: 30 календарных дней После чего ПРООН может расторгнуть контракт. | ☐ Принимается ☐ Не приминается ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не приминается”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН; | ☐ Не включена ☐ Включена ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Включена”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct | ☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |
| Официальное название Претендента: [вставить официальное название Претендента] |
| Юридический адрес в стране регистрации: [вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации] |
| Контактная информация об уполномоченном представителе Претендента ФИО: [вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента] Адрес: [вставить адрес уполномоченного представителя Претендента] Номер телефона: [вставить номера телефона уполномоченного представителя Претендента] Адрес эл. почты: [вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента] |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Укажите валюту вашего предложения

Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.