Anexo 2

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas

con el membrete oficial del suministrador)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia: 2145 PAN 2019 – Adquisición del Tercer Kit de Herramientas y Equipos para Centros de Enseñanzas – HPMP II.

CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con Términos de Referencia

| Renglón | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aire Acondicionado Split (R-290) Aire acondicionado Split de 18000 BTU, EER mínima 10+, flujo de aire seco 500+CFM, nivel de ruido en interior inferior a 40dB, velocidad del abanico en interior auto/tres velocidades, compresor rotario/reciprocante, intercambiador de calor preferiblemente con tubería de cobre, refrigerante pre-cargado R-290, cumplir con los dispositivos de seguridad requeridos para refrigerantes A3, manual de instalación y clave de errores. Fuente de energía 220V, 60Hz. Diagrama eléctrico del equipo etiquetado. Manual técnico del usuario. Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad, a partir de la entrega. | 12 |  |  |
| 2 | Tubo capilar Pies de Tubo capilar de 0.5 mm de diámetro. | 300 |  |  |
| 3 | Tubería de ¼” Pies de Tubería de cobre flexible de 1/4" | 200 |  |  |
| 4 | Tubería de 3/8” Pies de Tubería de cobre flexible de 3/8" | 200 |  |  |
| 5 | Tubería de ½” Pies de Tubería de cobre flexible de 1/2" | 100 |  |  |
| 6 | Tubería de ¾” Pies de Tubería de cobre flexible de 3/4" | 250 |  |  |
| 7 | T de cobre de ¾” Unidades de T de cobre lisas de ¾” | 100 |  |  |
| 8 | Válvula de carga de ¼” Unidades de válvulas de carga de refrigerantes de ¼” | 150 |  |  |
| 9 | Reducción de cobre de 3/4" a 1/2" Unidades reductoras de cobre de ¾” a ½” | 300 |  |  |
| 10 | Uniones flare de 3/8" X 1/4" Unidades de Uniones tipo flare de 3/8" X 1/4" | 100 |  |  |
| 11 | Tuerca tipo flare de 1/4" Unidades de Tuercas tipo flare de 1/4" | 100 |  |  |
| 12 | Tuerca tipo flare de 3/8" Unidades de Tuercas tipo flare de 3/8" | 100 |  |  |
| 13 | Gas MAPP para soldar Gas para soldadura tipo MAPP | 60 |  |  |
| 14 | Soldadura de plata 5% Libras de soldadura de plata AWG al 5% de aleación | 448 |  |  |
| 15 | Soldadura de plata 15% Libras de soldadura de plata AWG al 15% de aleación | 448 |  |  |
| 16 | LOKRING Kit Kit para trabajos de junta en frío con refrigerantes inflamables. Mordaza doble con caja de accesorios, sellador y uniones para diferentes materiales (cobre, aluminio, hierro cobrizado). Debe tener diferentes tamaños de brocas, juntas, etc. (conexiones rectas, conexiones reductoras rectas, conexiones capilares, codos, conexiones en T, conexiones con válvula Schrader y tapones). Manual técnico del usuario. Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad. | 3 |  |  |
| 17 | Juego abocinador, expansor Juego de abocinador - expansor, hecho de acero forjado de alta calidad para tubos con diámetro exterior de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4", en un estuche de plástico de alta densidad. | 32 |  |  |
| 18 | Conjunto de manifold de cuatro válvulas (vías) con manómetros y mangueras para R-290 y R-600a Conjunto de manifold de 4 vías para procesos de servicio en sistemas de refrigeración con 3 mangueras de 150 cm de 1/4 pulgadas + 1 de 3/8 pulgadas para vacío, visor de líquido, manómetros encapsulados en metal y con agua antivibración, con tornillo de regulación frontal y protectores de goma para golpes, válvulas de 100% teflón tipo diafragma, conexión de 3/8" inferior para vacío para gases refrigerantes R290, R600a y R600. Incluir un juego de manómetros de alta y baja presión de repuesto. Manual técnico del usuario. Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad, a partir de la entrega. | 60 |  |  |
| 19 | Refrigerante R290 Cilindro de 5 kg de capacidad con refrigerante R290 | 48 |  |  |
| 20 | Vacuómetro digital Conexión 1/4" SAE. Operación con baterías. Rango de presiones en micrones: 12000-0 micrones. Tipo: trabajo pesado. Incluye conector flare T 1/4" SAE. Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad, a partir de la entrega. Manual técnico del usuario. Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad, a partir de la entrega. | 12 |  |  |
| 21 | Multímetro digital Pinza amperimétrica y mutímetro digital para solución de problemas elétricos comerciales. Instrumento diseñado para verificar la corriente de carga, voltaje AC y continuidad (circuitos, interruptores, fusibles y contactos). Diseñado para mediciones de corriente superiores a 400 A en cables en compartimientos con poco espacio así como mediciones de temperatura y capacitancia. Dispositivo con estuche. Datos técnicos: DC Voltaje 600.0 V Resistencia 400.0; 4000; 40000; Ω Alarma para continuidad ≤30 Ω Capacitancia 100.0; 1000 μF Frecuencia 5.0 to 500.0 Hz Temperatura de contacto -10.0 °C to 400.0 °C Especificaciones mecánicas: Tamaño (L x W x H) aproximado (210 x 75 x 35) mm Peso aproximado 290 g Especificaciones ambientales: Temperatura de operación -10 °C to +50 °C Categoría de Sobre Voltaje CAT IV 300 V; CAT III 600 V Normas de seguridad: EN/IEC 61010-1,Pollution Degree 2 EN/IEC 61010-2-032; EN/IEC 61010-031:2002/ A1:2008 Cumple con CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 IP Clasificación: IP 30 Per IEC 60529:2001; Non-operating Batteries: 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 Manual técnico del usuario Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad, a partir de la entrega. | 12 |  |  |
| 22 | Termómetro digital portátil con cinco sensores Termómetro que monitorea e indica la temperatura de 5 puntos distintos. Rango de medición: -50.0 hasta 105 °C-58.0 hasta 221 °F). Resolución: 0.1 °C de -50.0 hasta 105 °C (0.1 °F de -58.0 hasta 199.9 °F; 1 °F de 200 hasta 221 °F). Precisión +/- 0.3% f.e.. Número de sensores: 5. Cable de sensores 1x26AWG tipo micrófono. Longitud: 1.5 m(mínimo). Selección automática y manual de los 5 sensores, registro de temperaturas máximas y mínimas, función HOLD (bloqueo de las indicaciones instantáneas, máximas y mínimas), introducción de offset en las indicaciones, indicador de batería descargada, indicador de sensor damnificado o temperatura fuera de rango, indicación de temperatura diferencial, indicación de temperatura mediana, selección de unidad de temperatura (°C o °F), desactivación automática programable. Manual técnico del usuario. Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad, a partir de la entrega. | 69 |  |  |
| 23 | Detector de fugas electrónico para HC Detector electrónico de fugas para refrigerantes HC: metano, isobutano, propano, metanol, benceno, gasolina, acetona, butano, acetileno, etc.. Sensibilidad: 15 ppm (metano) Calibración: automática Alarmas audibles y visuales Rango de operación: 0º a 50 º C Humedad: 0-95% HR no condensable Cumple con: EN14624, EC1516/2007 y DIN 378 Manual técnico del usuario. Garantía mínima: 12 meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad, a partir de la entrega. | 15 |  |  |
| 24 | Pinza Pinch Off o Piercing Plier o Pinza Perforadora Pinza pinch Off o Piercing Plier o Pinza Perforadora de 7", pincha y acopla tubería de cobre instantáneamente. Material: metal de alto grado. | 68 |  |  |

Nota: El precio de la cotización NO deberá incluir impuestos.  PNUD por ser organismo internacional está exento del pago de impuestos de acuerdo a lo establecido en la resolución 201-862 del 2 de marzo de 1999.

_____________________________________________________

Firma del Representante legal o persona autorizada para firmar]

_______________________________________

Fecha

Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.

El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.