CHAPITRE 0: DISPOSITIONS  GéNéRALeS

ARTICLE 0.1- GéNéRALITéS

Le  présent Devis Descriptif ou Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet:

- de définir les travaux à exécuter pour le PROJET relatif à la construction du mur de clôture du site du projet stabilisation de Diffa de déterminer l'origine et la qualité des matériaux et matériels entrant dans la réalisation des ouvrages;

- de définir les normes auxquelles ces matériaux et matériels devront répondre;

- de définir le mode d'exécution des ouvrages.

Ce projet d’Infrastructures concerne la construction du mur de clôture du site du projet stabilisation de Diffa est financé par le PNUD.

ARTICLE 0.2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Réf DESIGNATIONS QTE 0 Visibilité 1 0.1 MUR DE CLOTURE EN MATERIAUX DEFINITIF DU SITE DU PROJET STABILISATION DE DIFFA 1

ARTICLE 0.3- PRéSENTATION DU PROJET

0.3.1- LOCALISATION DE L'Operation

Les travaux décrits à l'Article 0.1 se dérouleront dans la communauté urbaine de Diffa.

0.3.2- éLéMENTs CONSTITUTIFS Du projet

Le projet comprend  les travaux décrits au sommaire

ARTICLE 0.3.3 - NATURE DES TRAVAuX A RéALISER

Les travaux objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) sont décomposés en chapitres correspondant généralement aux divers corps d'état:

- Chapitre 0: Dispositions générales;

- Chapitre 1: Installations de chantier, frais divers;

- Chapitre 2: Gros œuvre,

- Chapitre 3: Menuiseries métalliques;

- Chapitre 4: Peinture .

ARTICLE 0.4 - NORMES ET RèGLEMENTS

Les ouvrages devront respecter la réglementation en vigueur au Niger.

Les documents techniques de référence énumérés dans le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières doivent être pris dans leur version la plus récente.

CHAPITRE 1: INSTALLATIONS DE CHANTIER, FRAIS DIVERS

ARTICLE 1.1- GéNéRALITéS

Pendant la durée complète des travaux, l’entrepreneur assurera:

- la mise en place, l'entretien et l'exploitation des installations de chantier: baraque de chantier, sanitaires, ...;

- les photos de chantier;

- le nettoyage et le gardiennage du chantier;

- les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel;

- l'entretien, la maintenance et la surveillance des dispositifs de sécurité du chantier;

- les tracés d'implantation et d'alignement;

- les réservations de trous, feuillures, passages nécessaires à la mise en œuvre  des ouvrages de tous les corps d'état ainsi que des équipements.

ARTICLE 1.2- INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur devra, dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'ordre de service de commencer les travaux, présenter au Maître d'Œuvre le projet des installations de chantier.

1.2.1- PRISE EN CHARGE DES DéPENSES

Il est précisé que l’entrepreneur supporte les dépenses de premier établissement, de fonctionnement, de gardiennage, d'éclairage et d'entretien des installations de chantier nécessitées par les travaux.

1.2.2- PHOTOS DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit fournir à ses frais, des photographies montrant l'état général d'avancement du chantier.

Pour chaque composante de l'opération, cinq clichés de format 18 x 24 en couleur seront pris à la fin de chaque mois par un photographe professionnel et seront reproduits chacun en cinq copies.

Ces épreuves seront jointes aux situations mensuelles des travaux. Leur non production fera obstacle au règlement des décomptes.

1.2.3- CHARGES DIVERSES

Les charges suivantes sont également à la charge de l’entrepreneur

- les vols sur chantier, l’entrepreneur étant responsable de son matériel et de ses fournitures;

- les dégâts de toutes natures couverts par les assurances;

- les pertes, avaries et dommages subis quelles qu'en soient leurs origines, l’entrepreneur étant responsable de la conservation de ses propres ouvrages;

CHAPITRE 2: GROS-OEUVRE

ARTICLE 2.1- GéNéRALITéS

L’entrepreneur pourra proposer à l'agrément du contrôle toutes les techniques ou dispositions destinées à faciliter la mise en œuvre des travaux dans le cadre du présent appel d'offres.

Il ne pourra être apporté aucune modification aux plans sans accord préalable écrit du Maître d’œuvre.

ARTICLE 2.2- QUALITé ET ORIGINE DES MATéRIAUX

2.2.1- GRANULATS POUR BéTONS ET MORTiERS

Les granulats fins, moyens et gros devront répondre aux prescriptions et normes ainsi qu'aux spécifications particulières énumérées ci-après:

- Nature et provenance: les granulats devront provenir de roches stables, c'est-à-dire inaltérables à l'air et à l'eau; le granulat fin ou sable pourra être du sable de kori ou de fleuve.

- Propriétés des granulats: les granulats seront nettoyés par lavage ou dépoussiérage avant emploi, afin d'éliminer toutes poussières ou souillures adhérentes à leur surface. Le lavage sera effectué à l'eau douce. Le lavage des sables sera conduit de manière à ne pas éliminer les grains les plus fins.

La quantité d'éléments fins, vase et matières solubles susceptibles d'être éliminées par décantation sera déterminée conformément aux dispositions de prévues par les normes P 18.301. Elle ne devra pas dépasser deux pour cent (2%).

- Stockage: Chaque catégorie d'agrégats triés et lavés sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de façon à éviter tout mélange des différentes catégories. L’entrepreneur constituera une réserve de matériaux triés et lavés suffisants pour alimenter le chantier à la cadence des travaux et, en cas d'arrêt des installations de production, pendant un délai à préciser par le Contrôle.

2.2.2- EAU DE GâCHAGE (NF P 18.303):

L'eau nécessaire à la confection des mortiers et bétons ; et le cas échéant, au lavage des agrégats sera fournie par l’entrepreneur .Elle devra être exempte d'impuretés préjudiciables à la qualité des bétons. Elle devra, si besoin est, être décantée dans des installations appropriées telles que bassins de décantation, filtres ou autres. Elle ne devra pas contenir:

. de matières en suspension au-delà de deux grammes par litre (2 g/l);

. de sels dissous non nocifs au-delà de quinze grammes par litre (15 g/l);

. de sels nocifs.

2.2.3 ACIERS POUR ARMATURES

La fourniture des aciers pour armatures fait partie des prestations de l’entrepreneur.

CATéGORIEs D'ACIERS

Les aciers pour armatures utilisés seront de la catégorie barres à haute

Adhérence (HA) en acier naturel ou écroui.

Ils seront conformes aux normes  NF A 35-015,  A 35-016 et 35-017.

NUANCE OU CLASSE DE L'ACIER

L'acier constitutif des barres à haute adhérence de la classe Fe E40A, nuance et classe devant garantir des caractères mécaniques de valeurs minimales égales à celles données dans le tableau ci-après:

| DENOMINATION DE L'ACIER | LIMITE D'ELASTICITE MINIMALE |
| --- | --- |
|  | en kg/mm2 | en bars |
| Fe E 40 A |  |  |
|  | 42 (1) | 4,120 |
|  | 40 (2) | 3,920 |

(1) pour diamètre nominal <20 mm;    (2) pour diamètre nominal >20 mm.

| CONTRAINTE DE RUPTURE PAR TRACTION MINIMALE | ALLONGEMENT DE RUPTURE MINIMALE % |
| --- | --- |
| en kg/mm2 | En bars |  |
| 42 | 4.12 | 25 |  |
| 48.5 | 4.76 | 14 |  |

ADHéRENCE

Les caractères d'adhérence des aciers à haute adhérence seront ceux fixés par les règles et fiches d'homologation. Les aciers à haute adhérence devront obligatoirement faire l'objet de certificat de provenance.

TREILLIS  SOUDéS

Les treillis soudés auront une limite d'élasticité supérieure ou au moins égale à 52kg/mm2 pour les diamètres < 6mm, 42 kg/mm2 pour les diamètres >6mm, les fils à ligature seront en fer doux recuit.

DIAMèTRE  NOminAL

Les diamètres des armatures exprimées en millimètres seront choisis dans la série des diamètres nominaux normalisé suivants: 6,  8,  10,  12,  14, 16.

Le diamètre nominal des aciers à haute adhérence étant défini comme le diamètre  d'un rond lisse de même poids au mètre.

2.2 4.- BLOCS DE BéTON MANUFACTURé

Leurs caractéristiques devront répondre à celles définies au Cahier des charges du C.S.T.B. "Bloc de béton manufacturé" et des normes NF P 14.101, P 14.201, P 14.301 et P 14.402.  Ils seront de la catégorie C.

Agglomérés pleins ou creux en béton de ciment et grave de rivière d'une densité réelle supérieure ou égale à 2.200 kg/m3 de béton.

Rupture du béton à la compression supérieure à 80 bars (B.20). Pénétration à l'eau inférieure à 30 % pour les murs porteurs.

Les parpaings devront avoir été fabriqués 28 jours au moins avant la date de leur utilisation. A défaut de marquage précisant sans équivoque cette date, il sera prévu avant usage un stockage sur chantier de 21 jours au moins. Ce stockage devra être fait de telle manière que l'état hygrométrique du parpaing soit satisfaisant.

ARTICLE 2.3- OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

2.3.1- CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est censé avoir une connaissance des lieux, avoir apprécié les difficultés et avoir pris contact avec les administrations. Il aura en particulier à sa charge les sondages éventuels pour le calcul des fondations.

2.3.2- CLôTURE ET OBLIGATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur aura à sa charge, certains travaux d'organisation de fin de chantier précisés au C.C.P. NFP 03 001.

2.3.3- éTUDES DE BéTON ARMé

L’entrepreneur aura à sa charge, la fourniture des plans d'exécutions des ouvrages avec justification par notes de calcul pour agrément.

2.3.4- CONTRôLE TECHNIQUE

Le Maître d'Ouvrage peut recourir à ses frais, aux services d'un bureau indépendant de contrôle technique. L’entrepreneur se soumettra aux vérifications de ce bureau.

ARTICLE 2.4- TERRASSEMENTS

2.4.1- IMPLANTATION

Les bâtiments, mur de clôture, circulations mécaniques et piétonnes ainsi que les espaces plantés seront implantés en se référant aux plans et plans de masse; les cotes de niveaux seront scrupuleusement respectées.

L'implantation des axes principaux des différents ouvrages, suivant les cotes définis sur les plans, sera exécutée par l’entrepreneur au moyen de tous les repères nécessaires (bornes maçonnées, piquets et chaises). Le repérage sera placé hors des limites d'emprise et sera préservé pendant la durée du chantier.

Les repères seront, si nécessaires, rétablis ou remplacés. Le repérage sera effectué par un géomètre agréé.

Les revêtements de cette opération feront obligatoirement l'objet d'un plan côté établi par l’entrepreneur et sur lequel apparaîtront les bornes repérées, les distances, angles et altitude, ainsi que certains points de repérage particulier d'ouvrages existants: voie de rive ou autres.

2.4.2- NETTOYAGE DU TERRAIN

Le nettoyage concerne les emprises de constructions et d'aménagements (circulations et espaces verts) ainsi que leur pourtour sur une distance de 5,00 m; l’entrepreneur nettoiera le sol des détritus suivants: constructions (hors matériaux végétaux), matières plastiques, sacs de ciment et autres. Il est précisé que le nettoyage ne concerne pas les buissons ni autres débris végétaux.

2.4.3- CONSERVATION D'ARBRES

Les arbres existants à conserver sont protégés dès l'ouverture du chantier par une gaine en planches avec paillasson protecteur en paille ou autre de 2,00 m de hauteur au maximum, Ces arbres seront entretenus et arrosés pendant toute la durée du chantier. Les arbres détériorés seront remplacés à la charge de l'Entreprise.

2.4.4 - NIVELLEMENT

Il sera prévu un nivellement du terrain pour tous les mouvements de terre ayant une cote supérieure ou inférieure à +0,25m.

2.4.5 - REMBLAIS

Les travaux comprennent les remblais au pourtour des constructions et des murs de soubassement, le remblaiement des fouilles en rigoles y compris le remblaiement des talus. Les remblais des fouilles se feront avec les terres en provenance des déblais par couche de 20 cm suffisamment arrosées et compactées mécaniquement. L’entrepreneur fournira des remblais complémentaires si nécessaires, et en terre de bonne qualité. Il épandra aussi la terre excédentaire s'il y’a lieu et stockera éventuellement les terres végétales pour réemploi. Avant le remblai et à mesure de son avancement, les vides de fouilles seront soigneusement nettoyés et débarrassés des sacs de ciment, boiseries, etc...

ARTICLE 2.5- FOUILLES

2.5.1- GéNéRALITéS

L’entrepreneur exécutera toutes les fouilles, excavations rigoles et tranchées jusqu'aux profondeurs reconnues nécessaires après avis du contrôle.

2.5.2- FOUILLES EN RIGOLES

Ces fouilles seront exécutées à la main; elles comprennent le montage des terres sur berge, les étaiements et blindages, les épuisements, talutage, redressement des fonds, la mise en dépôt pour remblai ultérieur, la protection des talus, l'abaissement du niveau d'assise en cas de présence de poches de terre, vide,..... Et toutes sujétions d'exécution.

Ce type de fouille est à exécuter pour les semelles filantes de fondations.

ARTICLE 2.6- FONDATIONS

2.6.1- SONDAGES

Tous les sondages pour trouver le taux de travail du sol sont à la charge de l’entrepreneur. Les fondations seront calculées à partir des résultats obtenus.

2.6.2- BéTON DE PROPRETé

Tous les fonds de fouilles et de fondations recevront une couche de béton de propreté d'une épaisseur minimale de 5 cm. Le béton de propreté est un béton de gravillons dosé à 150 kg de CPA 210/325.

2.6.3- SEMELLES DE FONDATIONS

Les semelles de fondation seront en béton armé dosé à 350 kg de CPA 210/325; elles seront filantes pour tous les murs côtés 15 cm et isolées pour les points porteurs. Les fondations seront descendues jusqu'au bon sol (0,80 m minimum de profondeur). Le ferraillage sera déterminé par calcul d'après les résultats des sondages.

Les fondations seront de type superficiel.

2.6.4- MURS DE FONDATION OU SOUBASSEMENTS

Les murs de soubassement reposent sur les semelles de fondations et montent jusqu'au chaînage inférieur des murs. Ils seront construits en parpaings pleins de 20 x 20 x 40 cm hourdés au mortier de ciment dosé à 350 kg de CPA210/325 bloqués par les poteaux d'ossature.

ARTICLE 2.7- BéTON ARMé MAçONNERIE

2.7.1- GéNéRALITéS

L’entrepreneur pourra proposer à l'agrément du contrôle toutes techniques ou dispositions visant à faciliter la mise en œuvre des ouvrages dans le cadre du présent appel d'offres.

TOLéRaNCES ET JEUX

Les tolérances de mise en œuvre du béton armé seront conformes aux règles BAEL 91, dernière version. Les tolérances de dimensions ne devront pas dépasser 0,5 cm, compte tenu des jeux nécessaires à la mise en place des éléments éventuellement préfabriqués des façades.

Les fourreaux et éléments incorporés seront implantés dans les coffrages avec une tolérance de 0,5 cm.

Toutes les cotes seront vérifiées et l’entrepreneur devra remédier immédiatement à tous défauts. En cas de non observation des côtes, il sera tenu pour responsable des incidences et modifications éventuelles apportées.

L'attention de l’entrepreneur est attirée sur les tolérances maximales des cotes de gros œuvre qu'il est indispensable de respecter pour permettre la mise en place des éléments de second œuvre. Ces tolérances seront les suivantes:

- en hauteur : ± 5 mm;

- en longueur: ± 2 cm sur la longueur totale de chaque corps de bâtiment;

- ± 5mm entre les axes des poteaux, façades ou refends.

Pour mettre la mise en place des éléments de menuiseries, les tolérances seront très faibles:

- tolérance de dimension: ± 5 mm;

- tolérance d'équerrage:

- différence inférieure à 5 mm entre les deux diagonales d'une même ouverture;

- différence inférieure à 5 mm entre les côtés opposés d'une même ouverture.

Ces tolérances constitueront des maxima à ne pas dépasser notamment en ce qui concerne les éléments, de façon à ne pas nuire à l'étanchéité des menuiseries ni à l'isolation phonique des locaux.

- Verticalité: ± 1 cm sur la hauteur du bâtiment.

DOSAGE DES BéTONS

Les compositions à employer sont celles à minimum de sable assurant:

- un béton plein;

- une résistance à 7 et 28 jours supérieure à celle exigée ci-dessous;

- une facile mise en place.

Les dosages seront proposés par l’entrepreneur, compte tenu des agrégats de base et des liants hydrauliques utilisés. Il soumettra ces dosages au Maître d'Œuvre qui pourra demander toutes modifications qu'il jugerait nécessaires.

En cas de modifications de provenance des matériaux en cours de travaux en accord avec le contrôle, l'Entrepreneur devra procéder, à ses frais, à une nouvelle étude complète de granulométrie dont les résultats seront soumis à l'agrément du contrôle.

Les dosages préciseront les quantités de gravillons, de sable et de liant nécessaires à l'obtention des résistances à 28 jours indiquées sur les plans et les pièces écrites de la façon suivante:

- V 28 - contrainte de compression à obtenir avec des essais d'écrasement à 28 jours;

- V 28 - contrainte de traction à obtenir avec aux essais à la flexion à 28 jours.

L’entrepreneur trouvera ci-après un tableau de propositions de dosages des bétons pour obtenir les résistances à la compression désirées.

Les compositions définitives ne seront déterminées qu'au vu des études granulométriques et des essais d'éprouvettes que l’entrepreneur est tenu d'accomplir sous le contrôle du Maître d'Œuvre avant-première mise en œuvre.

GRANULARITé DES BéTONS (à TITRE NDICATIF)

| GRAVILLONS OU CAILLOUX (litres/ m3) | SABLE GRANULO. ET QUANTITE (Vm3) | NATURE DU CIMENT, RESISTANCE A LA COMPRESSION DU MORTIER (7 et 28 jours) | DOSAGE/ CIMENT | DESTINATION | DESIGNATION DU BETON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kg/m3 béton) |  | COMPRES-SION | TRACTION |
|  |  |  |  |  | 28 (kg/cm2) | 28 (kg/cm2) |
| 20/60 | 0.08/20 | CLK 250 | 250 | Béton de prop., | 184 | 18.1 |
| 800 | 400 | ou CPJ 35 |  | Remplissage |  |  |
| 10./25 | 0.08/5 | CPA 325 | 300 | Fondations | 235 | 21.2 |
| 750 | 600 | ou CPJ 35 |  |  |  |  |
| 10./25 ou 5/15 | 0.08/5 | CPJ 325 | 350 | Murs porteurs | 275 | 23.7 |
| 750 | 600 | ou CPA 325 |  | et assimilés |  |  |
| 10./25 | 0.08/5 | CPJ 35 | 400 | Eléments | 306 | 25.5 |
| 750 | 600 | ou CPA 325 |  | Préfabriqués |  |  |

CONFECTION ET CONSISTANCE DES BéTONS

La confection des bétons sera effectuée par malaxage dans les appareils mécaniques comportant obligatoirement des récipients étalonnés recevant pour mesure, avant introduction, les quantités de ciment et granulats nécessaires à chaque gâchée et un dispositif de contrôle de la quantité d'eau introduite. Cette eau de gâchage sera soumise aux conditions de la NF P 18.303.

Les produits obtenus devront être parfaitement homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant, la durée de malaxage étant suffisante pour obtenir le résultat voulu.

Il ne sera incorporé que la quantité d'eau strictement nécessaire pour donner au béton la consistance "béton ferme" suivant dénomination du DTU N° 20.

L'incorporation des produits hydrofuges sera soumise à l'approbation du Maître d'Œuvre avec leurs conditions d'emploi et références. L'emploi d'adjuvants et de plastifiants ne sera autorisé qu'après accord écrit et circonstancié du Maître d'Œuvre.

Tous les bétons et mortiers desséchés ou rebattus seront rejetés hors du chantier.

Sauf dérogation accordée par le contrôle, la consistance des bétons sera telle que les affaissements au cône d'Abrams (Slump test) seront au maximum, les suivants:

- béton ordinaire en fondation et en grande masse	: 4 cm;

- béton armé pour ouvrages				: 5 cm;

- pièces préfabriquées				            : 3 cm.

MISE EN PLACE DES BéTONS

Celle-ci sera toujours faite afin d'éviter toutes cavités sauf celles inhérentes à sa structure, ainsi que toute introduction de matières ou corps étrangers.

Elle sera effectuée suivant les prescriptions du DTU par vibration pour tous les ouvrages en béton armé.

Le coffrage sera exécuté conformément aux normes et dans le respect des règles de l'Art. Le béton sera décoffré dès qu'il aura atteint une résistance triple de la contrainte de compression qu'il subit à la suite du décoffrage.

Toutes les précautions nécessaires seront prises dès le coulage du béton pour assurer sa bonne conservation. La cure des bétons sera assurée par humidification par l'intermédiaire de paillassons maintenus constamment humides et disposés dès que le béton aura commencé à faire prise.

Les surfaces d'arrêt de coulage doivent être horizontales; les reprises sur surfaces verticales doivent être évitées. Toutefois, s'il ne peut être fait autrement, les surfaces verticales seront limitées par un coffrage approprié.

De semblables joints verticaux comportement une rainure pour assurer une meilleure liaison avec la partie encore à exécuter; cette rainure pourra être obtenue à l'aide d'une pièce de bois à section triangulaire.

FAçONNAGE ET CONFECTION DES ARMATURES

Les armatures seront façonnées de manière à respecter les formes prévues aux dessins d'exécution approuvés par le Maître d'Œuvre suivant les règlements et normes en vigueur.

La coupe et le cintrage des armatures seront effectués à froid.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

Les armatures seront disposées dans les moules aux emplacements prévus aux dessins d'exécution et y seront arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et en nombre suffisant pour que ces armatures ne puissent se déplacer, soit pendant la mise en place du béton, soit du fait de la circulation des ouvriers ou autres.

Au moment de la mise en œuvre du béton, les armatures devront être parfaitement propres, sans souillures de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, d'huile, de mortier, de béton ou de terre.

éTUDES, CONCEPTION, CONFECTION DES COFFRAGES

Les coffrages, les échafaudages et les cintres devront être conçus pour résister, sans déformation excessive et avec le coefficient de sécurité voulu, à toutes les charges à supporter jusqu'au décoffrage ou au décintrement.

Leurs déformations sous les actions de toute nature agissant ou susceptible d'agir sur eux, ne devront pas pouvoir causer de dommages aux ouvrages frais coulés ou en cours de prise et durcissement. Leur stabilité sera telle qu'elle ne puisse porter atteinte à la sécurité des personnes et de l'environnement.

La flèche maximum qu'ils pourront prendre n'excèdera pas 1/100 ème de la portée.

Les coffrages devront avoir, en tout point, les dispositions et les orientations prévues, de manière à réaliser avec précision, les formes des ouvrages. Ils devront être étanches.

Les emplacements des scellements de toutes natures seront réservés dans les coffrages conformément aux indications des plans de montage des différentes pièces d'équipement.

Les coffrages devront être suffisamment propres pour ne laisser aucune tâche sur le parement des ouvrages.

Toutes les reprises, tous les ragréages seront meulés après séchage, de manière à livrer une surface régulière, de teinte et d'aspect uniforme.

2.7.2- BéTON ARMé

L’entrepreneur exécutera en béton armé tous les ouvrages nécessaires à la stabilité de l'édifice, notamment:

- les chaînages horizontaux;

- les poteaux

L’entrepreneur doit prévoir tous les coffrages et armatures nécessaires ainsi que toutes sujétions d'étaiement, de vibrages, de décoffrages, etc......

2.7.3- COFFRAGES

En planches non rabotées y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

2.7.4- CHAîNAGE BAS DES MURS DE SOUBASSEMENT

En béton armé dosé à 350 kg de CPA 210/325

2.7.5- CHAîNAGEs HAUTS

En béton armé dosé à 350 kg de CPA 210/325; dimensions 15 x 15 cm.

2.7.6- POTEAUX

En béton armé dosé à 350 kg de CPA 210/325 chaque fois qu'ils seront rendus nécessaires à la stabilité ou au raidissement de la construction après avis de contrôle.

2.7.7- REMBLAI COMPACTé

Les planchers de sol reposeront sur un remblai latéritique compacté humide par couches de 20 cm de sorte qu'il présente une compacité de 95 % du PROCTOR modifié.

2.7.8- MURS en élevation ET CLOISONS

Les murs et les cloisons seront respectivement en parpaings creux de 15 x 20 x 40. Les agglomérés seront hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg de CPA 210/325 par m3 de sable.

2.7.9- ENDUITS EXTéRIEURS

Toutes les faces extérieures vues des maçonneries ou des ouvrages en béton recevront un enduit de ciment projeté en trois (3) couches:

- 1ère couche: d'accrochage de 4 à 5 mm d'épaisseur au mortier de ciment dosé à 500 kg de CPA 210/325;

- 2ème couche: de dressage de 10 à 12 mm d'épaisseur au mortier de ciment dosé à 400 kg de CPA 210/325;

- 3ème: finition de 7 à 8 mm d'épaisseur au mortier bâtard de ciment blanc et de chaux blanche type LAFARGE 400 ou similaire, additionné d'un oxyde de coloration; coloris au choix du Maître d'œuvre Associé.

2.7.10 - ENDUITS INTéRIEURS

Toutes les faces intérieures vues des ouvrages en maçonnerie ou en béton recevront un enduit de ciment de 15 mm d'épaisseur au mortier de ciment dosé à 300 kg de CPA 210/325, taloché fin y compris toutes sujétions d'arêtes.

2.7.11- JOINTS DE DILATATION

Il est prévu un joint de dilatation qui sera exécuté conformément au paragraphe 2.2.7 ci-dessus.

CHAPITRE 4: MENUISERIES MéTALLIQUES, SERRURERIE

ARTICLE 4.1 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Auparavant, il incombe à l’entrepreneur, d'indiquer toutes les réservations et sujétions, toutes cotes brutes pour permettre une bonne mise en œuvre des menuiseries métalliques.

NOTA: les dimensions figurant aux plans indiquent:

- pour les portes, le passage libre minimum;

- pour les fenêtres, les cotes en tableau;

Les sections minimales sont définies par les normes; l’entrepreneur devra tenir compte de la résistance au vent en fonction de l'implantation. Des détails d'exécution devront être soumis à l'agrément du contrôle qui pourra faire augmenter les sections jugées insuffisantes et ce, sans supplément au niveau du prix.

L’entrepreneur aura à sa charge la protection anticorrosive par une couche de peinture antirouille après sablage.

ARTICLE 4.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.2.1- serrurerie

Les différentes pièces seront de type économique et robuste.

Clefs: toutes les clefs seront fournies en trois (3) exemplaires. Pour chaque bloc bâtiment, il sera prévu un passe général en trois (3) exemplaires ouvrant toutes les portes.

Arrêts et seuils de portes pour toutes les portes et pour chaque portail.

Les portes et fenêtres comprendront tous les accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement: crémones, paumelles, pattes à scellement, etc...

Les portes pourront être bloquées en position ouverte par des arrêtoirs scellés dans la maçonnerie.

ARTICLE 6.2- TRAVAUX ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur se chargera de la pose de tous appareils, appareillages, conduits, fils, câbles et tous accessoires auxiliaires et matériaux nécessaires à l'exécution dans les règles de l'Art et du complet achèvement des installations qui devront être livrées complets, conformes aux normes et en bon ordre de marche. Dans le cadre de marché seront compris:

- les essais ainsi que la mise en route et le réglage des installations après la mise sous tension de celles-ci;

- la fourniture d'instructions claires et précises sur la conduite et l'entretien des appareils;

- le repérage des circuits dans les armoires et tableaux de distribution;

- les plans et schémas d'exécution.

CHAPITRE 9: PEINTURE

peinture

ARTICLE 9.1- GéNéRALITéS

RAPPEL DES DTU ET DES PRINCIPALES NORMES APPLICABLES

- DTU N° 59.1 travaux de peinture (peinturage) et additifs;

- Décisions N°1 et N°2 émanant du GPEMPV

- peinture: Spécifications UNP; NFT 30.003 : produits employés en peinture.

NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les travaux de nettoyage de concernent toutes les parties apparentes: sols, revêtements verticaux, quincailleries, appareils électriques, glaces y compris balayage et évacuation. Ces travaux ont pour but de livrer les locaux en parfait état de propreté pour la réception provisoire avant prise de possession par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 9.2- QUALITé, CHOIX DES MATéRIAUX ET MATéRIELS

DéFINITION GéNéRALE DE QUALITé

Tous les matériaux et matériels mis en œuvre devront obligatoirement répondre:

- aux normes énumérées ci-dessus;

- aux différents labels de qualité;

- pour tous les matériaux et matériels nouveaux, à un label de qualité, à un agrément ou à un avis technique favorable édité soient par le CSTB, soit par un organisme public local.

A défaut, afin de prouver sa bonne qualité pour l'utilisation qui en est faite, ce matériau ou matériel subira, à la charge de la DCGMI, tous les essais nécessaires. Il sera en outre obligatoirement soumis à l'agrément du contrôle.

Toutes les fournitures utilisées doivent être obligatoirement neuves et de première qualité.

Dans les lignes qui suivent, la nature des matériaux sera précisée chaque fois que cela sera utile à une définition sans ambiguïté de leur qualité. Les fournitures proposées ne pourront, en aucun cas, être de qualité inférieure.

CHOIX DES MATéRIAUX ET MATéRIELS

L’entrepreneur devra prévoir obligatoirement les matériaux désignés dans les pièces écrites du dossier. Les différents matériaux et matériels retenus seront, avant le commencement des travaux soumis à tous contrôles et essais nécessaires, au frais de l’entrepreneur.

L'attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité d'aspect et de nuance des coloris. Toute partie qui présenterait un défaut quelconque sera refusée et refaite sans que l’entrepreneur puisse prétendre à un supplément.

Le contrôle se réserve la possibilité de refuser les matériaux et matériels qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent Cahier de Clauses Techniques Particulières.

Le Maître d'Œuvre Associé effectuera un choix de coloris dans la gamme complète du matériau retenu. Il aura la faculté de choisir plusieurs teintes dans chaque catégorie de matériau.

NATURE DES CONSTITUANTS

- Peinture glycérophtalique: Email glycérophtalique satiné thixotropique à base de résines alkyles hautement polymérisées, oxyde de titane rutile classe III suivant spécifications de la norme NFT 30.003 pour métaux ferreux ou peinture au chromate de zinc.

- Peinture antirouille à la poudre de zinc glycérophtalique classe III suivant spécifications de la norme NFT 30.003 pour métaux non ferreux, éléments galvanisés.

- Peinture garnissant: peinture garnissant crépie plastique à forte teneur en ter polymère classe X groupe 3 suivant spécifications de la norme NFT 30.003.

ARTICLE 9.3- OBLIGATIONS DE l’entrepreneur

PRESTATIONS GéNéRALES

Les travaux de peinture comprennent:

- la présentation des échantillons et modèles suivant les souhaits du Maître d'Œuvre  Associé avec plans de répartition des différents choix;

- le dépôt, au Bureau, des "témoins" des récipients échantillons des différentes peintures, vernis, etc. .........;

- la réception des aplombs, plénitude et aspect des subjectiles;

- l'approvisionnement des matériaux suivant calendrier arrêté;

- toutes manutentions, transports, montages et répartition à tous les locaux;

- le dégagement et le nettoyage des locaux aux emplacements de mise en peinture;

- l'enlèvement hors du chantier, de tous déchets et gravats résultant des travaux;

- le nettoyage de mise en service des sols, revêtement muraux, quincailleries, appareils sanitaires, etc....;

- la fourniture, la pose et l'application des produits prévus avec accessoires suivant les prescriptions techniques;

Les travaux comprendront également:

- les raccords de peinture au droit des canalisations, conduits, etc.... et ceux en attente d'exécution ou de modification d'ouvrages d'autres corps d'état;

- la réfection des ouvrages défectueux ou qui auraient subi des détériorations en cours de chantier;

- l'emploi de produits de peinture de teintes vives;

- les travaux dits "de décoration" impliquant notamment des tracés et rechampissages décoratifs;

- l'exécution de travaux de qualité très soignée.

L'attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée sur les points suivants:

- la régularité absolue dans les teintes et l'aspect des différentes surfaces traitées;

- les  qualités de finition "soignée" et "très soignée" suivant définition du DTU 59.1.

RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'Etat

Une coordination étroite devra s'établir entre les différents corps d'état et notamment pour mettre au point:

- l'aspect des différents subjectiles;

- la qualité et la planéité des rebouchages de trous, passages de canalisations, etc. ....;

- la qualité des prétraitements effectués au niveau des autres corps d'état;

- la compatibilité avec les impressions ou les traitements effectués.

DOCUMENTS à FOURNIR

L’entrepreneur devra fournir en début de chantier, les procès-verbaux d'essais des différents matériaux utilisés.

PRESCRIPTIONs GéNéRALES DE MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre de tout ou partie des matériaux constituant les ouvrages devra respecter les critères et directives particulières regroupés sous le vocable de "règles de l'art".

L'application des produits pourra s'effectuer, soit naturellement, soit mécaniquement, le choix de la méthode sera arrêté en fonction des subjectiles, de l'aspect de finition et des spécifications de la fiche technique du fabricant.

Transport, manutention, stockage: Ces opérations doivent s'effectuer avec précaution afin d'éviter toute altération des matériaux nuisant à leur pose, à leur résistance et à leur aspect.

Les divers produits seront stockés sur des emplacements à l'abri de toute intempérie dans un local spécialement conçu pour cet usage.

Travaux avant peinturage: L’entrepreneur devra exécuter tous travaux préparatoires et d'apprêt pour rendre aptes à l'application tous les subjectiles et notamment:

FISSURES

Les fissures seront traitées dans les rebouchages et dégrossissages; comme pour les raccords, des bandes d'armatures seront disposées.

Peinturages: Avant peinturage, l’entrepreneur effectuera une révision complète de tous les subjectiles et devra compléter les travaux préparatoires et d'apprêt par enduit, mastic avec ponçage, époussetage et couche intermédiaire.

Les couches de finition devront être compatibles avec la couche d'impression ou la couche intermédiaire et également être compatibles entre elles.

Un ponçage, un brossage et un époussetage devront être effectués dans l'intervalle de l'application des couches successives.

La couche de finition donnera l'aspect définitif prescrit et la couleur désirée.

L’entrepreneur veillera tout particulièrement à l'intervalle de temps à respecter entre deux couches successives qui sera fonction de la nature du liant, du produit de peinture et des conditions thermo hygrométriques.

ARTICLE 9.4- DESCRIPTION DES OUVRAGES

9.4.1-GéNéRALITéS

Les travaux concernent la réalisation des ouvrages suivants:

- peintures intérieures;

- ravalements extérieurs

- travaux divers.

9.4.2 - PEINTURE SUR OUVRAGES MéTALLIQUES

Peinture glycérophtalique satinée y compris tous les travaux préparatoires et d'apprêt:

- Nettoyage;

- Dégraissage;

- Grattage et brossage de la calamine et de la rouille;

- Dépoussiérage;

- Couche primaire inhibitrice de corrosion correspondant à la nature du métal et parfaitement adaptée à celle-ci;

- Couche de peinture de finition.

Les travaux comprendront l'application de peinture sur toutes les faces des ouvrages visibles ou pas. Aucune trace de peinture ne sera tolérée sur les parties devant rester apparentes.

Une attention toute particulière devra être observée en ce qui concerne la qualité et l'application des peintures inhibitrices qui devront être compatibles avec le subjectile et les impressions déjà réalisées.

chapitre 10 : aménagement dU TERRAIN ET ABORDS

ARTICLE 10.1- GéNéRALITéS

Les travaux seront réalisés conformément aux articles suivants:

- Gros œuvre: Articles du chapitre 2;

- Menuiseries métalliques: Articles du chapitre 4.