Додаткова інформація до тендеру на

Закупівлю деконтамінаційних систем для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях

Посилання: 563-2020-UNDP-UKR- RFQ -RPP

Наступні поправки були внесені до Додатку 1: Специфікація:

- Стаття 3.   Специфікація, в пункті 1 була змінена та викладена наступним чином :

| № | Назва товару та вимоги до специфікації | Кількість одиниць складових компонентів товару (од/ комплект) | Кількість одиниць товару зі змістом усіх компонентів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Душові кабіни для знезараження Приблизний час встановлення, сек, не більше: 60 Габаритні розміри, (ДхШхВ), м, не більше: 2,8 х1,7х2,2 Внутрішні розміри (ДхШхВ),м, не більше: 2,4 х 1,2 х 2,2 м Споживання повітря, не більше, л.: 1050 Місткість, не менше, л.: 770 Витрата води, не більше, л/хв: 25 Розмір у складеному вигляді, (ДхШхВ),м, не більше: 1,2х0,9х0,8 Вага, не більше, кг: 40 Vetter Decon shower (або аналог) |  | 14 |