ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/075/20:

ТАБЛИЦА 1 – ПОСТАВКА ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НИИИВП:

| № | Наименование оборудования | К-во | Описание/ Спецификация товара | Цена за единицу (Пож-та, укажите валюту предложения) | Общая стоимость (Пож-та, укажите валюту предложения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВОДНОГО ПОТОКА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СИГНАЛОВ | 1 |  |  |  |
| 1.2. | ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК | 6 |  |  |  |
| 1.3. | ЛАБОРАТОРНЫЙ КРУГ ИСТИРАНИЯ (ЛКИ) | 1 |  |  |  |
| 1.4. | УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА (УОВБ) | 1 |  |  |  |
| 1.5. | БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОТБОРА КЕРНОВ (включая буровые коронки для бетона , железобетона 4 шт.) |  |  |  |  |
| 1.6. | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНА | 1 |  |  |  |
| 1.7. | КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА | 1 |  |  |  |
| 1.8. | СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ | 1 |  |  |  |
| 1.9. | БЕНЗОРЕЗ | 1 |  |  |  |
| 1.10. | ЭХОЛОТ С GPS | 1 |  |  |  |
| 1.11. | СПЕКТРОФОТОМЕТР | 1 |  |  |  |
| 1.12. | АКВАДИСТИЛЛЯТОР | 1 |  |  |  |
|  | Общая стоимость товаров |  |  |  |  |
|  | Расходы на транспорт |  |  |  |  |
|  | Расходы на страхование |  |  |  |  |
|  | Другие расходы (просьба указать) |  |  |  |  |
|  | НДС (если применимо к местным поставщикам) |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость предложения, включая все расходы |  |  |  |  |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

# ТАБЛИЦА 2: ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ

| Параметры | Описание / Спецификации товаров (обязательно) | Описание / Спецификации (предлагаемых) товаров Просьба указать параметры предлагаемых товаров |
| --- | --- | --- |
| 1.1.ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВОДНОГО ПОТОКА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СИГНАЛОВ |
| Предназначена для измерения скорости водного потока в открытых естественных и искусственных руслах. Преобразователь сигналов вертушки служит для совместной работы с гидрометрическими вертушками в качестве датчика, преобразующего скорость набегающего водного потока в частоту импульсов выходного сигнала | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Гидрометрическая вертушка с лопастным винтом вертушки диаметром 70 и 120 мм |  |
| Диапазон измерений скорости водного потока, м/с: с лопастным винтом 70 мм в пределах, м/с с лопастным винтом 120 мм в пределах, м/с | 0,03 - 5,00 0,06 - 5,00 |  |
| Диапазон индикации и регистрации числа выходных сигналов вертушки до, оборотов | 10000 |  |
| Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов вертушки | 1:1 |  |
| Время измерений не менее, с | 60 |  |
| Напряжение питания в пределах, В | 2,4 - 3,5 |  |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | -40…+40°С |  |
| Диапазон температуры воды | от 1 до 30°С |  |
| Мутность потока воды до, г/м3 | 10000 |  |
| 1.2. ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК |
| Область применения: Предназначен для: установления прочностных показателей напряженно-деформированного состояния различных элементов и конструкции гидротехнических сооружений; исследования физических свойств материалов, деформаций и напряжений в деталях и конструкциях; измерения механических величин, преобразуемых в деформацию упругого элемента | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Тип выхода | цифровой |  |
| Класс точности. | 500 — 10 000 |  |
| Допустимая погрешность измерений не более, %, | 0,023 |  |
| Температуры окружающей среды, град | от -20 до +50 |  |
| 1.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ КРУГ ИСТИРАНИЯ (ЛКИ) |
| Область применения: Предназначен для определения истираемости бетонных конструкций сухим абразивом, изностойкости неглазурованных керамических плиток. | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Мощность привода не менее, кВт | 0,55 |  |
| Питание, В | 220 |  |
| Количество оборотов диска не менее, об/мин | 28 |  |
| Путь, проходимый образцом за время истирания не менее, м | 150 |  |
| Нагрузка на истираемый образец не менее, мПа | 0,06 |  |
| 1.4. УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА (УОВБ) |
| Область применения: Предназначена для испытания бетонных образцов-цилиндров на водонепроницаемость по методу «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации, который позволят выбрать оптимальный состав при разработке “гидрофобного бетон”, что обеспечит качественное выполнение ремонтно-восстановительных мероприятий службам эксплуатации водохозяйственных объектов. В комплект также входят датчик влажности, USB кабель связи, CD с программным обеспечением | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Диапазон задаваемого избыточного давления в пределах, МПа | 0,2 - 1,2 |  |
| Давление воды на ступенях нагружения в пределах, МПа | 0,2-1,2 |  |
| Основная относительная погрешность поддержания давления на ступени нагружения не более, % | 3 |  |
| Количество образцов одновременно устанавливаемых в установке не менее, шт. | 6 |  |
| Диапазон временных интервалов, задаваемых на каждой ступени нагружения, мин | 30 - 960 |  |
| Водоснабжение оборотное с объемом жидкости заливаемой в бак не менее, л | 10 |  |
| Установленная мощность не менее, кВт | 1,5 |  |
| Напряжение питания, В | 220 |  |
| 1.5. БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОТБОРА КЕРНОВ |
| Область применения: Предназначена для выбуривания бетонных кернов из бетонных и железобетонных конструкций с помощью керноотборника. В комплект входят переходник для буровых коронок и щипцы для выемки кернов длиной до 80см. | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Мощность двигателя (бензиновый двухтактный) не менее, кВт | 3 |  |
| Частота вращения вала, об/мин | от 100 до 600 |  |
| Гофрированный шланг для отвода выхлопных газов длиной | 4 |  |
| Напорный резервуар для воды емкостью не менее, л | 10 |  |
| Водяной шланг длиной не менее, м | 3 |  |
| Буровые коронки для бетона , железобетона диаметром в пределах, мм | 70, 100, 150, 200 |  |
| 1.6. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕТОНА |
| Область применения: Предназначен для измерения толщины изделий из бетона, проводить поиск инородных включений, полостей и трещин внутри изделий и конструкций из железобетона, камня и подобных им материалов при одностороннем доступе, а также проводить исследование внутренней структуры крупнозернистых материалов не разрушающим методом. Проводится контроль объектов эхо-методом при одностороннем доступе. | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Максимальная глубина визуализации эхо-сигналов при контроле поперечными волнами до, мм | 2150 |  |
| Максимальная длительность реализаций сигналов, визуализируемых на экране прибора до, мкс | 1600 |  |
| Максимальная контролируемая и измеряемая толщина бетона, мм | 600 |  |
| Минимальный диаметр обнаруживаемого дефекта типа цилиндрическое сверление, мм | 10 |  |
| Погрешность измерений толщины и глубины залегания дефектов не более, % | 10 |  |
| Максимальная площадь контролируемой поверхности, м2 | 2 |  |
| Диапазон настройки скорости ультразвука, м/с | 1000÷9999 |  |
| Амплитуда зондирующего сигнала, в пределах, В | 20 – 200 |  |
| Частота импульсов, Гц | 1÷50 |  |
| Питание | Встроенный аккумулятор |  |
| Время непрерывной работы прибора от аккумулятора без подсветки индикатора, не менее | 15 часов |  |
| Диапазон рабочих температур | -20÷+45°C |  |
| 1.7. КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА |
| Область применения: Устройство для моделирования агрессивных условий окружающей среды, воздействующие на продукт, и воссоздания всевозможные критические температурные воздействия на опытный образец, что позволяет эффективно проводить исследования по подбору химических добавок при создании атмосферостойкого материала, как бетон гидротехнического назначения | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Диапазон влажности (относительная) в пределах, % | 30... 95 |  |
| Температура погрешность (°С) | ±0,1 |  |
| Влажность погрешность, °С (относительной влажности) | ±0,1 |  |
| Время разогрева не более, мин (от –20 до 80°С) | 35 |  |
| Время охлаждения не более, мин: (от +20 до -20°С) | 45 |  |
| Диапазон температур, град | - 40 ... +80 |  |
| Источник питания, В | 220 |  |
| 1.8.СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ |
| Область применения: Предназначен для проведения лабораторных анализов почвы и воды, сушки и термической обработки хим. посуды или других компонентов используемых в лаборатории. | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Объем рабочей камеры, л | 80 |  |
| Диапазон рабочих температур, °С | +50...+200 |  |
| Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более | 30 |  |
| Предельные отклонения температуры в опорной точке рабочей камеры от заданной температуры в установившемся режиме не более, град | ± 10 |  |
| Время непрерывной работы не менее, час | 16 |  |
| Напряжение питания, В | 220 |  |
| Установленная мощность не более, кВт | 1,6 |  |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, град | +10...+35 |  |
| 1.9. БЕНЗОРЕЗ |
| Область применения: Предназначен для резки бетона при реконструкции, труб, асфальта и металлов, отбора образцов на действующих объектах водохозяйственного назначения для дальнейших испытаний с установлением фактических технических параметров | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Мощность не менее, кВт | 4,8 |  |
| Рабочий объем цилиндра не менее, см3 | 94 |  |
| Диаметр режущего диска в пределах, мм | 300--400 |  |
| Глубина резки в пределах, мм | 100-145 |  |
| Звуковое давление возле уха оператора не более, дБ | 105 |  |
| Гарантированная мощность звука не более, дБ | 115 |  |
| 1.10. ЭХОЛОТ С GPS |
| Область применения: Для батиметрических измерений чаши водохранилищ, съемки и картографии с целью уточнения объёмов заиления и определения полезного объёма водо и селехранилищ. | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Эхо характеристики: |  |
| Частота не более, KHz | 200 |  |
| Максимальная мощность передачи не более, W | 500 |  |
| Звучание диапазон, м | 0,2~300 |  |
| Звучание точность при 1 см разрешении, мм | ± 10 + 0.1% |  |
| Диапазон регулировки, м | 0 ~ 15 |  |
| Диапазон регулировки скорости звука в пределах, м/с | 1200-1800 |  |
| Максимальная частота дискретизации до, Hz | 30 |  |
| GPS модуль: |  |
| Канал не менее | 14 |  |
| Сигнал | GPS + маяк |  |
| Точность не более, м | 0,5 |  |
| Компьютер: |  |
| Процессор двухъядерный не менее, GHz | 1,6 |  |
| Память не менее, GB | 2 |  |
| Разрешение дисплея не менее, дюймов | 17” |  |
| Жесткий диск не менее, Гб | 16 |  |
| USB порт не менее | 3 |  |
| Питание, В | 220 |  |
| Потребляемая мощность менее, В | 30 |  |
| Рабочая температура, град | -20~+50℃ |  |
| 1.11. СПЕКТРОФОТОМЕТР |
| Область применения: Предназначен для определения концентрации и веществ в воде и водных вытяжках из почвы. В комплект поставки для спектрофотометра входят также: универсальный кюветодержатель, - кюветодержатель для кювет 10х10 мм, - шнур питания, чехол от пыли , лампа галогенная запасная, заглушка адаптер (3шт), кюветы стеклянные (4 шт), кюветы кварцевые ( 2 шт), кабель для подключения к ПК, паспорт с отметкой о поверке и руководство по эксплуатации, методика поверки, сертификат об утверждении типа СИ. | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Спектральный диапазон, нм | 190-1100 |  |
| Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0,1 до 99 |  |
| Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0 до 200 |  |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | от -0,3 до 3,0 |  |
| Допускаемая погрешность при измерении | ±0,5 |  |
| Спектральная ширина щели, нм | 0,5- 5 |  |
| Дрейф показаний не более, Б/ч | ±0,001 |  |
| Отклонение нулевой линии от среднего значения (в диапазоне от 300 до 800 нм), Б, не более | ±0,001 |  |
| Уровень рассеянного света (при λ =340 нм), %, не более | 0,05 |  |
| Напряжение питания, В | 220 |  |
| Диапазон температур окружающего воздуха, град | от 15 до 30 |  |
| 1.12. АКВАДИСТИЛЛЯТОР |
| Область применения: Предназначен для производства дистиллированной воды, которая используется в лаборатории для производства анализов химического состава почвы, воды, и других видов анализов, приготовления реагентов для лабораторных работ, подготовки хим. посуды к анализу и др. | Пожалуйста, укажите для предлагаемых товаров: Модель: ____ Производитель: ____ Страна происхождения: ____ |
| Производительность при номинальном напряжении не менее, дм³/ч | 4 ± 10% |  |
| Напряжение, В | 220 |  |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 3,0 ± 10 % |  |
| Расход воды на охлаждение и питание не более, дм³/ч | 40 |  |
| Удельный расход исходной воды на 1 дм³ получаемой воды не более, дм³ | 25 |  |
| Время установления рабочего режима не более, мин, | 30 |  |
| Коэффициент очистки воды от радионуклидов не менее | 3000 |  |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

ТАБЛИЦА 3: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДРУГИХ УСЛОВИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| Другая информация, касающаяся нашего Предложения: | Ваш ответ |
| --- | --- |
|  | Да, мы выполним | Нет, мы не выполним | Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение |
| Срок поставки техники до конечного пункта назначения (точный адрес доставки) в течение 75 календарных дней с даты подписания контракта/заказа. |  |  |  |
| Соответствие каждого предлагаемого оборудования спецификации. |  |  |  |
| Страна/страны происхождения. |  |  |  |
| Гарантия и послепродажные требования: |  |  |  |
| А) Срок гарантии на каждую технику - не менее 12 последовательных месяцев. |  |  |  |
| Б) Предоставляются сервисные услуги при необходимости и ремонт поставленной техники на территории Республики Узбекистан. |  |  |  |
| В) Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену: |  |  |  |
| Вариант а) замена на полностью новую технику если ранее поставленная не соответствует стандартам, нормам и/или не подлежит ремонту; |  |  |  |
| Вариант б) Другое (распишите) |  |  |  |
| Срок действия предложения: 90 календарных дней с даты вскрытия предложений. |  |  |  |
| Принятие Общих условий и положений ПРООН. |  |  |  |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

# ЧАСТЬ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

Уважаемые Господа,

Мы/Я, _________ (ФИО и Должность), являясь учредителями/владельцами Компании ____________, настоящим заявляем, что:

- не имеем финансовых и иных интересов, связей или отношений, не являемся сотрудниками и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), являющихся сотрудниками Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительства Узбекистана, которые объявили о проведении тендера. Мы также заявляем, что не имеем доступа к информации или возможности оказывать влияние на процесс выбора в ходе настоящего тендера;

- не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя в любой другой организации, представляющей свое предложение в рамках настоящего тендера; не являемся заказчиками или исполнителями по договорам субподряда с другими организациями для целей настоящего тендера; эксперты, входящие в команду, не участвуют в разработке более чем одного предложения в рамках данного тендера;

- не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при исполнении им своих обязательств по договору или на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся представленная информация является достоверной, правильной и полной – в той степени, в которой нам это известно. Мы обязуемся соблюдать все обязательства относительно представления дополнительной информации, документации, разъяснений и/или проверки в связи с данным Заявлением об отсутствии заинтересованности.

Вся иная информация, которую мы не предоставили автоматически, подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не входим в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или иные дисквалификационные списки ООН.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

# ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

| 1. Официальное название Претендента [вставить официальное название Претендента]. |
| --- |
| 2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: [вставить официальное название каждого участника СП]. |
| 3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: [вставить фактическую или планируемую страну регистрации]. |
| 4. Год регистрации Претендента: [вставить год регистрации Претендента]. |
| 5. Страны, в которых осуществляется деятельность: | 6. Количество персонала в каждой из стран: | 7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран: |
| 8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности: [вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]. |
| 9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 3 (три) года. |
| 10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется). |
| 11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились. |
| 12. Информация об уполномоченном представителе Претендента. |
| ФИО: [вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]. Адрес: [вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]. Номер телефона/факса: [вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента]. Адрес эл. Почты: [вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]. |
| 13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? □ ДА или □ НЕТ |

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

# ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ

| Наименование поставленного товара | Сроки выполнения контракта (год, месяц) | Стоимость работ | Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон) |
| --- | --- | --- | --- |

* Требуется опыт выполнения не менее двух контрактов на поставку лабораторного оборудования за последние 3 года.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Печать]

[Дата]

Просьба предоставить описание предлагаемого продукта, модель, брэнд, который должен соответствовать минимальным техническим требованиям, приведенным в Приложении 1 выше

Если страна происхождения товара требует экспортную лицензию для поставляемого товара, или иную документацию, которую может потребовать страна назначения, поставщик должен представить их ПРООН в случае присуждения контракта

Вы должны указать адрес постоянного офиса, номера стационарных телефонов