ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров и услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/024/21 – Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку Промышленных швейных машин разного типа. (переобъявление)

| ЛОТ-1 Машина для изготовления махровых носков |
| --- |
| # ТОВАРА | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО | ЦЕНА В [указать валюту] (БЕЗ НДС) |
|  |  |  |  | Цена за единицу | Итоговая цена |
| 1 | Машина для изготовления махровых носков (Компьютеризированная вязальная машина для носков) Мощность: трехфазная питания 380 В, частота 50 Гц, вся система вязания контролируется компьютером. Тип: вязальная спица Диаметр цилиндра: 3 3/4 дюйма Вязальные спицы: 71,75 или 71,70 Диапазон игл: 84-200 н Ежедневное производство: 300-350 пар носков. Скорость работы: 260-320 об / мин Требуемая мощность: приводной двигатель: 0,85 кВт, двигатель вентилятора: 0,75 кВт, блок управления: 0,8 кВт Диаметр упаковки (см) Д * Ш * В: 108 * 84 * 4250 пикселей Вес нетто: 300кг | Шт. | 2 |  |  |
|  | Итоговая цена товаров |  |
|  | Транспортные расходы |  |
|  | Упаковка, страхование и другие расходы |  |
|  | Установка/монтаж |  |
|  | НДС (если применимо для компаний для зарегистрированных в РУз) |  |
|  | Итоговая цена предложения, включающая все расходы |  |
| ЛОТ-2 Станок для окантовочной сшивки матрасов (Полуавтомат) и Пневматический степлер для пружинных зажимов матраса |
| # ТОВАРА | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО | ЦЕНА В [указать валюту] (БЕЗ НДС) |
|  |  |  |  | Цена за единицу | Итоговая цена |
| 1 | Станок для окантовочной сшивки матрасов (Полуавтомат) Используется для окантовки матрасов. Оснащается шьющей головой бесчелночного типа. Позволяет автоматически менять высоту и угол наклона швейной головки в зависимости от высоты матраса и наклона сшиваемого пласта. Швейная головка: 300u стежка цепи швейной головы Толщина сшиваемого матраса: 20-400мм Подъем швейного узла: 0-250мм Угол поворота швейного узла: 35°－58° град. Подъем стола: 0-260 мм Скорость перемещения швейной каретки: 7-13,8 м/мин Производительность: 10-15 шт./ч Обороты швейного узла: 1500-3000 об/мин Мощность электродвигателя: 1.5 кВт Общий вес: 600-780кг Производительность: 15 единиц/час Питания: 3 фазы, 380В, 50Гц Габаритные размеры: 2100х1600х280 мм Таблица размеров: 2000х1600мм | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Пневматический степлер для пружинных зажимов матраса Рабочее давление: 5-6 бар Расход воздуха при давлении 6 бар: 0,4 л / цикл Емкость магазина: 165-170 скоб Длина носа: 14-16 мм Глубина строчки: 50-60 мм Толщина строчки: 35-50 мм Ширина скобки: 12-13 мм Длина скобы: 20-22 мм Вес: 2-2,5 кг Размер: Длина / ширина / высота: 370/70/350 мм | Шт. | 1 |  |  |
| ЛОТ-3 Машина по производству носков (комплект) |
| # ТОВАРА | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО | ЦЕНА В [указать валюту] (БЕЗ НДС) |
|  |  |  |  | Цена за единицу | Итоговая цена |
| 1 | Машина по производству носков (комплект) 1) Вязальная машина носков Диаметр цилиндра: 3,75-4,00 дюйм Количество иглы: 84-200 Скорость вязки: 300-360 rpm Тип дисплея: LCD touchscreen Габариты: 1500х1200х2400мм Тип мотора: Inventor (или эквивалент) Напряжение и мощность: 380в/2квт/час Объем производства: 250-320 2) Насос воздуховод Напряжение и Мощность: 380в/3квт/час, воздуховод 450м3/час, вес 35кг, Вакуум -160мбар 3) 3 ниточный оверлок Напряжение и мощность: 220в/0,5квт/час 4) Воздушный компрессор (2 шт) Напряжение и мощность: 220в/0,5квт/час 30литр, 8мбар, 0,03м3/сек 5) Утюг для носков Напряжение и мощность: 220в/2квт/час 4шт в один раз, 12 шт в минуту, вес 18 кг | Шт. | 1 |  |  |
|  | Итоговая цена товаров |  |
|  | Транспортные расходы |  |
|  | Упаковка, страхование и другие расходы |  |
|  | Установка/монтаж |  |
|  | НДС (если применимо для компаний для зарегистрированных в РУз) |  |
|  | Итоговая цена предложения, включающая все расходы |  |
| ЛОТ-4 ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ |
| # ТОВАРА | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО | ЦЕНА В [указать валюту] (БЕЗ НДС) |
|  |  |  |  | Цена за единицу | Итоговая цена |
| 1 | Компьютерная вышивальная машина с двумя головками для головного убора Головка Интервал головки С двумя головками 400мм Иглы 9 игл (дополнительно 12 игл или 15 игл) Вышивка размер 400*450 мм Скорость вышивки От 100 до 800 стежков/мин Формат картины DST, DSB. Автоматическая идентификация Память 1 миллион игл, может быть расширен до 2 миллионов игл Мотор шпинделя С бесщеточным двигателем постоянного тока мотор. Мощность 50 ~ 60 Гц, 100 ~ 240 В адаптивная, Мощность; 500 W Экран, пульт упр. 8 дюймов цветной сенсорный экран. электронным управлением Дизайн Вход По u-диску, USB и передачи от ПК к системе управления Вес 400 кг Размер упаковки Д*Ш*В /1650*1200*1450 мм Цель вышивки Подходит для кепок, футболок, готовой одежды, обуви, носков, карманов и тканевой вышивки Язык По умолчанию устанавливается русский и английский | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Петельная машина для выполнения прямой петли Для любых видов материалов (Мужские рубашки, блузы, рабочая одежда, женская одежда) Автоматическая система смазки Автоматический подъем прижимной лапки и обрезка нити Встроенный в голову двигатель Тип иглы: DPX5 12# Подъем лапки: 12 мм Диапазон регулировки плотности петли: 123 83 100 110 12 152 170 190 225 Размер прямой петли: 33х5 (2,5-5) мм Количество оборотов: 3600 об/мин Напряжение: 370W 1400r.p.m. 220/380 Вес нетто: 46-50кг Габариты: 220/380 | Шт. | 1 |  |  |
| 3 | Промышленная одноигольная прямострочная швейная машина Высокоскоростная универсальная одноигольная промышленная швейная машинка челночного стежка с автоматическими функциями и игольным продвижением для легких и средних тканей с автоматической системой смазки. Встроенный в "голову" серводвигатель с блоком управления и электромагнит подъема лапки. Длина стежка: 4,5 мм Высота подъема лапки: 5,0/13 мм Максимальная скорость шитья: до 4000 ст/мин Мощность: 550 Вт Тип смазки: автоматическая Система иглы: DBx1 №80-110 Кол-во игл: 1 Кол-во ниток: 2 Габариты: 690*330*670 мм Вес машины: 45-50 кг | Шт. | 1 |  |  |
|  | Итоговая цена товаров |  |
|  | Транспортные расходы |  |
|  | Упаковка, страхование и другие расходы |  |
|  | Установка/монтаж |  |
|  | НДС (если применимо для компаний для зарегистрированных в РУз) |  |
|  | Итоговая цена предложения, включающая все расходы |  |

Примечания:

- Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может проводить осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.

- Образцы всех товаров необходимо предоставить вместе с предлагаемой заявкой (если применимо).

- Цена включает доставку, установку / испытание / ввод в эксплуатацию (если применимо).

- Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).

- Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением (если применимо).

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html.

При подаче предложения, заявители соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив правую колонку приведённой ниже формы:

| Требования ПРООН [должны быть заполнены Покупателем] | Ответ заявителя |
| --- | --- |
| Срок действия предложения: ☒ 60 дней ☐ 90 дней ☐ 120 дней | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Предлагаемый период гарантии (если применимо): ☒ Минимум один (1) год гарантии по запасным частям и работам. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Описание гарантийного покрытия (если применимо): ☒ Гарантийные расходы по запасным частям и сервисным услугам при необходимости ремонта приобретенного товара покрываются поставщиком. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо): ☐ Гарантия на запасные Части и Труд на минимальный период ☐ Техническая поддержка ☒ Предоставление сервисного центра при вывозе для обслуживания/ремонта ☐ Другие | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010): ☐ FCA ☐ CPT ☒ CIP ☐ DAP ☐ Другие Таможенное оформление, при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Условия оплаты: Оплата местным поставщикам: ☒ Производится в узбекских сумах посредством банковского перевода в размере 100% от суммы договора после поставки продукции и подписания накладной счет-фактуры. Оплата иностранным поставщикам: ☒ Оплата в размере 100% от суммы договора на поставку будет переведена на расчетный счет Исполнителя после поставки продукции и подписания накладной счет-фактуры. | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Условия поставки: Для международных поставщиков: Груз должен быть отправлен в г. Ташкент на имя ПРООН в РУз (CIP Ташкент Инкотермс 2010) по следующему адресу: ПРООН в Республике Узбекистан Ташкент, 100029, ул. Тараса Шевченко, 4 Факс: (+998 71) 1203485 Эл. Почта: pu.uz@undp.org Предполагается, что груз будет экспортироваться конечному поставщику с инвойсом (2 оригинала) и упаковочным листом (2 оригинала) а также с другими необходимыми документами. Для местных поставщиков: Груз должен быть доставлен на следующие адреса: ЛОТ # 1 Адрес: Наманганская область, город Наманган, улица Османа Насира 7 Контактное лицо: Джамалов Кобыл офис: 0(369) 227-21-01 моб: (97) 444-14-60 ЛОТ # 2, 3 Адрес: Кашкадарьинская область, город Карши, улица Насаф Контактное лицо: Пардаев Уктам офис: (95) 505-80-85 моб: 91-226-02-02 ЛОТ #4 Адрес: Ферганская область, город Фергана, улица А. Навои 17 А Контактное лицо: Салиев Алишер офис: 0 (373) 244-60-13 моб: 91-661-07-77 Крайний срок поставки: Не более 60 дней после даты подписания контракта обеими сторонами | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС) ☒ НДС должен быть включен для компании зарегистрированных в РУз (только для компаний плательщиков НДС); ☒ НДС не должен быть включен для иностранных компаний незарегистрированных на территории РУЗ | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на: ☒ Английском ☐ Французском ☐ Испанском ☒ Русском Документы, представленные на другом языке должны иметь перевод на английский или русский языки | ☐ Да ☐ Нет ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: _____________________ |
| Ликвидированные убытки: ☐Не будет наложено ☒ Будет наложено в следующих условиях: Процент от стоимости контракта за день просрочки: 0.1% от общей суммы контракта за каждый день просрочки, но не более 20% от общей суммы контракта Макс. кол-во дней задержки: 30 дней После чего ПРООН может расторгнуть контракт. | ☐ Принимается ☐ Не принимается ☐Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН; | ☐ Не включена ☐ Включена ☐Пожалуйста, объясните в случае “Включена”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct | ☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |

Заявление участника торгов

| Да | нет |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Требования и положения и условия: Я / мы прочитали и полностью понимаем запрос цены, включая информацию и данные по запросу цены, перечень требований, общие условия контракта и любые Особые условия контракта. Я / мы подтверждаем, что участник торгов согласен соблюдать их. |
| ☐ | ☐ | Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимыми возможностями, возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия или превышения Требований и будет доступен для доставки в течение соответствующего периода действия Контракта. |
| ☐ | ☐ | Этика: Представляя это ценовое предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов: не вступал в какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговоры или антиконкурентные соглашения с каким-либо Конкурентом; прямо или косвенно не обращался к какому-либо представителю Покупателя (кроме Контактного лица) с целью лоббирования или запроса информации в отношении запроса предложения; не пытался повлиять или предоставить какую-либо форму личного стимулирования, вознаграждения или выгоды любому представителю Покупателя. |
| ☐ | ☐ | Я / мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных действиях с ООН или любой другой стороной и вести дела таким образом, чтобы предотвратить любые финансовые, операционные, репутационные или другие неоправданные риски для ООН. и мы прочитали Кодекс поведения поставщиков Организации Объединенных Наций: https: //www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct и признаем, что он обеспечивает минимальные стандарты, ожидаемые от поставщиков для ООН. |
| ☐ | ☐ | Конфликт интересов: я / мы гарантируем, что у участника торгов нет фактического, потенциального или предполагаемого конфликта интересов при подаче данного предложения или заключении контракта на выполнение требований. Если во время запроса предложений возникает конфликт интересов, участник торгов немедленно сообщает об этом контактному лицу закупающей организации. |
| ☐ | ☐ | Запреты, санкции: Настоящим я / мы заявляем, что на нашу фирму, ее аффилированные или дочерние компании или сотрудников, включая членов СП / Консорциума, субподрядчиков или поставщиков любой части контракта, не распространяется запрет на закупки со стороны Организации Объединенных Наций, включая, помимо прочего, запреты, вытекающие из Компендиум санкционных списков Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и не были приостановлены, отстранены, санкционированы или иным образом признаны неприемлемыми какой-либо организацией ООН, Группой Всемирного банка или любой другой международной организацией. |
| ☐ | ☐ | Банкротство: Я / Мы не объявлял и о банкротстве, не участвуем в процедурах банкротства или конкурсного производства, и в отношении компании нет судебных решений или ожидающих судебных исков, которые могли бы нанести ущерб деятельности в обозримом будущем. |
| ☐ | ☐ | Срок действия предложения: Я / мы подтверждаем, что это предложение, включая цену, остается открытым для принятия в связи с действительностью предложения. |
| ☐ | ☐ | Я / мы понимаем и признаем, что вы не обязаны принимать любое полученное вами предложение, и мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении, являются новыми и неиспользованными. |
| ☐ | ☐ | Подписывая это заявление, подписавшее лицо ниже заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать это заявление от ее / их имени. |

| Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я должным образом уполномочен подписать это предложение и обязать компанию, указанную ниже, в случае его принятия. |
| --- |
| Полное название и адрес компании Название компании [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Адрес: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Номер телефона.:[Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Адрес электронной почты: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] | Подпись уполномоченного лица: Дата:[Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Имя:[Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Функциональная должность уполномоченного :[Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Адрес электронной почты:[Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |

Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.