UN Common Services

FN Byen renovering af omklædningsrum

Arkitektoniske specifikationer

CHA-ARUP-ZZ-XX-SP-A-0001

Udgave ¦ 11. december 2020

Denne rapport tager hensyn til særlige instruktioner og krav fra vores arbejdsgiver. Den er ikke beregnet til, og tredjeparter bør ikke sætte deres lid til den, endvidere påtages der intet ansvar for tredjeparter. Jobnummer 279110

Ove Arup & Partners Danmark A/S Axeltorv 2K 1609 København Danmark www.arup.com

Dokumentverifikation

| Jobtitel | FN Byen renovering af omklædningsrum | Jobnummer |
| --- | --- | --- |
|  |  | 279110 |
| Dokumenttitel | Arkitektoniske specifikationer | Filreference |
| Dokumentref. | CHA-ARUP-ZZ-XX-SP-A-0001 |
| Revision | Dato | Filnavn | CHA-ARUP-ZZ-XX-SP-A-0001_Architectural Specifications Final.docx |
| Udgave | 11. dec. 2020 | Beskrivelse | Første udgave |
|  |  |  | Udarbejdet af | Kontrolleret af | Godkendt af |
|  |  | Navn | AN | AN | FP |
|  |  | Underskrift |  |  |  |
|  |  | Filnavn |  |
|  |  | Beskrivelse |  |
|  |  |  | Udarbejdet af | Kontrolleret af | Godkendt af |
|  |  | Navn |  |  |  |
|  |  | Underskrift |  |  |  |
|  |  | Filnavn |  |
|  |  | Beskrivelse |  |
|  |  |  | Udarbejdet af | Kontrolleret af | Godkendt af |
|  |  | Navn |  |  |  |
|  |  | Underskrift |  |  |  |
|  |  | Filnavn |  |
|  |  | Beskrivelse |  |
|  |  |  | Udarbejdet af | Kontrolleret af | Godkendt af |
|  |  | Navn |  |  |  |
|  |  | Underskrift |  |  |  |

Udgave af dokumentverifikation med dokument

✓

CHA-ARUP-ZZ-XX-SP-A-0001 | Udgave | 11. december 2020

J:\03 REAL\279110-00 UN CITY REFURBISHMENT PROJECTS\01 CLIENT\1-05 OUTGOING\201208 ISSUE FOR TENDER\CHA-ARUP-ZZ-XX-SP-A-0001_ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS FINAL.DOCX

Indholdsfortegnelse

Side

- Introduktion	1

  - Projektet	1

  - Koder og standarder	1

- Omfang	2

- Generelle krav	3

  - Koder og standarder	3

  - Krav til elementer	4

  - Krav til præstation	5

- Specifikationer for byggeelementer	12

  - Gulvbelægning	12

  - Skillevægge	16

  - Vægfliser - omklædningsrum, toiletter og baderum	16

  - Malet væg - gang	17

  - Nedsænkede lofte - alle	17

  - Døre	18

  - Generelt armatur, møbler og udstyr	18

  - Sanitet	18

- Afviklingsarbejde	19

  - Projektbetingelser	19

#### Appendiks Bilag A

Maling

CHA-ARUP-ZZ-XX-SP-A-0001 | Udgave | 11. december 2020

# Introduktion

Dette specifikationsdokument skal læses sammen med de andre specifikationer og de resterende kontraktdokumenter.

Med mindre andet er angivet, skal entreprenøren forberede konstruktionen og udføre konstruktion, testning, idrifttagning og overførsel som påkrævet og beskrevet i hvert afsnit i denne specifikation og medfølgende bilag, hvad enten bestemmelsen er skrevet som en forpligtelse for entreprenøren eller angivet i imperativ form.

## Projektet

Projektet består af renoveringen og opgraderingen af omklædningsrummene, samt tilstødende gang i kælderfaciliteterne i motionscenteret i United Nations (UN) city i Købehavn, Danmark.

Dette projekt inkluderer:

- Nedrivningsarbejde

- Renovering af omklædningsrummene inklusive adgangsgang, baderum og toiletter. Dette dækker et samlet areal på omkring 90m² som er placeret i kælderen.

## Koder og standarder

Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver reference til en kode eller standard i dette dokument automatisk henvise til den seneste version af den kode eller standard.

Det er obligatorisk at overholde koderne og standarderne der er angivet i dette dokument. Dette inkluderer alle andre koder og standarder som er relevante for projektet og arbejdsomfanget/arbejdsområdet, selv om disse ikke er angivet i kontraktdokumentationen, enten generelt eller som reference.

# Omfang

Det arkitektoniske arbejde skal bestå af, men er ikke begrænset til det følgende:

- Nedrivningsarbejde: fjernelse, opbevaring, genbrug af eksisterende elementer

- Gulvbelægninger

- Skillevægge

- Sanitet

- Lofter

- Maling

- Døre og isenkram

- Generelle møbler og udstyr

# Generelle krav

## Koder og standarder

Entreprenøren er ansvarlig for at overholde alle relevante koder og standarder, uden at være begrænset til de koder og standarder der er angivet i dette bilag.

### Generelle koder og standarder:

- ISO 9001:2015 kvalitetsstyring

- DS EN ISO 14001:2015 miljøstyringssystemer - krav med brugsvejledning

- BR 18 The Danish Building Regulations 2018 – Bygningsreglementet 2018

- SBi-anvisning 252 - Vådrum

- SBI INSTRUCTION 272 (Danish Building Research Institute Instructions): Instruktioner for bygningsreglementet 2018

- SBI INSTRUCTION 228 (Danish Building Research Institute Instructions): Asbest i bygninger

- SBI INSTRUCTION 229 (Danish Building Research Institute Instructions): Byggematerialer med asbest

- SBI INSTRUCTION (Danish Building Research Institute Instructions): Arbejdskrav. Instruktioner angående inspektionskrav for arbejdskraft.

- Arbejdstilsynet i Danmark 3.a. Vejledning (bedste praksis) for layout og udstyr til arbejdspladsen - A.1.15; udgave 2008

- BS 5606:1990 Vejledning til byggenøjagtighed (eller relevante danske koder og bestemmelser)

- BS 8000-0:2014 Håndværkskvalitet på konstruktionslokationer (eller relevante danske koder og bestemmelser)

- DS EN 13238:2010 Reaktion til brandtest af byggeprodukter. Betingede procedurer og generelle regler for valg af underlag

- DS EN ISO 717-1:2013 Akustik. Klassificering af lydisolering i bygninger og byggeelementer

- DS/EN ISO 11654:1997 Akustik - lydabsorbere til brug i bygninger - klassificering af lydabsorbering

- DS EN ISO 140-3:2010 Akustik - laboratoriemålinger af lydisolering for byggeelementer - Del 2: Måling af luftbåren lydisolering

- DS/ISO 21542:2012 Byggekonstruktion - adgang og brug af konstruktionsmiljøet

- DS/ISO 17049:2013 Tilgængeligt design - anvendelse af blindskrift på skilte, udstyr og apparater.

## Krav til elementer

### Generelt ansvar

Entreprenøren er fuldt ansvarlig for at anbefale metoder og installation. Design-, fremstillings-, installations- og præstationskrav som er specificeret heri, er beregnet til at fastslå de minimale præstationsstandarder og generelle principper.

I forbindelse med udpegelsen, skal entreprenøren levere og være ansvarlig for alle aspekter af planlægning og levering af konstruktionsløsning(erne), som afholdes på dennes regning.

      - Entreprenøren er ansvarlig for planlægning samt detaljer for deres egne designs.

      - Entreprenøren er ansvarlig for at udvælge materialerne.

      - Hvis nogle præstationskrav er specificeret på anden vis i denne specifikation, er entreprenøren ansvarlig for at overholde disse krav.

Entreprenøren er også ansvarlig for testning og idrifttagning af alle forsyningsnetværk, og skal sørge for alt nødvendigt, midlertidigt arbejde og armatur, tilstedeværelse af tredjeparter og relaterede omkostninger efter behov.

### Tilsvarende produkter

Hvor en produktreference er angivet med et proprietært navn, kan alternative produkter anvendes, under hensyntagen til det følgende:

- En omfattende liste med alle foreslåede alternative produkter skal indsendes, som hver identificerer:

  - Klausulnummer i den relevante specifikation.

  - Produktet der er angivet i den relevante specifikationklausul.

  - Det proprietære navn på det foreslåede alternative produkt.

  - Begrundelsen til den foreslåede erstatning, inklusive enhver prisvariation.

  - Prøver ved anmodning

- For ethvert foreslået alternativt produkt skal der indsendes verifikationsdokumentation der beviser, at det alternative produkt er tilsvarende når det kommer til materiale, sikkerhed, pålidelighed, funktion, kompatibilitet med tilstødende konstruktion, tilgængelighed af kompatibelt tilbehør, og hvor det er relevant, udseende.

- Ethvert forslag om brug af et alternativt produkt skal også inkludere forslag til erstatning af kompatible tilbehørsprodukter, og variationen af disse detaljer, efter behov, med bevis for tilsvarende holdbarhed, funktion og udseende af den fulde konstruktion.

- Der skal leveres reviderede tegninger, specifikation og producentgarantier som påkrævet af arbejdsgiveren. Før alternative produkter bestilles, skal entreprenøren indhente en skriftlig bekræftelse fra arbejdsgiveren.

## Krav til præstation

### Materialer og arbejde generelt

### God praksis

Alle materialer, produkter og arbejdskraft, som ikke er fuldt detaljeret eller specificeret, skal være af en standard svarende til arbejdet, og passende for de funktioner der er angivet i, eller som rimeligt kan afledes fra projektdokumenterne, og i overensstemmelse med god byggepraksis.

### Ekskluderede materialer

De følgende materialer må ikke anvendes i arbejdet, i komponenter eller dele af disse:

- Materialer der på egen hånd er skadelige.

- Materialer der bliver skadelige når de anvendes under særlige forhold, eller i kombination med andre materialer.

- Materialer der bliver skadelige uden et vedligeholdelsesniveau der er højere end hvad der normalt kan forventes i en sammenlignelig bygningstype.

- Asbest eller produkter der indeholder asbest.

- Aluminiumskompositpaneler med polyethylenisolering.

- Materialer der skades af, eller forårsager skader på strukturen hvor de anvendes, eller hvor de er fastmonteret.

I forbindelse med brug af ordet "skadelig", skal det ses til at inkludere brugen af materialer eller kombinationer af materialer som er, eller kan være skadelige for ens helbred, eller som kan påvirke den normale levetid ved at reducere denne:

- i forbindelse med selve materialerne.

- eller enhver materiale som de fastmonteres til.

- af den struktur som de er integreret i eller fastmonteret til, i en periode som er mindre end hvad der normalt kan forventes.

### Generel kvalitet af produkterne

Før der fortsættes, skal entreprenøren derfor opnå godkendelse af ethvert materiale der anvendes. De materialer der anvendes skal stemme overens med prøverne, som er udvalgt og godkendt af arbejdsgiveren.

Produkterne skal være nye, medmindre andet specifikt er angivet.

For produkter som er specificeret til en dansk eller europæisk standard, skal der indhentes overensstemmelsescertifikater fra producenterne, når arbejdsgiveren anmoder om dette.

Hvor det er muligt at vælge blandt producenter, eller forsyningskilde for ethvert produkt, skal den fulde mængde som er påkrævet til at fuldføre arbejdet være af samme type, producent og/eller kilde, med mindre andet er godkendt. Entreprenøren skal indsende skriftlig bevis på forsyningskilderne, når arbejdsgiveren anmoder om dette.

Entreprenøren skal sikre, at enhver mængde af hvert produkt som er påkrævet for at gennemføre arbejdet er konsistent angående form, størrelse, kvalitet og overordnede udseende.

Hvor der ønskes et ensartet udseende, skal entreprenøren sikre en konstant forsyning fra den samme kilde. Entreprenøren må ikke anvende forskellige farvepartier, hvor disse kan ses sammen.

Hvis produkterne er tilbøjelige til nedbrydning eller har en begrænset holdbarhed, skal entreprenøren bestille passende mængder, og bruge dem i en passende sekvens. Entreprenøren må ikke bruge produktet hvis der er tegn på nedbrydning, bundfældning eller en anden utilfredsstillende tilstand.

### Proprietære produkter

Entreprenøren skal håndtere, opbevare, forberede og bruge, eller fastgøre ethvert produkt i overensstemmelse med producentens nuværende printede eller skriftlige anbefalinger/instruktioner. Entreprenøren skal informere arbejdsgiveren hvis disse er i modstrid med andre specificerede krav. Entreprenøren skal indsende kopier til arbejdsgiveren når der anmodes om dette.

Supplerende produkter og tilbehør skal være af en type som anbefales af producenten af hovedproduktet, medmindre andet er specificeret.

Entreprenøren skal indhente bekræftelse fra producenterne om, at de specificerede produkter og anbefalingerne for deres anvendelse, ikke er blevet ændret siden disse blev offentliggjort. Hvis en sådan ændring er opstået, skal entreprenøren informere arbejdsgiveren. Disse produkter må ikke placeres eller anvendes uden yderligere instruktioner.

### Kontrol af produktoverholdelserne

Entreprenøren skal kontrollere:

- Alle leveringssedler, mærkater, identifikationsmærker og selve produkterne, for at sikre, at alle produkter overholder hver der er angivet i projektdokumenterne. De steder hvor der er angivet forskellige typer af ethvert produkt, skal entreprenøren tjekke for at sikre, at den korrekte type anvendes i hver lokation. Entreprenøren skal i særdeleshed kontrollere at:

- Kilder, typer, kvalitet, finish og farver er korrekte, og stemmer overens med alle godkendte prøver.

- At alt tilbehør og armatur som skulle leveres med varerne er blevet leveret.

- Størrelser og dimensioner er korrekte. Hvor en tolerance af komponenterne er kritisk, skal der måles en tilstrækkelig mængde for at sikre at disse overholdes.

- De leverede mængder er korrekte for at sikre, at en mangel på produkter ikke vil forårsage arbejdsforsinkelser.

- Produkterne er rene, uden skader og på anden vis i god stand.

- Produkter med begrænset holdbarhed ikke er uden for deres brugstid.

### Beskyttelse af produkterne

Entreprenøren skal forhindre stress, forvridning og enhver form for fysisk skade.

Entreprenøren skal holde dem rene og fri for kontaminering. Forhindre pletter, skår, ridser eller andre skader, i særdeleshed på produkter som er synlige i det færdige arbejde.

Entreprenøren skal holde dem tørre og i en passende lav fugtatmosfære for at forhindre en for tidlig størkning, fugtbevægelse og lignende defekter. Hvor passende, skal entreprenøren opbevare produkterne væk fra gulvet, og tillade en fri luftpassage omkring og mellem opbevarede produkter.

Entreprenøren skal forhindre overdrevne høje eller lave temperaturer, og hurtige temperaturskift i produkterne.

Entreprenøren skal beskytte produkterne mod regn, damp, frost, sol og andre elementer, som passende. Entreprenøren skal sikre, at produkterne holdes ved en passende temperatur og med passende fugtindhold på brugstidspunktet.

Entreprenøren skal sikre, at skure og afdækninger har en passende størrelse, er i en god vandtæt stand og afsikret.

Entreprenøren skal holde forskellige typer og klassificeringer af produkterne adskilt, og passende mærket.

Så vidt det er muligt, skal entreprenøren opbevare produkterne i deres originale emballage, pakker eller containere, indtil lige inden de anvendes.

Hvor det er muligt, skal entreprenøren gemme beskyttelsesemballagen efter monteringen, og indtil kort tid før arbejdet afsluttes.

Entreprenøren skal sikre, at beskyttelsesforholdsreglerne er fuld kompatible med, og ikke skader produkter/materialer.

### Velegnethed af relateret arbejde og betingelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere og bekræfte over for arbejdsgiveren at:

- Tidligere relateret arbejde er i passende komplet form, i overensstemmelse med arbejdsdokumenterne, til en passende standard og i en passende tilstand til det nye arbejde.

- Alt nødvendigt forebyggende arbejde er udført.

- Miljøforholdene er passende.

### Generel kvalitet af arbejdskraften

Entreprenøren skal sikre det højeste niveau af arbejdskraften i overensstemmelse med BS 8000 standarden for arbejdskraft på byggelokationer og producentens krav.

Entreprenøren skal levere alle materialer og arbejdskraft som er nødvendige for at konstruktionen kan overholde kravene i kontraktdokumenterne.

Alle arbejdere skal være passende trænet og med passende erfaring, for arbejdstype og kvalitet.

Entreprenøren skal tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre skade på arbejdet som skyldes frost, regn og andre farer.

Entreprenøren skal omhyggeligt inspicere alle komponenter og produkter ved modtagelsen, og før disse fastmonteres eller anvendes, og alle som er defekte skal afvises.

Entreprenøren skal fastgøre eller installere alt arbejde separat, nøjagtigt og afstemt.

Hvis ikke andet er specificeret, skal entreprenøren vælge forskrunings- og fastgørelsesmetoder og -typer, størrelser og mellemrum på monteringsdele som overholder de relevante danske og europæiske standarder.

Entreprenøren skal levere passende, tætte pakninger ved påskruede og boltede monteringspunkter, for at imødese tolerancer og forhindre forvridning. Entreprenøren må ikke overspænde forskruningerne.

Entreprenøren skal justere placering og montering af komponenterne og produkterne, så leddene som skal udstyres med mørtel, tætningsmiddel eller som på anden vis efterlades synligt, er lige og regulære.

Entreprenøren skal sikre, at alle bevægelige dele fungerer korrekt og frit. Entreprenøren må ikke skære, slibe eller høvle komponenter eller produkter med en færdig finish, for at hjælpe med limning eller udbedre en dårlig tilpasning, uden først at have indhentet en godkendelse.

### Prøver/godkendelser

### Godkendelse af produkter

Hvor der er angivet en godkendelse af produktet, vil dette godkendelseskrav relatere til en produktprøve, og ikke produktet som bruges i arbejdet. Entreprenøren skal indsende en prøve og andet bevis på velegnethed. Entreprenøren skal ikke bekræfte ordrer eller bruge produktet, før der er indhentet en godkendelse af prøven. Entreprenøren skal bevare den godkendte prøve i god, ren tilstand på lokationen. Entreprenøren skal sikre, at det produkt der anvendes i forbindelse med arbejdet, stemmer overens med den godkendte prøve.

### Prøver på det færdige arbejde

Hvor der er angivet, at en prøve af det færdige arbejde er påkrævet i forbindelse med godkendelse, vil godkendelseskravet være relateret til selve prøven (hvis en godkendelse af det færdige arbejde inkluderer dette i fuld, vil dette bære påkrævet separat). Entreprenøren skal indhente godkendelse af de angivne kendetegn for prøven, før de fortsætter med arbejdet. Entreprenøren skal bevare den godkendte prøve i god, ren tilstand på lokationen. Entreprenøren skal sikrer, at alle relevante kendetegn for arbejdet stemmer overens med de godkendte kendetegn for prøven. Entreprenøren skal fjerne prøver som ikke er en del af det færdige arbejde, når disse ikke længere er påkrævet.

### Godkendelser

Hvor, og i det omfang at produkterne eller arbejdet er specificeret for godkendelse, eller arbejdsgiveren instruerer eller kræver at de skal godkendes, skal disse indsendes og overholde alle andre krav, og i forbindelse med de angivne eller antydede kendetegn, enten;

        - For en udtrykkelig godkendelse fra arbejdsgiveren, eller

        - For at matche en prøve der udtrykkeligt var godkendt af arbejdsgiveren, som værende standard for formålet.

### Nøjagtighed

### Nøjagtighed af instrumenter

- Nøjagtigheden af dimensionerne som udtages fra tegningerne er ikke garanteret.

- Entreprenøren skal definere alle nødvendige dimensioner som er påkrævet.

- Entreprenøren skal udelukkende anvende instrumenter og metoder beskrevet i BS 5606,

- Lineære dimensioner: +/-3 mm op til og inklusive 10 m, +/-6 mm over 10 m, og op til og inklusive 30 m.

- Vinkelformede dimensioner: +/-5 mm i 50 m.

- Vertikalt: +/-5 mm i 30 m.

- Niveauer: +/-3 mm pr. enkelt visning op til 60 m.

### Opsætning

Entreprenøren skal kontrollere alle opsætninger af det forberedende arbejde udført af andre ift. dimensionerne på tegningerne, og disse resultater skal nedskrives på en kopi af tegningerne. Entreprenøren skal skriftligt informere arbejdsgiveren om eventuelle uregelmæssigheder, og indhente instruktioner før der fortsættes.

### Nøjagtig af den generelle konstruktion

Kontraktarbejdet skal udføres til de følgende nøjagtighedsniveauer, foruden specifikke eller særlige krav som er specificeret andre steder i kontraktdokumenterne:

Dimensionel nøjagtighed: de maksimale tilladte afvigelser, i det færdige arbejde, for dimensioner og niveauer vist på, eller beregnet fra tegningerne, er:

- Op til 600 mm: +/- 1 mm.

- Over 600 mm og op til 3 m: +/- 3 mm.

- Over 3 m og op til 6 m: +/- 5 mm.

- 6 m og over: +/- 8 mm.

Variabler: de tilladte afvigelser som der henvises til ovenfor, relaterer til, men er ikke begrænset til, de følgende variabler:

Horisontalt:

  - Entreprenøren skal placere et plant niveau ved ethvert punkt eller specificeret punkt, ift. det nærmeste opsætningspunkt på samme gulvniveau.

  - Entreprenøren skal levere alle dimensionerne på niveauet. Vertikalt:

  - Entreprenøren skal levere alle niveauer med henvisning til det nærmeste opsætningspunkt på samme gulvniveau.

  - Entreprenøren skal levere alle dimensionerne i stigning og/eller afsnit.

  - Entreprenøren skal levere alle vertikale (lige) punkter, på ethvert punkt. For de vertikale punkter, er den tilladte afvigelse målt ved de lige vinkler i forhold til de vertikale dimensioner.

Hvor en position, på ethvert niveau, kan lokaliseres med mere end en variabel, skal den mindste tilladte afvigelse anvendes.

### Udseende og tilpasning

Entreprenøren skal arrangere opsætning, opførelse, sidestilling af komponenter og anvendelse af finishes (ved at arbejde inden for designets og specifikationernes praktiske grænser) for at sikre, at der er en tilfredsstillende tilpasning af samlingerne, at der ikke er nogen praktiske eller synlige uacceptable ændringer i niveau, linje eller overflade, og at det færdige arbejde har et tilfredsstillende og jævnt udseende.

Hvor en tilfredsstillende nøjagtighed, tilpasning og/eller udseende af arbejdet med stor sandsynlighed er kritisk eller vanskelig at opnå, skal entreprenøren så tidligt som muligt indhente godkendelse af forslag eller udseendet af de relevante aspekter af det delvist færdige arbejde.

Uden at det berører ovennævnte, og medmindre andet er specificeret, må tolerancerne ikke være større end hvad der angives i BS 5606, tabellerne 1 og 2.

### Færdiggørelse af arbejdet

### Færdiggørelse af arbejdet, generelt

Entreprenøren skal omgående udbedre alle skader når arbejdet er udført.

Entreprenøren skal fjerne alle midlertidige markeringer, afdækninger og beskyttende emballering, medmindre andet er angivet.

Entreprenøren skal omhyggeligt rengøre arbejdsområdet og fjerne alt affald og ekstramaterialer, når arbejdet er udført.

Rengøringsmaterialer og -metoder skal være dem som anbefales af producenterne af de produkter der skal rengøres, og på en sådan måde, at der ikke er skade eller ødelæggelse af andre materialer eller konstruktion.

Entreprenøren skal udbedre mindre fejl i friskmalet/genmalet arbejdet, være omhyggelig med at afstemme farverne til hinanden og børste alle kanter ud. Genmale dårligt markerede områder, så de føres tilbage til passende udgange eller gange.

Entreprenøren skal justere, lette og smøre bevægende dele på det nye arbejde efter behov, for at sikre en nem og effektiv funktion.

# Specifikationer af byggeelementerne

## Gulvbelægning

### Cementbaseret og nivelleret afretningslag

Referencetegninger og materialekoder

Underlag til FF-02 i PAF-ARUP-ZZ-XX-DR-A-3001, 3002 SEKTIONERNE

### Generelle specifikationer

- Base: eksisterende struktur uden fliser/vinyl

- Type af afretningslag: helt ubundet

- Cement: Portland til DS EN 197-1, klasse 42,5 og Portland højovn til DS EN197-1, klasse 42,5

- Sand: i henhold til DS EN 12620+A1

- Nivelleringsgrænse: DS EN 13318.

- Grov aggregat: 10 mm enkeltstørrelse i henhold til DS EN 12620+A1

- Proportioner (cement: samlet aggregat): 1:4 - 5

- Cement til grov aggregat: 1:4 - 5

- Cement: sand: grov aggregat: 1:3,5:1

- Tilsætning: vandreduktion i henhold til DS EN 934-2

- Overflade: roterende jævne overflader udført med en mureske, som grundlag til tynde pladematerialer.

- Fladhed/overfladeregulering: pludselige ujævnheder er ikke tilladt.

- Maksimal tilladt afvigelse under måling: 5 mm under en 2 m lige kant og 3 mm under en 1 m lige kant, hvor gulvoverfladerne inkluderer en støtte eller 5 mm under en 3 m lige kant, og 2 mm under en 1 m lige kant hvor gulvoverfladerne er lagt direkte på afretningslaget.

- Knusemodstand på stedet: i henhold til DS EN 13318.

- Generelt: gulvene skal være passende for de specificerede niveauer og fladhed/regularitet af de færdige overflader.

- Tag hensyn til de tilladte minimale og maksimale tykkelser af afretningslagene.

- Lydfri og uden betydelige revner og mellemrum.

- Renlighed: fjern puds, affald og snavs.

- Fugtindhold: nye betonplader som skal være en del af en fuld eller delvist sammenlimet konstruktion, skal være udtørrede ved at have været udsat for luften i minimum seks uger.

- Når det er nødvendigt, skal der anvendes en hammerproces til at hærde de genforstærkede betonplader, for at fjerne cementslam.

- Forformede adgangskanaler: før afretningslaget installeres, skal det fastgøres til basen og nivelleres i forhold til den færdige gulvoverflade.

### Proprietær

- Materialer, blandeforhold, blandemetode, minimum/maksimal tykkelse af installationen

- Ubondet konstruktion

  - Adskillelse: placer afretningslaget over en dpm plade eller et separat lag.

  - Adskillelseslag: placer på et rent underlag.  Sørg for en fuld dybde af afretningslaget ved endepillerne ved vægge, kolonner osv. Overlap 100 mm ved samlinger.

- Flydende konstruktion

  - Hængende: før der installeres isolering til de flydende afretningslag, skal der placeres en blanding af 1:4 af cement: sand på begge sider af elektrikerrørene.

  - Isolering: installeres med tætte stødsamlinger. Fortsæt til perimeteren af endepillerne for en fuld dybde af afretningslaget.

  - Adskillelseslag: placer over isoleringen og hele vejen på til perimeteren af endepillerne. Overlap 100 mm ved samlinger.

- Afmåling med tætte aggregater.

  - Blandeforhold: specificeret i forhold til vægt.

  - Afmåling: vælg fra:

    - Afmåling i forhold til vægt.

    - Afmåling i forhold til volumen: tilladt baseret på den tidligere fastslåede vægt: volumenforholdet af de anvendte materialer. Brug nøjagtige målebokse. Tillad en opsvulmning af fugtig sand.

- Blanding

  - Tilsætning: anvend ikke tilsætningsstoffer der indeholder kalciumklorid.

  - Vandindhold: det minimale der er nødvendigt for at opnå en fuld kompaktering, tilstrækkelig lav til at forhindre at ekstra vand kommer til overfladen under kompakteringen.

  - Blanding: bland materialerne omhyggeligt for at opnå en ensartet konsistens. Blandinger der ikke er finde, skal blandes i en passende mekanisk omrører. Der må ikke anvendes en omrørertype med frit fald.

  - Konsistens: brug med tilstrækkelig plast for en fuld kompaktering.

  - Færdigblandet retarderet afretningsmørtel: bruges inden for anbefalede arbejdstid, og ved den lokationstemperatur som anbefales af producenten. Må ikke genhærdes.

- Tilladt afvigelse: ±10 mm fra fikseringspunkt (tillad tykkelse af afdækninger).

- Minimal afretningslagafdækning: det laveste punkt er referencepunktet.

- Hældninger: skal være konsistent og jævnt klassificeret. Min. 2 % mod gulvafløb i vådzonerne. Pludselige ujævnheder: ikke tilladt.

- Afvigelse af overflade: mål med en glidemåler fra undersiden af en 2 m lige kant med fødderne placeret tilfældigt på overfladen i henhold til DS EN 13318.

- Generelt: hele området skal omhyggeligt kompakteres.

- Afretningslag med en tykkelse på mere end 50 mm: installeres i to lag med omtrentlig samme tykkelse. Gør overfladen på det kompakterede nedre lag rut, og installér omgående det øvre lag.

- Båsstørrelser: nominelt 5-6 m, maksimalt 10 m. Samlingerne skal være i overensstemmelse med gulvoverfladens materialesamlinger.

- Placering af båssamlinger: koordiner med dem der er påkrævet til basisplader og gulvbelægning.

- Revnekontrolsamlinger

  - Samlingsdybde: halvdelen af tykkelsen på afretningslaget.

  - Applikation: samlingerne skal være flade, horisontale og lige.

  - mureskeskæring: (kun til nivellering af afretningslag) lige efter applikation

  - savskæring: (kun til nivellering og finish af afretningslag) lige efter applikation

- Pakningsbevægelse på samlinger med metalkanter

  - Kantmateriale: vinkelstykke i rustfrit stål.

  - Størrelse: skal passe til dybden af afretningslaget

  - Installation, centrér over samlingerne i basen. Opsæt til det nøjagtige færdige niveau af afretningslaget.

  - Sikker fastgørelse til basen: forsænkede messingskruer ved 600 mm centreringer.

  - Samlingsbredde: skal stemme overens med bredden på den strukturelle bevægelige samling.

  - Forsegling: skal passe til den påkrævede bevægelsestype.

  - Producent/produktreference: skal vælges af underleverandøren og godkendes af arbejdsgiveren.

### Overflade / hærdning

- Tidsperiode: udfør alle overfladehandlingerne ved de optimale tidspunkter i forhold til størkning og hærdning af materialet i afretningslaget.

- Forbudte behandlinger til overflader med afretningslag:

  - Fugtning for at hjælpe med overfladearbejdet.

  - Drysse med cement.

- Finish: en jævn tekstur uden kanter eller trin.

- Generelt: forhindre en for tidlig tørring. Umiddelbart efter installationen skal overfladen beskyttes mod vind, træk og kraftig sollys. Så snart afretningslaget er størknet tilstrækkeligt, skal der afdækkes tæt med polyethylenplader.

- Hærdningsperiode: hold polyethylenpladerne i positionen i minimum den periode som anbefales af producenten af afretningslaget.

- Tørring efter hærdning: tillad en gradvis tørring af afretningslagene. Du må ikke udsætte afretningslagene for kunstige tørreforhold, som vil forårsage revner eller andre sammentrækningsrelaterede problemer.

### Flisebelægning - alle gulve

Referencetegning

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-1001

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-4001

### Generelle specifikationer

- Basis: påfyldningsafretningslag som beskrevet i afsnit 4.1.1

- Forberedelse: i overensstemmelse med producentens specifikationer.

- Producent og produktreference: Evers Keradur/Technica Antrasite-mix R10

- Dimensioner 300x300x8,5 mm med hule gulvpaneler på 105x150x9 mm.

- Trapper skal have tringulvfliser der overholder standard 1550-0373 for skridsikker modstand, og stødtrin skal have matte gule vægfliser, Arkitekt vægflise 1085-0991 for en visuel kontrast.

- Gulvfliser der er skåret til under halv størrelse er ikke tilladt, medmindre det ikke kan undgås.

EN 14411 Bla

| FUNKTIONER | Måleenhed | Middelværdi | Fast værdi | Testmetode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensioner: længde og bredde | % | Overensstemmelse | +/- 0,6 MAKS | +/- 2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Lateral rethed | % | Overensstemmelse | +/- 0,5 MAKS | +/- 1,5 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Hjørnefirkant | % | Overensstemmelse | +/- 0,5 MAKS | +/- 2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Fladhed | % | Overensstemmelse | +/- 0,5 MAKS | +/- 2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Tykkelse | % | Overensstemmelse | +/- 5 MAKS | +/- 0,5 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Vandabsorbering | % | Overensstemmelse | ≤ 0,5 |  | UNI EN ISO 10545-3 |
| Brudstyrke | N | Overensstemmelse | ≥1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm | UNI EN ISO 10545-4 |
| Brudmodul | N/mm2 | Overensstemmelse | ≥35 |  | UNI EN ISO 10545-4 |
| Pletresistent | - | Overensstemmelse | 3 |  | UNI EN ISO 10545-4 |
| Frostresistent | - | Resistent | Anmodning |  | UNI EN ISO 10545-12 |
| Resistent over for kemikalier til husholdningsbrug | - | Overensstemmelse | B MIN |  | UNI EN ISO 10545-13 |

## Skillevægge

Referencetegninger

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-1001

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-2001

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-3001

### Generelle specifikationer

- Aircrete (beton med luftlommer) multiblokke H+H multiplade eller tilsvarende. CE-mærket og certificeret i henhold til EN 771-4.

- Tæthed min. 535 ±15kg/m3

- Tykkelse: 100 mm

- Montering af H+H blokfix, tup, bund og sider

## Vægfliser - omklædningsrum, toiletter og baderum

- Materiale: aminhærdet epoxybelægning med to komponenter. Passende for underlag i kulstofstål, aluminium, beton eller galvaniseret som er korrekt forberedt.

- Overflade: mat RAL 9016

- Basis: aircrete (beton med luftlommer) blokke som beskrevet i afsnit 4.2

- Forberedelse: i overensstemmelse med producentens specifikationer.

- Producent og produktreference: Evers Höganäs Arkitekt 1085-0015

- Dimensioner: 147x147x6 mm

- Vægfliser der er skåret til under halv størrelse er ikke tilladt, medmindre det ikke kan undgås.

| EN 14411 Bla |
| --- |
| FUNKTIONER | Måleenhed | Middelværdi | Fast værdi | Testmetode |
| Dimensioner: længde og bredde | % | Overensstemmelse | +/- 0,6 MAKS | +/- 2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Lateral rethed | % | Overensstemmelse | +/- 0,5 MAKS | +/- 1,5 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Hjørnefirkant | % | Overensstemmelse | +/- 0,5 MAKS | +/- 2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Fladhed | % | Overensstemmelse | +/- 0,5 MAKS | +/- 2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Tykkelse | % | Overensstemmelse | +/- 5 MAKS | +/- 0,5 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Vandabsorbering | % | Overensstemmelse | ≤ 0,5 |  | UNI EN ISO 10545-3 |
| Brudstyrke | N | Overensstemmelse | ≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm | UNI EN ISO 10545-4 |
| Brudmodul | N/mm2 | Overensstemmelse | ≥ 35 |  | UNI EN ISO 10545-4 |
| Pletresistent | - | Overensstemmelse | 3 |  | UNI EN ISO 10545-4 |
| Frostresistent | - | Resistent | Anmodning |  | UNI EN ISO 10545-12 |
| Resistent over for kemikalier til husholdningsbrug | - | Overensstemmelse | B MIN |  | UNI EN ISO 10545-13 |

## Malet væg - gang

MBA N2251AI - hvid, i henhold til Malerfagets Behandlingsanvisning

## Nedsænkede lofte - alle

Referencetegninger

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-2001

### Generel specifikation

- Loftstype: woodcrete (træ og beton), Troldtekt lys natur - ultrafine 1 mm spåner

- Dimensioner: 25x600x600 mm / 25x600x1200 mm

- Loftets understruktur og opbygning skal være i korrosionsbeskyttet metal

- Densitet: min 10,6 kg/m3

- Brand: B-s1,d0 min.

- Kanter: rejfede 5 mm

- Montering: synlige skruer i henhold til procenten af loftet

### Integrerede installationer

- Generelt: placer installationerne nøjagtigt med passende støtte. Justér og nivellér i henhold til loftet og nedsænkningssystemet. Du må ikke reducere præstationen af loftssystemet.

- Små forskruninger: støt med stive bagplader eller på anden passende måde. Du må ikke beskadige eller forvride loftet.

- Udskæringer skal være skarpe og præcise. Kurvede udskæringer med skarp kant / lige udskæringer med en rejfning på 5 mm.

- Støtte: loftssystem.

### Koordination med serviceforskruninger og installationer:

- Lofterne skal designes og bygges så alle serviceforskruninger og installationer som er indikeret på tegningerne kan installeres, for at opnå det ønskede visuelle udseende og uden en forringelse af den specificerede præstation.

- Serviceforskruninger og installationer inkluderer, men er ikke begrænset til det følgende:

  - Airconditiondiffusere

  - Belysningsarmaturer

  - Sprinklerhoveder.

  - Røgdetektorer

  - Højttalere

## Døre

Referencetegninger

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-1001

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-A-2001

### Generelle specifikationer

- Alle fire trædøre skal genbruges og genplaceres uden at påvirke brandklassificeringen.

- Isenkram skal genbruges hvis muligt

- Dørinddækningerne skal være nye så de passer med hvidt

### Matterede glasdøre i de private badebåse

- Glastype: 10 mm fuld hærdet satineret (ætset) glas

- Hængsler: DORMA Tensor selvlukkende i aluminium

Låsemekanisme: ingen

- Dørblad dimension (HxB): 1800x680 mm

- Installation: undersideblad = færdig gulvniveau + 100 mm I henhold til producenten.

## Generelt armatur, møbler og udstyr

### Arbejdsomfang/arbejdsområde

Installation af overtøjskroge leveret af arbejdsgiveren, affaldsspande, sæbeautomater og bænke før aflevering.

## Sanitet

### Toiletter, generelt

- Vægophængt model Ifö Sign 6775

- Installation/montering: afstandskontrol af cisterne i en dobbelt væginstallation før indkøb er påkrævet. I tilfælde af, at en væginstallation ikke er mulig, skal den fritstående model Ifö Spira Art 6240 være det foretrukne valg.

### Håndvaske, generelt

- Alle fire håndvaske ved toiletterne og i omklædningsrummene skal genbruges og genplaceres.

- Den nye vandhane ved bunden af trappen skal være Ifö Spira Square

- Dimensioner: 515x285 mm

# Afviklingsarbejde

Referencetegning

- CHA-ARUP-ZZ-00-DR-S-6002

## Projektbetingelser

- Hvis der stødes på materialer som mistænkes for at indeholde farlige materialer, må disse ikke forstyrres. Arbejdsgiveren skal omgående informeres og der fortsættes i overensstemmelse med den pågældende faresituation.

- Bevar de eksisterende faciliteter som er indikeret til at forblive i service, og beskyt dem mod skader under dekonstrueringen.

- Bevar de brandbeskyttende faciliteter i service under dekonstrueringen.

### Besøg på lokationen før dekonstruering

Vurder metoder og procedurer relateret til nedrivningen, inklusive men ikke begrænset til det følgende:

- Inspicer og diskuter tilstanden af den bygning der skal dekonstrueres.

- Vurder de strukturelle belastningsbegrænsninger for den eksisterende struktur.

- Vurder og afslut planen for dekonstrueringen og bekræft tilgængelighed af materialer, personale, udstyr og faciliteter der er nødvendige for udførelsen og undgåelsen af forsinkelser.

- Vurder krav for det arbejde der udføres af andre entreprenører, og som er afhængige af underlag som blotlægges under dekonstrueringen.

- Vurder områderne hvor den eksisterende konstruktion skal forblive, og dermed skal beskyttes.

- Vurder metoden til at fjerne materialer fra lokationen.

- Vurder transitområde til materialer på lokationen.

### Dekonstrueringsplan

Fremvis en dekonstrueringsplan for arbejdsgiveren.

- Materialeidentifikation: indiker de forventede typer og mængder af materialer som skal bjærges, genbruges og bortskaffes. Indiker disse mængder via vægt eller volumen, men brug samme måleenhed hele vejen.

- Procedure: beskriv dekonstrueringsmetodologi, sekvens og materialehåndtering og procedurer for fjernelse. Inkluder den forventede endelige destination for hvert materiale.

### De eksisterende elementer som skal bevares:

- Dørene i begge ender af gangen

### De eksisterende elementer som skal bortskaffes:

- HWC

### De eksisterende elementer som skal genbruges:

- Fire døre i omklædningsrum og på toiletterne

- Fire håndvaske i omklædningsrum og på toiletterne

- Sæbeautomater, skraldespande osv.

- Bænke og overtøjskroge

### Undersøgelse

- Bekræft, at forsyningsværk er frakoblet og proppet.

- Undersøg de eksisterende forhold og korrelér med de indikerede krav for at bestemme omfanget af den påkrævede dekonstruering.

- Lav en inventarliste og nedskriv tilstanden af de elementer der skal fjernes og bjærges.

- Undersøgelse af eksisterende forhold: nedskriv de eksisterende forhold ved at bruge billeder eller video før arbejdet udføres.

- Udfør undersøgelser idet arbejdet skrider frem, for at detektere farer som skyldes dekonstrueringsaktiviteter.

### Forsyningsværkinstallationer og mekaniske/elektriske systemer

- Eksisterende installationer/systemer: Bevar de installationer/systemer som er indikeret til at forblive i service, og beskyt dem mod skader under dekonstrueringen.

- Installations-/systemkrav: find, identificer, ffrakobl og forsegl eller prop indikerede forsyningsværksinstallationer og mekaniske/elektriske systemer.

### Forberedelse

- Lokationsadgang og midlertidige kontroller: udfør dekonstrueringsaktiviteterne med en minimal effekt på veje, gader, fortove, stier og andre tilstødende og anvendte faciliteter.

- Midlertidige faciliteter: sørg for midlertidige barrikader og andet beskyttelsesudstyr for at forhindre skader på arbejdere og genbrugsmaterialer.

- Sørg for beskyttelse af arbejderne, så de kan bevæge sig sikkert rundt omkring dekonstrueringsområdet.

- Sørg for vejrbeskyttelse af alt genbrugsmateriale (og elementer som skal genbruges) før, under og efter dekonstruering.

- Midlertidig afstivning: sørg for og bevar afstivning, støtte og strukturel støtte efter behov, for at bevare stabiliteten og forhindre bevægelse, bundfældning eller kollaps af konstruktionen og overflader som skal bevares.

- Styrk eller tilføj nye støtter efter behov under dekonstrueringsprocessen.

### Dekonstruering

- Generelt: dekonstruer og fjern den eksisterende konstruktion i overensstemmelse med de materialer der er identificeret i dekonstrueringsplanen til at blive fjernet. Anvend de påkrævede metoder til at gennemføre arbejdet inden for begrænsningerne af de lovgivende bestemmelser, og som følger:

- Udfør dekonstrueringen systematisk, fra højt til lavt niveau. Gennemfør dekonstrueringsaktiviteterne over hver etage eller niveau, før støttevangerne forstyrres på niveauet/etagen under.

- Skær omhyggeligt alle åbninger og huller så de er lige, firkantede og i overensstemmelse med de påkrævede dimensioner. Anvend udskæringsmetoder der mindst muligt vil beskadige den konstruktion der skal forblive, eller en tilstødende konstruktion. Brug håndværktøj eller mindre elektrisk værktøj designet til savning, opbrækning eller slibning, ingen hamre eller hakning, for at minimere forstyrrelser på tilstødende overflader. Afdæk midlertidigt de åbninger der skal bevares

- Skær eller bor fra den blotlagte eller færdige side og ind i de afdækkede overflader, for at undgå ødelæggelsen af eksisterende. færdige overflader.

- Der må ikke anvendes skærebrændere før arbejdsområdet er ryddet for brandbare materialer. I aflukkede områder, såsom kanaler og rør, skal tilstand og indhold af det skjulte område bekræftes, før flammeskærende aktiviteter påbegyndes. Sørg for bærbare brandslukningsenheder under flammeskærende aktiviteter.

- Sørg for passende ventilering når der anvendes skærebrændere.

- Fjern forfaldne, skadedyrsangrebne eller på anden måde farlige eller uegnede materialer, og bortskaf dem omgående væk fra lokationen i overensstemmelse med alle føderale, statslige og lokale bestemmelser.

- Fjern de strukturelle vangestolper på en sådan måde, at de bevarer deres højeste værdi.

- Find dekonstrueringsudstyr og fjern affald og materialer så der ikke er en overdreven belastning på støttevægge, gulve eller ramme.

- Bortskaf omgående nedrevne elementer og materialer.

- Bjærgne elementer:

  - Sortér og organisér bjærgne materialer idet de fjernes fra strukturen.

  - Indpak, kom i kasser eller sammenbind materialerne for at holde dem organiseret og på et sted.

  - Opbevar elementerne i et sikkert og vejrbeskyttet område, indtil de kan fjernes fra lokationen eller transporteres til ejeren.

- Transportér elementerne til arbejdsgiverens opbevaringsområde, som er udpeget af arbejdsgiveren.

- Beskyt elementerne mod skader under transport og opbevaring

- Eksisterende elementer som skal bevares: beskyt den konstruktion som er indikeret til at forblive mod skader og tilsmudsning under dekonstrueringsaktiviteterne. Når det tillades af arbejdsgiveren, kan elementerne flyttes til en passende, beskyttet opbevaringslokation under dekonstrueringen, hvorefter de rengøres og genmonteres i deres originale placeringer når dekonstrueringsaktiviteterne er gennemført.

### Bortskaffelse af nedrevne materialer

- Generelt: foruden de elementer eller materialer som er indikeret til genbrug, genanvendelse, geninstallation eller som på anden vis er indikeret til at forblive arbejdsgiverens ejendom, skal de nedrevne materialer fjernes fra projektlokationen og bortskaffes juridisk korrekt.

- Nedrevne materialer må ikke opsamles på lokationen.

- Fjern og transportér affald på en sådan måde, at det forhindrer spild på tilstødende overflader og områder.

- Fjern affald fra hævede dele af bygningen med en sliske, kran eller andet udstyr som kan overføre affaldet med et kontrolleret fald.

- Afbrænding: nedrevet materialer må ikke afbrændes.

### Rengøring

- Rengør tilstødende strukturer og forbedringer for støv, snavs og affald som skyldes dekonstrueringsaktiviteterne. Returnér de tilstødende områder til den tilstand de var i, før dekonstrueringsaktiviteterne begyndte.

### Kompatibilitet af eksisterende og nye elementer

- Hvis en genbrugt element anvendes sammen med et nyt element af samme produkt, skal det sikres at de visuelt er tilpasset så godt som muligt. For eksempel: farver, teksturer, blankhed osv.

Bilag A

Maling

Kategori

Underlag

Forventet udfald

Funktionsklasse

Behandlinger

Indvendig

Porebeton, vægplade (multiplade)

Pladekvalitet skal være angivet. Vægplade ("multiplade"), hvor fuger, huller, revner og skår er udfyldt til plan flade, og samlinger udjævnet ved 10 cm bred spartling pr. 1 mm spring - i tørre rum: med gipspuds - i vådrum: med cementbundne materialer. Der må maks. være 2 huller med diameter op til 15 mm eller en ridse på 0,2 mm bredde og 3 cm længde pr. vægplade.

Spartlingerne skal være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med karborundumsten nr. 80. Der kan forekomme et par huller op til 15 mm i diameter eller en enkelt ridse pr. elementflade. Overflade og udbedringer skal være hvidtør inden malerarbejdet kan påbegyndes og - uden at blive ødelagt - kunne slibes med karborundumsten nr. 80. Hvis der er foretaget reparationsudbedringer i porerbetonenpladen, må disse ikke være afvigende fra det øvrige underlag. Samlinger skal, inden malerentreprenør overtager underlaget, være udjævnet ved 10 cm bredspartling pr. 1 mm spring.

Det kan, på grund af underlagets beskaffenhed, være nødvendigt med tilkøb af supplerende spartlinger. Dette kan klarlægges ved udførelse af prøvefelter.

Glat, Udfyldt og Beklædt flade

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.

III Høje funktionelle krav

Let slibning før malerbehandling Pletspartling: Sandspartelmasse

- g. Fuldspartling: Sandspartelmasse Slibning/Filtsning

Grunding.: Plastgrunder microdisp.

Opsætning af væv i: Plastvævklæber

Valg af væv: Filt alm.

Vævgrunder: Vævgrunder

- g. Maling: Acrylplastmaling mat

Vedligeholdelse

Overførselskode

Kommentar

Generelle forhold

V2067A1

MBA-607SNP706

UN gang

Prøvningsmetode:

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

Kulørskifte og glanstrin:

Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:

Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.

Negative porehuller:

Negative porehuller kan ikke forventes lukket med almindelig malerbehandling, medmindre der tilvælges beklædning i form af tapet, filt eller lign.

Planhedsafvigelser:

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.