ESTACION METEOROLOGICA TELEMETRICA

Descripción

PLATAFORMA COLECTORA DE DATOS

Data Recorder, 8310 With Nema Enclosure and Satlink 3 DCP 8310 Sutron. N S, Registradora de datos tipo 8310, con transmisor satelital tipo SatLink-3-SL3- I, y velocidades de transmisión de 300 y 1200 bps. Microprocesador de baja potencia (de 1 a 5 Watts). Memoria con capacidad de expansión de 64,000 lecturas o mas Despliegue Visual: debe estar equipada con una pantalla frontal, con capacidad de programar el tiempo para que automáticamente se apague, a fin de ahorrar energía. Con Antena de GPS (668000-52/ Trimble)

TORRE TRIANGULAR METALICA CON BASE CUADRADA (30 PIES)

Con mástil de 30 pies aprox. de acero galvanizado Con placa metálica en la base y sistema de bisagra Tipo Espacial triangular con celosía 1/4" de refuerzo

SISTEMA PARARAYOS PARA TORRE TRIANGULAR METALICA CON BASE CUADRADA (30 PIES)

Sistema protector de rayos (protector lightning system), Con pararrayos y cable a tierra; incluye Kit para montaje de sensores

PANEL SOLAR

Panel Solar de 85 a 100 watts no regulados. Con accesorios para montaje y Cable de 6 mts. para conexión (de panel a batería de respaldo) tipo BELDEN-M 9409 1PR18. Con Regulador de voltaje (Entrada de 20 VDC y salida de 12 VDC a 12 Amp/h) con Terminales (2 de Panel Solar y 2 de Batería)

ANTENA SATELITAL TIPO YAGI

Antena Satelital GOES tipo Yagui (Crossed Yagi Antenna). De 401.8 MHz y 10 dB de ganancia. Con alma y elementos de acero inoxidables.

RADIO TRANSMISOR SATELITAL SATLINK 3

Transmisor Satelital SaltLink-3-SL3-1 (Transmitter/Logger (HDR)) 300 - 1200 bps compatible con Registradora de datos tipo 8310 Velocidades de transmisión de 300 y 1200 bps. Capacidad de enviar la información a satélites GOES Programar desde el display y/o desde tablero. Contar con la aprobación y certificación de NOAA/NESDIS Con Antena de GPS (668000-52/ Trimble)

SENSOR DE VIENTO

Sensor de Viento (Prop & Vane Wind Sensor/Young) Medición de Velocidad/Dirección (WS/WD) de viento, hélice de giro Rango de 0-100m/s Carcasa termoplástica con acero inoxidable u otro material resistente a la intemperie. Incluye: 100 pies de cable 3 pares de 22AWG blindados, conector militar tipo MS kit para montaje

SENSOR DE PRESION ATMOSFERICA

Sensor de presión Atmosférica (Accubar Barometric Pressure Sensor /5600-0120-3C) Con conexión para RS-232 salidas SD1 -12 & análoga 0.5VDC Outputs. Incluye cables, conectores, militares tipo MS Kit para montaje.

POLYPHASER

Protector Coax (Protector Lightning Coax, Flange) (8111-1099-1) Modelo: IS-50NX-C0 Flange NF-NF Con cable del tipo multistrike, de aluminio anodizado, Protección entre 1.5 y 700 Mhz.

REGULADOR DE VOLTAJE PARA PANEL SOLAR

Regulador De Voltaje 12 VDC Y 8 Amperios

SHELTER FIBRA DE VIDRIO

Caja tipo Shelter (caja NEMA4) De fibra de vidrio resistente a la intemperie (20" Wx24” H x 10" D). Incluye cables, protección de voltaje y conectores tipo MS. Tamaño Aproximado: Ancho 20" x Alto 24'' x profundidad 10"

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA (ELECTRONICO)

Sensor At /Rh (Sensor De Temperatura Y Humedad Relativa Rotronic) - Modelo HC2A-S3 Rango de operación -50-100ºC 0-100% RH Con 15 pies de cable (5600-0316-1) Conector MS

PLUVIOMETRO ELECTRONICO

Pluviómetro (Rain gauge metric) De Acero inoxidable Incluye cable de conexión del sensor a la DCP Sensibilidad: 1 tip / 0.008" (0.2032 mm) Exactitud: ± 1 .27 cm/hr a ± 5.08 cm/hr)

PIRANOMETRO ELECTRONICO

Piranómetro (WMO First Class /5600-0601) Electrónico de primera clase, certificado por la OMM. Carcasa de acero inoxidable, plástico u otro material resistente a la intemperie. Con Rango de medición de 0 a 2000 watts/m 2. Con resolución de 1 watts/m 2. Incluye cables, conectores militares tipo MS y kit para montaje

SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HOJA

Sensor De Humedad De Hoja (Leaf Wetness Sensor) -Modelo PHYTOS 31 Incluye 30m. cable Tiempo de medición: 10ms Entorno operativo: -20 to 60°C Dimensiones de la sonda: 11.2cm x 5.8cm x .075 cm Tipo de conector: Enchufe de 3.5 mm o "coleta" opcional adaptador (cables de plomo pelados y estañados) Alimentación de 2.5VDC @ 2mA, to 5VDC @ 7mA

SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE SUELO

Sensor De Humedad Del Suelo (Soil Moisture Sensor) Modelo ECH2O EC-5 Incluye 10 m. cable Tiempo de medición: 10 ms EC-5: Al menos 0.03 m3 / m3 todos los suelos, hasta 8 dS / m calibración específica del suelo Con: ± .02 m3 / m3 (± 2%) EC-5: 0.001 m3 / m3 VWC en suelo mineral, 0.25% en crecimiento medio Rango de Medición: 0 a 40% VWC Tipos de conector: Enchufe de 3.5 mm o pelado y estañado Alimentación: 2.5VDC @ 2mA a 5VDC a 7mA

Garantía requerido:  Dos años.

Capacitación: Para al menos 4 personas.

Lugar de entrega: Almacén Central del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, calle y colonia Las Mercedes, Edificios MARN, San Salvador.

Tiempo de entrega: 60 días.