Questions & Answers

RFQ 16-22 Implementation of Energy efficiency measures in family houses Pljevlja – thermo insulation of façade;  Izvođenje mjera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u Pljevljima – termoizolacija fasada na 29 objekata;

Q1:Staklo paket je od dvostrukog stakla sa hermetički zatvorenim argonom (90%) u međuprostoru, ukupne debljine 24(4+16+4)mm. Zahtjevana akustičnost vrata I prozora sa zastakljenim krilom iznosi 30-34dB ( I klasa ). Proizvođač bravarije tvrdi da staklo ovih karakteristika ne zadovoljava traženu akustičnost, te da bi u tom slučaju trebalo biti dvostruko staklo ukupne debljine 26(6+16+4)mm. Da li se prilikom pripreme ponude I definisanja cijene treba pridržavati opisa iz predmjera I projektnog zadatka da staklo bude ukupne debljine 24mm ili pak 26mm?

Odgovor:

Minimalna tražena debljina stakla je 24mm, dimenzija 4-16-4 mm. U korigovanom predmjeru je izostavljen zahtjev da staklo bude punjeno argon gasom – što ne sprečava ponuđače da isti ponude.  Zahtjev za akustičnost vrata je brisan iz predmjera.

__________________________________________________________________________ Q2.	U predmjerima su data dva tipa ulaznih vrata sa termoprekidom I bez termoprekida. Međutim I jedna I druga vrata imaju u opisu iste karakteristke I isti koeficijent termičke provodljivosti. Konkretno ima dvoje vrata bez termoprekida (korisnik Emina Ašćerić I korisnik Radojka Dragaš). Da li vrata zaista treba da budu bez termoprekida, ili je u pitanju greška?

Odgovor

Sva vrata predviđena predmjerom su sa termoprekidom sa izuzetkom vrata na kući Emine Ašćerić. Konkretno kod gospodje Asceric, vrata bez termoprekida su planirana na prostoriji koja služi kao ostava koja je odvojena od cjeline objekta i koja se ne koristi se često u toku godine. Samim tim, kada su bez termoprekida, zanemarljiv je koeficijent provodljivosti toplote na toj prostoriji, tako da su u ovom posebnom slucaju jedna vrata sa termoprekidom a druga bez.

___________________________________________________________________________

Q3.	Nepoznat je detalj PVC klupice prozora koja se postavlja sa unutrašnje strane. Najčešće upotrebljavana varijanta su klupice debljine 20mm sa unutrašnim rebrima. Širina je nepoznata.

Odgovor

Klupica je brisana iz korigovanog predmjera.

___________________________________________________________________________

Q4.	Određeni prozori imaju roletne. Nije specificarno od kog materijala su izrađene roletne I način ugradnje I otvaranja. Da li se roletne ugrađuju skupa sa prozorom sa kutijom koja se nalazi iznad prozora u gabaritima građevinskog otvora? Za ovaj projekat predlažemo PVC roletne sa PVC kutijom sa otvaranjem povlačenjem trake, bijele boje.

Odgovor

Detaljno pojašnjenje ovog pitanja je dato u dopunjenoj specifikaciji materijala i radova u korigovanom predmjeru za svaki objekat pojedinačno. Roletne se rade od PVC-a sa kutijom od PVC-a i kanapom za otvaranje.

Q5:

Odgovor: Potrebno je predstaviti iskustvo na realizaciji 10 projekata sličnih po kompleksnosti i vrijednosti, ne nužno broj realizovanih ugovora.

Q6:

Odgovor:

Odabrani izvođač će biti u obavezi da svaki objekat dodatno premjeri prije početka radova i u slučaju utvrđenih razlika u odnosu na predmjer o tome pisanim putem obavijesti stručni nadzor, kako bi na osnovu toga UNDP adekvatno reagovao, u smislu korekcije ugovorene vrijednosti. Eventualne opravdane dodatne troškove neće snositi krajnji korisnik.

Q7:

Odgovor:

Detaljno pojašnjenje ovog pitanja je dato u dopunjenoj specifikaciji materijala i radova u korigovanom predmjeru za svaki objekat pojedinačno.

Q8:

Odgovor:

Detaljno pojašnjenje ovog pitanja je dato u dopunjenoj specifikaciji materijala i radova u korigovanom predmjeru za svaki objekat pojedinačno.

Q9:

Odgovor: u tenderu RfQ 13, rok za završetak bravarskih radova je produžen na 10.08.2022. godine a rok za završetak fasaderskih radova na 30.09.2022.

U tenderu RfQ 16, rok za završetak fasaderskih radova nije pomjeren, ostaje do 31. oktobra 2022. godine.