ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición de equipos metalúrgicos para la MAPE

con fines de reducir y/o eliminar el uso de mercurio

1. Antecedentes

En el marco del proyecto “Gestión Integrada del Mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú – planetGOLD Perú” se requiere la adquisición de 21 equipos para procesamiento metalúrgico que garanticen la reducción y/o eliminación progresiva del mercurio y permita mejorar la recuperación aurífera. 15 en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel (Zona 1) y 6 en el distrito de Cháparra (Zona 2), pertenecientes a la región Arequipa.

2. Especificaciones Técnicas

Zona 1:       Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel

Cantidad:   15 (distribuidos según siguiente detalle)

| Bienes y servicios que se suministrarán y especificaciones técnicas | Su Oferta: | Detalles o comentarios sobre los requisitos relacionados |
| --- | --- | --- |
|  | Si cumplimos (detallar en caso superar) | No podemos cumplir (indicar discrepancias) |  |
| ZONA 1 - Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel |  |  |  |
| Ítem 1: (01) FAJA TRANSPORTADORA |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Capacidad: | 1 t/h |  |  |  |
| Largo: | 8 m |  |  |  |
| Ancho: | 1 pulg. |  |  |  |
| Espesor: | 5/8 pulg. |  |  |  |
| Potencia de motor: | 3.6 HP |  |  |  |
| Polea de cola y cabeza: | 20 Pulg. |  |  |  |
| Polines de retorno: | 20 pulg. largo X 4 pulg. Diámetro |  |  |  |
| Polines de carga. | Un juego cada metro. |  |  |  |
| Polines guía: | estándar |  |  |  |
| Ítem 2: (01) TOLVA DE FINOS |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Capacidad: | 5 tn |  |  |  |
| Forma: | Tronco cónica |  |  |  |
| Dimensiones: | Ancho: 1.5m, Largo: 1.5 m, Alto: 1.5m |  |  |  |
| Estructura: | Acero simple o fierro dulce de 3/8 pulg de espesor |  |  |  |
| Chute: | de 10 pulg. X 10 pulg, tipo compuerta |  |  |  |
| Ítem 3: (06) TANQUES AGITADORES |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Capacidad: | 1 m3 |  |  |  |
| Motor: | 5.5 HP |  |  |  |
| Sistema de trasmisión: | 2 fajas en “V” con juego de poleas |  |  |  |
| Árbol con impulsor: | 40 cm de la base y eje de 3pulg de diámetro |  |  |  |
| % solidos: | 30 |  |  |  |
| Forma: | Cilíndrica |  |  |  |
| Diámetro: | 1 m |  |  |  |
| Altura: | 1 m |  |  |  |
| Estructura: | Acero simple o fierro dulce de 3/8 pulg. |  |  |  |
| Descarga: | por la base con codo de 2.5 pulg. Diámetro Y 90 grados de ángulo de descarga |  |  |  |
| Base: | ligeramente cónica. |  |  |  |
| Ítem 4: (05) MESAS GRAVIMÉTRICAS TIPO WIFLEY O SIMILAR |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Capacidad: | 15 baldes o 525 kg por día |  |  |  |
| Dimensiones: | Largo: 2 m, Ancho: 0.75 m, Alto: 1.10 m |  |  |  |
| Especificaciones de motor: |  |  |  |  |
| Componentes de la mesa gravimétrica: | Soporte metálico |  |  |  |
|  | Bandeja de fibra |  |  |  |
|  | Sistema de tuberías |  |  |  |
|  | Variador de frecuencia |  |  |  |
|  | Motor trifásico |  |  |  |
|  | Caja de control eléctrico |  |  |  |
| Capacidad de procesamiento y vida útil: | Entre 4 a 6 toneladas/día en una jornada ordinal de 8 horas de trabajo. |  |  |  |
|  | La mesa gravimétrica cuenta con una vida útil de 10 años. |  |  |  |
| Ítem 5: (02) TAMBORES PELETIZADORES |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Motor: | 12 HP trifásico |  |  |  |
| Capacidad: | 30 a 40 t/d |  |  |  |
| Dimensiones: | Diámetro: 0.65 m diámetro y Longitud: 1.8 m |  |  |  |
| Sistema de trasmisión: | Fajas en V con juego de poleas |  |  |  |

Zona 2: Distrito de Cháparra

Cantidad:   6 (distribuidos según siguiente detalle)

| Bienes y servicios que se suministrarán y especificaciones técnicas | Su respuesta | Detalles o comentarios sobre los requisitos relacionados |
| --- | --- | --- |
|  | Si cumplimos (detallar en caso superar) | No podemos cumplir (indicar discrepancias) |  |
| ZONA 2 - Distrito de Cháparra |  |  |  |
| Ítem 1: (01 CHANCADORA DE QUIJADA 6” X 8” (Tipo Denver) |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Medida 6’X 8’ |  |  |  |
| Carcasa fabricada con plancha estructural ASTM A-36 de 1” de espesor con nervios de refuerzo de la misma medida. |  |  |  |
| Eje excéntrico de Acero Bonificado Boehler. |  |  |  |
| Rodamiento de rodillo autoalineante muelas de trituración de acero al manganeso. |  |  |  |
| Motor eléctrico de 10 HP en 1,750 RPM. |  |  |  |
| Ítem 2: (01) MOLINO DE BOLAS DE 3’X 3’ |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Medida 3’X 3’ |  |  |  |
| Carcasa fabricada con plancha estructural ASTM A-36 de 1” de espesor. |  |  |  |
| Tapas laterales de Plancha estructural en calidad ASTM A-36 ¾” de espesor. |  |  |  |
| Catalina de Acero. |  |  |  |
| Cardan de Acero con eje de 2” ½ de Ø, acoplado a motor perolero chino. |  |  |  |
| Ítem 3: (01) AGITADOR 3’X 3’ |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Medida 3’X 3’ |  |  |  |
| Fabricado con plancha estructural en calidad ASTM A-36 de 5/16 de espesor |  |  |  |
| Anillo de refuerzo para la parte superior del tanque con canal “U” de 2”. |  |  |  |
| Puente soporte del árbol de agitación con Viga “H” de 3 x 6” |  |  |  |
| Árbol de agitación fabricado con tubo SCH 080 de 2” de Ø impulsor de 4 alabes forrado con caucho anti abrasivo tubo desarenador de 3” de Ø |  |  |  |
| Sistema de transmisión del árbol por poleas y fajas. |  |  |  |
| Motor eléctrico de 10 HP de 1,750 RPM. |  |  |  |
| RPM del tanque 200 RPM. |  |  |  |
| Ítem 4: (01) CANALETA METÁLICA |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| De forma trapezoidal, de 6 m de largo por 0.40 m. de alto construido en plancha estructural de ¼” de espesor, con estructura metálica para manejo de pendiente. |  |  |  |
| Ítem 5: (01) RETORTA |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Para obtención de oro refogado y recuperación de mercurio, con capacidad para tratar 20 kg. de amalgama. |  |  |  |
| Material de fabricación de acero Inoxidable, tapa de cierre hermético. |  |  |  |
| Horno a gas revestido de ladrillo refractario. |  |  |  |
| Serpentín condensador de vapores de mercurio, acoplado a tapa de retorta. |  |  |  |
| Ítem 6: (01) GENERADOR DE ENERGÍA |  |  |  |
| Marca |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |
| Potencia 50 Kw |  |  |  |
| Trifásica y monofásica. |  |  |  |
| Tipo de combustible: petróleo. |  |  |  |

3. Descripciones adicionales de los equipos

Se debe considerar, lo siguiente:

| Característica | Descripción | Cumple / No cumple (Detallar oferta) |
| --- | --- | --- |
| Procesamiento del material | Los equipos complementarán y optimizarán el circuito de beneficio de los beneficiarios del proyecto planetGOLD Perú, para realizar la recuperación del oro de manera más eficiente, deberá ser instalado en un sistema cerrado que asegure la recirculación del agua y evite perdidas de oro durante el ciclo de concentrado del oro. |  |
| Abastecimiento de energía | Los equipos deberán contar con un sistema de alimentación eléctrica variable capaz de ser abastecido por energía trifásica o monofásica dependiendo de las condiciones de cada organización minera. |  |
| Eficiencia de recuperación aurífera | Los equipos, en su conjunto, por zona, y de acuerdo con el circuito de procesamiento, deberán tener una eficiencia de recuperación de oro superior al 80%. |  |
| Obtención del producto final | Los equipos deberán permitir obtener un oro tipo bullón. |  |
| Referencia de Uso de los equipos: | Los equipos deben contar con las capacidades para trabajar en zonas de altura (1,000 – 3,000 m.s.n.m.) y las propuestas pueden considerar equipos de características o funciones similares. |  |
| Capacitación sobre el uso y manejo de equipos | El contratista debe brindar la capacitación sobre el uso, manejo y calibración de los equipos, proporcionando manuales o guías u otros elementos comunicacionales que permitan complementar la capacitación. |  |

4. Requisitos de Entrega de los Equipos

| Requisitos de entrega |
| --- |
| Plazo de entrega | No mayor a treinta (30) días calendario (contados a partir del día siguiente de recibido y/o aceptada la orden de compra) Incluye: Entrega de bienes y realizará la instalación, capacitación y puesta en marcha. |
| Términos de entrega (INCOTERMS 2020) | ☐ DDP / Arequipa |
| Despacho de Aduana (debe estar asociado al INCOTERM) | ☐ No aplica |
| Lugar de entrega | En Organizaciones mineras aliadas del proyecto, ubicados en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel y en el distrito de Chaparra. |
| Distribución de los documentos de envío (si utiliza un Agente de Carga/ Transportista) | ☐ No aplica |
| Requisitos de empaque | El contratista bajo su propia responsabilidad y cargo modulará y embalará los bienes, asegurando la correcta entrega del equipo hasta el destino final. |
| Capacitación en operación y mantenimiento | El contratista debe desmontar el equipo, instalarlo y brindar la capacitación a las personas designadas. Dejando todo en perfecto estado de funcionamiento. |
| Plazo de garantía | Garantía comercial de 12 meses, que se computará a partir del día siguiente de otorgada la conformidad por la adquisición de los bienes. Alcance de la garantía: Contra defectos de diseños y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenas al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Condiciones de la garantía: La garantía será de ejecución inmediata. Dicha garantía deberá cubrir el cambio de partes y la reparación completa de la unidad por averías anormales en la operación por parte del contratista. |
| Requisitos de servicio posventa y asistencia técnica local | El contratista deberá tener la capacidad de brindar el servicio de venta de repuestos y asistencia técnica in situ cada vez que sea requerido en un plazo de tres años posterior a la instalación y puesta en marcha de los equipos. |
| Método de transporte preferido | El transporte para llevar los equipos hasta su destino final debe ser terrestre y ser cubierta por el contratista |
| Otros | Todos los bienes deben incluir manuales en idioma castellano (español latino u oficial del Perú) en versión tanto impresa como digital (usb). Los manuales deben contener aspectos técnicos, características, recomendaciones y cuidados para el uso y conservación de los bienes. |
| Conformidad de la Recepción de los Equipos | El profesional responsable del proyecto planetGOLD Perú en coordinación con la DCCSQ del MINAM, brindará en primera instancia su conformidad para poner en consideración y aprobación del Coordinador Nacional del Proyecto planetGOLD, para lo cual se emitirá un informe de conformidad sobre el bien adquirido. |

# ANEXO 2 A LAS BASES: FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario, incluyendo el Perfil de la Compañía y la Declaración del Oferente, lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 3: Oferta Técnica y Financiera. El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | PNUD/SDC-056/2022 | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

Perfil de la empresa

| Descripcion | Detalle de la información |
| --- | --- |
| Nombre legal del Oferente o entidad principal de las empresas asociadas | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Nombre del Representante Legal | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Dirección legal completa | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Número de RUC | Haga clic o pulse aquí para escribir número. |
| Sitio web | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Año de Constitución/Registro | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Datos del contacto en caso de consultas (nombre, dirección electrónica, número telefónico) | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Es una empresa registrada en UNGM como Proveedor? | ☐ Si ☐ No En caso afirmativo, Inserte su número de Proveedor en UNGM |
| Certificación de Calidad (Ej: ISO 9000 o equivalente) (en caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Dispone de alguna acreditación como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente relacionada con el medio ambiente? (En caso afirmativo, proporcione una copia del certificado válido) | ☐ Si ☐ No |
| Demuestra su empresa un compromiso significativo con la sostenibilidad a través de otros medios, por ejemplo, documentos de política interna de la empresa sobre el empoderamiento de la mujer, energías renovables o membresía en instituciones comerciales que promueven estos temas? (En caso afirmativo, proporcione una copia) | ☐ Si ☐ No |
| ¿Su empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas? | ☐ Si ☐ No |
| Información bancaria | Nombre del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. IBAN: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. SWIFT/BIC: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Moneda de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Número de la Cuenta: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

| Experiencia previa relevante: 3 contratos/OC |
| --- |
| Nombre de contrato/OC previo | Detalles de contacto del cliente y de referencia, incluido el correo electrónico | Monto del contrato | Período de actividad | Tipo de actividades realizadas |

Nota: adjuntar la documentación de sustente que permita validar las experiencias (copias de contratos/ordenes de compra, conformidad del servicio/entrega del bien)

Declaración del Oferente

| Si | No |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Requisitos y Términos y Condiciones: Nosotros hemos leído y entendido completamente la SDC, incluida la Información y los Datos de la SDC, los requerimientos, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. Confirmamos que el Oferente acepta regirse por ellos. |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros confirmamos que el Oferente tiene la capacidad, y las licencias necesarias para cumplir o superar en su totalidad los requerimientos y que se estará disponible para entregar durante el período del Contrato correspondiente. |
| ☐ | ☐ | Ética: al presentar esta Cotización, garantizo/garantizamos que el Oferente: no ha celebrado ningún arreglo inadecuado, ilegal, colusorio o anticompetitivo con ningún Competidor; no se ha acercado directa o indirectamente a ningún representante del Comprador (que no sea el Punto de Contacto) para presionar o solicitar información en relación con la SDC; no ha intentado influir o proporcionar ninguna forma de incentivo, recompensa o beneficio personal a ningún representante del Comprador. |
| ☐ | ☐ | Confirmo/confirmamos que me comprometo a no participar en prácticas prohibidas, o cualquier otra práctica no ética, con las Naciones Unidas o cualquier otra Parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo, reputacional u otro riesgo indebido para las Naciones Unidas y hemos leído el Código de Conducta para proveedores de las Naciones Unidas https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct y reconocer que proporcionamos los estándares mínimos que se esperan de los proveedores de las Naciones Unidas. |
| ☐ | ☐ | Conflicto de interés: Yo/nosotros garantizamos que el Oferente no tiene ningún conflicto de intereses real, potencial o percibido al presentar esta cotización o al celebrar un contrato para cumplir con los requisitos. Cuando surja un conflicto de interés durante el proceso de solicitud de cotización, el Oferente lo informará inmediatamente al punto de contacto del contratante. |
| ☐ | ☐ | Prohibiciones, sanciones: Yo/Nosotros declaramos que nuestra empresa, sus afiliadas o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros de JV/Consorcio o subcontratistas o proveedores de cualquier parte del contrato, no están sujetos a la prohibición de adquisiciones de las Naciones Unidas, incluidos, entre otros, a prohibiciones derivadas de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no han sido suspendidas, inhabilitadas, sancionadas o identificadas de otra manera como no elegibles por ninguna Organización de las Naciones Unidas o el Grupo del Banco Mundial o cualquier otra organización internacional. |
| ☐ | ☐ | Quiebra: Yo/Nosotros no nos hemos declarado en quiebra, no estamos involucrados en procedimientos de quiebra o administración judicial, y no hay sentencia o acción legal pendiente en nuestra contra que pueda perjudicar las operaciones en un futuro previsible. |
| ☐ | ☐ | Período de validez de la oferta: Confirmo/Confirmamos que esta cotización, incluido el precio, permanece vigente para la aceptación durante la validez de la oferta (mínimo 90 días). |
| ☐ | ☐ | Yo/Nosotros entendemos y reconocemos que ustedes no están obligado a aceptar ninguna Cotización que reciban, y certificamos que los productos ofrecidos en nuestra Cotización son nuevos y sin uso. |
| ☐ | ☐ | Al firmar esta declaración, el signatario a continuación representa, garantiza y acepta que ha sido autorizado por la empresa Oferente para realizar esta declaración en su nombre. |

Firma:

Nombre:     Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Cargo:          Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Fecha:  	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

ANEXO 3 a las Bases: OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

Se solicita a los Oferentes que completen este formulario, lo firmen y entreguen como parte de su cotización junto con el Anexo 2:  Formulario de Oferta.  El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones.

| Nombre del Oferente: | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |
| SDC Referencia: | PNUD/SDC-527/2022 | Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |

ZONA 1 – Distrito Mariano Nicolás Valcárcel

| Moneda de la oferta Haga clic o pulse aquí para escribir texto. INCOTERMS: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- |
| Item No | Descipción | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| 1. | FAJA TRANSPORTADORA | unidad | 1 |  |  |
| 2. | TOLVA DE FINOS | unidad | 1 |  |  |
| 3. | TANQUES AGITADORES | unidad | 6 |  |  |
| 4. | MESAS GRAVIMÉTRICAS TIPO WIFLEY O SIMILAR | unidad | 5 |  |  |
| 5. | TAMBOR PELETIZADOR | unidad | 2 |  |  |
| Precio total por los equipos |  |
| Precio transporte |  |
| Precio seguro |  |
| Precio de instalación |  |
| Precio por Entrenamiento/capacitación |  |
| Garantía 12 meses |  |
| Otros cargos (especificar) |  |
| PRECIO TOTAL TODO INCLUIDO |  |

ZONA 2 – Distrito Cháparra

| Moneda de la oferta Haga clic o pulse aquí para escribir texto. INCOTERMS: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- |
| Item No | Descipción | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| 1. | CHANCADORA DE QUIJADA 6” X 8” (Tipo Denver) | unidad | 1 |  |  |
| 2. | MOLINO DE BOLAS DE 3’X 3’ | unidad | 1 |  |  |
| 3. | AGITADOR 3’X 3’ | unidad | 1 |  |  |
| 4. | CANALETA METÁLICA | unidad | 1 |  |  |
| 5. | RETORTA | unidad | 1 |  |  |
| 6. | GENERADOR DE ENERGÍA DE 50 KW | unidad | 1 |  |  |
| Precio total de los Equipos |  |
| Precio transporte |  |
| Precio seguro |  |
| Precio de instalación |  |
| Precio por Entrenamiento/capacitación |  |
| Garantía 12 meses |  |
| Otros cargos (especificar) |  |
| PRECIO TOTAL TODO INCLUIDO |  |

Cumplimiento de los requisitos

|  | Su respuesta |
| --- | --- |
|  | Si, se cumple | No, no se cumple | Si no puede cumplir, indicar contraoferta |
| Especificaciones técnicas mínimas requeridas (Según Anexo 1) | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Plazo de entrega e instalación (30 días) | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Garantía y requerimientos post-venta (12 meses) | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Validez de la oferta (90 días) | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Términos y condiciones de pago | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Otros requrerimientos [especificar] | ☐ | ☐ | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

Información adicional:

| País/Países de origen: (si se requiere licencia de exportación, esta debe ser presentada si se le adjudica el contrato) | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| --- | --- |

| Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta oferta y vincular a la empresa a continuación en caso de que la oferta sea aceptada. |
| --- |
| Nombre y datos exactos de la empresa: Nombre de la empresa: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Dirección Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Teléfono Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Firma autorizada: Nombre de la empresa: Haga clic o pulse aquí para escribir texto Fecha Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Cargo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Correo electrónico Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |